Приложение №1

к решению Думы МО «Майск»

от  14 ноября 2012г. № 109

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «МАЙСК» НА ПЕРИОД 2012 - 2016 гг.

И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2025 г.

с.Майск 2012 г

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» на период 2012- 2016 гг. и с перспективой до 2025 г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ. Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Майск» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Майск» |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются: 1. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО «Майск», в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в поселении. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселения; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 - 2016 гг. и на период до 2025 г. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2016 годы; 2 этап: 2017- 2025 годы |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. строительство источников теплоснабжения; 3. строительство новых и реконструкция существующих водопроводов, электрических сетей в целях обеспечения прогнозируемого роста нагрузок и повышения надежности функционирования; 4. строительство завода по переработке отходов лесопереработки в топливо; 5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий как в инженерных системах, так и у потребителей коммунальных услуг. |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета поселения в рамках муниципальных целевых программ и иных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 27437 тыс. руб., в том числе: в 2013 - 2025 гг.: в т.ч.: За счет инвестиционных программ: 14598,0 тыс. руб. Средства инвесторов: 14598,0 тыс. руб. Консолидированный бюджет 12839,0 тыс.руб. Бюджет МО «Майск»: 1424,9 тыс. руб. Финансирование из бюджета поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях; 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; - увеличение жилищного фонда поселеня - повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории МО «Майск». Координатором Программы является администрация МО «Майск». Оценку эффективности реализации Программы и контроль за исполнением Программы осуществляют администрация и Дума МО «Майск». |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 69 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 №1830-р, целевой программы «Энергосбережение в МО «Майск» на 2010-2015г.г., утвержденной  Решением Думы МО «Майск» от  23.05.2011г. №72,  а также Устава МО «Майск».

Программа является инструментом реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Программа определяет основные направления развития объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения снабжения населения топливом, и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО «Майск» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом МО «Майск».

## СРОКИ И ЭТАПЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск» разрабатывается на 2012 - 2016 гг. и на период до 2025 г. и выполняется поэтапно в течение 2012 - 2016 гг. и на период до 2025 г.

Этапы реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск»:

- 1 этап - 2012 - 2016 годы;

- 2 этап - 2017 - 2025 годы.

## ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МО «МАЙСК»

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса МО «Майск» являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач при разработке Программы выполняется:

1. Анализ существующих систем коммунальной инфраструктуры и соответствии территориального плана развития МО «Майск).

2. Формирование пакета мероприятий и решений Программы.

3. Определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.

2.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «МАЙСК»

### Территория

Муниципальное образование «Майск» расположено на берегу Осинского залива Братского водохранилища, в западной части муниципального образования «Осинский район» Иркутской области.

Климат территории муниципального образования «Майск» резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и жарким летом.

Температурный режим

Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -27°С. Абсолютный минимум равен -58°С. Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 99 дней.

Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +18,3°С. Абсолютный максимум температуры равен +37°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая.

Атмосферные осадки обусловлены циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 325мм. Около 87% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март.

Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика и в среднем составляет 25см, наибольшая – 39см.

Ветровой режим территории МО «Майск» определяется движением воздушных масс - высокой антициклональной и циклональной активностью, преобладающими являются ветры северо-западного, северного направлений, в зимний период частыми ветрами являются ветры южных направлений (29%). Огромное влияние на приземные ветра оказывает рельеф и направление речных долин.

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/сек. Увеличение скоростей ветра отмечается в апреле - мае.

По строительно-климатическому районированию территория МО «Майск» относится к зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНиП 23-01-99 составляет -45°С. Продолжительность отопительного периода - 242 дня. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 106 дней, а сумма температур за этот период равна 1656°С.

Территория МО «Майск» составляет 9,6 тыс. га, застройкой занято 170 га, дополнительно планируется 140 га, что в сумме составит 310 га  или 3,2%  Значительную территорию занимают сельхозугодья (4,5 тыс.га или 47%),  леса (5,1 тыс. га или 19,8%), водные пространства 24 га.

### - население

По состоянию на 01.01.2012 года население МО «Майск» составляет 1236 человек в том числе с.Майск – 963, д.Абрамовка -273. Число домохозяйств всего 340  в том числе с .Майск – 263, д.Абрамовка – 77.

### 3. Анализ состояния существующих систем коммунальной инфраструктуры

## 3.1.Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО  «Майск» Осинского муниципального района Иркутской области осуществляется по сетям Осинского РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании от подстанции 110/35/10кВ Оса трансформаторной мощностью 50МВА по питающим ВЛ-10кВ. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется через 21 ТП 10/0,4кВ.

Выводы: в настоящее время уровень обеспеченности потребителей электроэнергией высокий,  реконструкция системы электроснабжения МО  «Майск» потребуется по мере износа.

Проектная схема

Электрические нагрузки.

Электрические нагрузки  жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим программой, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

на расчетный срок – 1350кВт/чел.в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31кВт на человека;

на первую очередь – 1100кВт/чел.в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27кВт на человека;

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице №3.1

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО  «Майск»                                               Таблица №3.1

| № п/п | Населенный пункт | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.Майск | 1050 | 1155 | 283,5 | 1150 | 1552,5 | 356,5 |
| 2 | д.Абрамовка | 350 | 385 | 94,5 | 450 | 607,5 | 139,5 |
|  | Итого (окр) | 1400 | 1540 | 378 | 1600 | 2160 | 496 |

Электроснабжение потребителей МО  «Майск»  на все сроки проектирования будет осуществляться от сетей Иркутской электросетевой компании.

Существующие линии 0,4кВ подлежат восстановлению на пяти-проводные с оборудованием для автоматического отключения уличного освещения в дневное время.

Существующие сети 10кВ и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

Трассы ВЛ 35 и 10кВ, местоположение ТП приведены на чертежах: «Карта функциональных зон МО  «Майск»  в масштабе 1:25000, «Карта функциональных зон с. Майск», «Карта функциональных зон д. Абрамовка» в масштабе 1:2000, 1:5000.

Финансовое обеспечение по разделу «Электроснабжение»

| № | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Площадь застройки га | Наличие ПСД | Срок реализации | Сумма тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый микрорайон ЖС ул.Майская – ул. Трактовая | Устройство 2 шт КТП-250кВА 10/04 кВ | 4.0 | есть | 2013 | 500,0 | ВЭС |
| 2 | Новый микрорайон ЖС ул.Майская – ул. Трактовая | Устройство ВЛ- 0.4кВ - 1 км. | 4,0 | нет | 2013 | 800,0 | ВЭС |
| 3 | Новый микрорайон ЖС «Над «Базой» | Устройство 4х КТП-630кВА 10/04 кВ | 58,0 | есть | 2015 | 2520,0 | ВЭС |
| 4 | Новый микрорайон ЖС «Над «Базой | Устройство ВЛ- 0.4кВ - 10 км. | 58,0 | нет | 2013 -2025 | 8000,0 | ВЭС |
| 5 | Новый микрорайон ЖС «за Комплексом» | Устройство ВЛ-0.4кВ – 1,5 км | 28,0 | нет | 2013 - 2025 | 1200,0 | ВЭС |
| 6 | Новый микрорайон ЖС «за Гаражом» | Устройство 5шт КТП-400кВА 10/04 кВ | 50,0 | нет | 2015 - 2025 | 2000,0 | ВЭС |
| 7 | Новый микрорайон ЖС «за Гаражом» | Устройство ВЛ- 0.4кВ – 1,5 км | 50 | нет | 2015-2025 | 1200,0 | ВЭС |
|  | Всего |  |  |  |  | 16220 |  |

## 3.2. Теплоснабжение

Современное состояние

Снабжение жилой застройки МО  «Майск» поселение тепловой энергией производится от индивидуальных источников на твердом топливе. Теплоснабжение школы в с. Майск осуществляется от электрокотельной мощностью 0,3 Гкал/ч.

Проектная схема

Тепловые нагрузки

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-470С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка	–	247

– новая индивидуальная застройка				–	196

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		–	0,6 от отопления общественных зданий

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка	–	333Вт/м2(287ккал/час)

– новая индивидуальная застройка		–	274Вт/м2(236ккал/час)

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО «Майск» на первую очередь и расчётный срок  приведены ниже, в таблице № 3.2.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО  «Майск»

Таблица №3.2

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
| 1 | МО Майск | 25,2 | 1400 | 5,55 | 1,39 | 0,60 | 7,55 | 6,49 |
|  | Всего | 25,2 | 1400 | 5,55 | 1,39 | 0,60 | 7,55 | 6,49 |
| Расчетный срок |
| 1 | МО Майск | 38 | 1600 | 8,00 | 2,00 | 0,97 | 10,97 | 9,43 |
|  | Всего | 38 | 1600 | 8,00 | 2,00 | 0,97 | 10,97 | 9,43 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 6,5Гкал/час(7,5МВт), на расчетный срок – 9,5Гкал/час(11МВт).

Программой намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей.

Тепловые нагрузки существующих и новых объектов социальной сферы, промышленных потребителей и сельскохозяйственных предприятий в МО  «Майск»  будут обеспечиваться от собственных котельных.

Финансовое обеспечение по разделу «Теплоснабжение»

| № | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие ПСД | Срок реализации | Сумма тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект Котельная Майского СДК | котельная | разрабатывается | 2013-2014 | 100,0 | бюджет |
| 2 | МУП «Коммунальщик» | котельная | нет | 2014 | 200,0 | бюджет |
|  | Всего по разделу |  |  |  | 300,0 |  |

## 3.3. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение в МО  «Майск» не  осуществляется, кроме поставки газовых баллонов через Осинский участок Иркутскоблгозсбыта.

Согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области», Осинский район планируется охватить газоснабжением природным газом на перспективу. Центром системы газоснабжения будет ГРС Оса, от которой по газопроводу высокого давления газ может быть подан в МО  «Майск».

В связи с этим, на расчетный срок предусматривается газоснабжение населения МО  «Майск».

Годовой расход природного газа по МО  «Майск»  поселение определен ориентировочно на расчетный срок. Потребность в газе на индивидуально-бытовые нужды населения определена по нормам: 220м3 на человека в год.

Годовой расход природного газа составит:

на расчётный срок:

- Отопление							–	5,3млн.м3;

- Индивидуально-бытовые нужды населения		–	0,4млн.м3;

Итого								–	5,7млн.м3.

бюджет

| № | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие ПСД | Срок реализации | Сумма тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение МО «Майск» | Проектирование Строительства газопровода «ГРС Оса – Майск» | нет | 2015-2025 | 500,0 | бюджет |
| 2 | Газоснабжение МО «Майск» | Проектирование Строительства газо распределительных линий по населенным пунктам МО «Майск» | нет | 2015-2025 | 300,0 | бюджет |
| 3 | Всего по разделу |  |  |  | 800,0 |  |

## 3.4. Водоснабжение и водоотведение

3.4.1. Водоснабжение

Существующее положение. В настоящее время  в населенных пунктах МО «Майск» хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется, в основном, децентрализовано.

Водоснабжение населения осуществляется от отдельно расположенных скважин, которые работают локально на свою зону.

Перечень сооружений водопроводного хозяйства МО «Майск» представлен в таблице 3

Отсутствуют протоколы исследования питьевой воды на качество.

В системе водоснабжения эксплуатируется водонапорные башни. Башни находится в неудовлетворительном состоянии.

Водоочистных сооружений на водозаборах нет. Учет водопотребления и  наличие измерительных приборов отсутствует.

Программой по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения сельского поселения предусмотрено строительство сетей водоснабжения и водозаборов.

В целевых программах «Питьевая вода» и «Чистая вода» администрация  МО «Майск»  не участвует.

Население усадебной застройки не охваченное сетями водопровода, пользуется водой из шахтных  колодцев, а также подвозят спецтехникой.

Водопроводная сеть летнего водопровода в населенных пунктах преимущественно тупиковая и развита слабо. Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является коррозийный износ труб и запорной арматуры, который приводит к загрязнению воды, перебоям в водоснабжении. Износ сетей и сооружений водопровода составляет порядка 60%. Все скважины находятся в неудовлетворительном состоянии. Население  испытывает дефицит в воде, особенно в летний период года.

Наружное пожаротушение обеспечивается из водонапорных башен, а также из поверхностных источников.

Таблица 3.3 Перечень сооружений водоснабжения МО «Майск»

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел | Кол-во, шт | Фактическое водопотребление, м3/сут | Производительность скважин, м3/сут | Вид источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Майск | 943 | 3 | 28,3 | 30 | скважина |
| 2 | д. Абрамовка | 245 | 1 | 7,4 | 10 | скважина |

Нормы водопотребления  и расчетные расходы воды.

Нормы среднесуточного водопотребления населением приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в зависимости от степени благоустройства зданий. Также дополнительно учитывается расход воды на полив улиц и зеленых насаждений, неучтенные расходы.

Степень благоустройства зданий, нормы питьевого водопотребления и расчетные расходы воды на нужды населения приведены в таблице 3.4.

Коэффициент, учитывающий  уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят Кн=1,1.

Согласно СП 31.13330.2012, табл.3 (примечание 1), удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку (проездов, зеленых насаждений) принимаем не более 70 л/сут. на одного жителя. В целях экономии подземного запаса вод и средств на очистку воды программой предусматривается расход на полив проездов, зеленых насаждений 30 % из общего водопровода, остальные 70 % из поверхностных источников (р. Оса).

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты в соответствии с   СП 31.13330.2012  по табл.5 и составляют 1 пожар с расходом по 10 л/с на первую очередь и на расчетный срок.

Расход воды с продолжительностью тушения 3 часа составит (с.Майск):

QПОЖ.=(10 *3600*3)/1000=108 м3/сут.

В населенном пункте Абрамовка расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров составляют 1 пожар с расходом по 5 л/с на  первую очередь и на расчетный срок.

Расход воды с продолжительностью тушения 3 часа составит:

QПОЖ.=(5 *3600*3)/1000=54 м3/сут.

Таблица 3.4 Среднесуточное водопотребление  населением с. Майск.

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с. Майск | д. Абрамовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На первую очередь строительства |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией (160 л/сут на человека.) | - население | чел. | 1050 | 350 | 1400 |
|  |  | - среднесуточные расходы | м3/сут | 184,8 | 61,6 | 246,4 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (70 л/сут на человека.1) | - население | чел. | 1050 | 350 | 1400 |
|  |  | - среднесуточные расходы | м3/сут | 22,05 | 7,3 | 29,4 |
| На расчетный срок строительства |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией (160 л/сут на человека.) | - население | чел. | 1150 | 450 | 1600 |
|  |  | - среднесуточные расходы | м3/сут | 202,4 | 79,2 | 281,6 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (70 л/сут на человека.1) | - население | чел. | 1150 | 450 | 1600 |
|  |  | - среднесуточные расходы | м3/сут | 24,1 | 9,4 | 33,6 |

Примечание:1. Полив  принят:  30% - из поселкового водопровода (Ι этап-33,7 м3/сут., ΙΙ этап-33,6 м3/сут.), 70% - из поверхностных источников р. Оса (Ι этап-78,6 м3/сут., ΙΙ этап-78,4 м3/сут.).

Программное предложение. Для бесперебойной подачи воды питьевого качества населению, программой предусматривается дополнительное строительство новых источников водоснабжения и реконструкция существующих.

Общее среднесуточное  (за год) водопотребление населением составит:

На первую очередь  развития –  275,8 м3/сут.

На расчетный срок развития – 315,2 м3/сут.

В с. Майск для бесперебойной подачи воды питьевого качества населению, программой предусматривается поэтапное создание централизованной системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления.

Водоснабжение в д. Абрамовка будет осуществляться не централизованно посредством строительства новых и реконструкции существующих локальных источников водоснабжения.

Источником водоснабжения будут служить подземные воды.

Способ прокладки водопроводных сетей в селе Майск предусматривается подземный.  Программой предусматривается охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки.

На сети устанавливаются пожарные гидранты и запорная арматура. Необходимо устанавливать приборы учета воды для всех категорий потребителей.

Принципиальная схема водоснабжения с.Майск  предусматривают подачу воды из водозабора водоводами в водонапорную башню и далее потребителю.

При заборе воды из скважин следует при необходимости устройство станций водоподготовки  для доведения воды питьевого качества. При обеззараживании рекомендуется применять компактные УФО-установки (ультрафиолетовое облучение воды).

Для гарантированного водоснабжения населения в местах бурения скважин необходимо произвести гидрологические изыскания запасов подземных вод и их утверждение.

Все скважины необходимо оборудовать скважинными погружными насосами типа ЭЦВ расчетной производительности.

Для противопожарных мероприятий производительность скважин учитывает необходимость пополнения пожарного запаса (неприкосновенный запас) воды в течение 24 часов на внутреннее и наружное пожаротушение, хранение которого предусмотрено в водонапорных башнях.

В населенных пунктах для целей наружного пожаротушения и полива улиц, зеленых насаждений могут быть использованы  воды из поверхностных водоемов, для чего предусматриваются специальные подъезды и водозаборные устройства для пожарных и поливочных машин.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использование грунтовых вод, путем строительства шахтных или трубчатых колодцев.

На первую очередь реализации генерального плана  программой намечается ряд мероприятий:

– произвести реконструкцию существующего источника водоснабжения в д. Абрамовка;

– в селе Майск необходимо произвести ремонт существующих источников водоснабжения, а также проложить водопроводные сети протяженностью 0,9 км и закольцевать;

– осуществлять прокладку водопроводных сетей в районах нового жилищного строительства и существующей усадебной застройки  в увязке с благоустройством улиц и территорий (целесообразно развивать ПНД по ГОСТ 18599-2001);

– предусматривается утепление и капитальный ремонт существующих водонапорных башен в каждом населенном пункте;

– при необходимости предусматривается установка станций водоподготовки;

– в селе Майск установить приборы учета воды на вводах в дома усадебной застройки.

Нормативная глубина промерзания для данного района колеблется 2,7-2,8 м.

При прокладке водопровода чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопроводных труб, глубина их заложения, должна быть ниже глубины промерзания.

Программой предлагается при прокладке основных коллекторов на больших глубинах применять закрытый способ строительства (ГНБ, прокол).

Как вариант, в качестве защиты от промерзания водопроводной сети возможно наземная или подземная прокладка (на небольшой глубине) кольцевых сетей с использованием саморегулирующегося нагревательного кабеля. Сопровождающий греющий кабель  предотвращает возможность замерзания воды в водоводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время.

На расчетный срок развития программой предусматривается в с.Майск и д.Абрамовка строительство новых скважин. В каждом населенном пункте предусматривается пробурить по 2 скважины (одна резервная). Существующие скважины подлежат ликвидации путем тампонажа.

В качестве регулирования расходов воды и поддержания заданного напора могут быть использованы существующие водонапорные башни.

Схема водоснабжения в с.Майск дополняется водопроводными сетями 1,1 км.

Разработать расчетно-технологическую схему водоснабжения с.Майск на основе нового генерального плана с определением варианта водозабора, параметров сетей и сооружений водопровода.

Для обеспечения надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения программой предусматривается соблюдение режимов использования территорий Ι, ΙΙ и ΙΙΙ поясов зоны санитарной охраны водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В проекте приняты границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения  для первого пояса – 30 м (зона строго режима), для второго  пояса – 40 м (зона ограничения), и третьего пояса около 100 м согласно проектам аналогам.

Границы ЗСО второго и третьего поясов уточняются на последующих стадиях проектирования, после выполнения гидродинамических и гидрогеологических изысканий.

Месторасположение, производительность и количество скважин, трассировка водопроводных  сетей, определяются расчетом на последующих стадиях проектирования.

Финансовое обеспечение по разделу «Водоснабжение»

| № | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие ПСД | Срок реализации | Сумма тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Майск ул.Колхозная | Строительство водораздаточного пункта питьевой воды | имеется | 2013 | 624.0 | Программа «Чистая вода» |
| 2 | с.Абрамовка | Строительство водонапорной башни с бурением скважины под питьевую воду | имеется | 2013 | 884 | Программа «Чистая вода» |
| 3 | д.Абрамовка | Строительство станции по очистке питьевой воды | В стадии разработки | 2013-2015 | 250 | Программа «Чистая вода» |
| 4 | с.Майск ул. Кохозная 0,5 км, ул. Майская 1,5 км., ул.Трактовая -1 км, пер.Мухтарова = 0,7км. | Строительство летней водопроводной сети 3,7 км. | В стадии разработки | 2013 | 314,5 | бюджет |
| 5 | Новый микрорайон ЖС ул.Майская – ул. Трактовая | Строительство водонапорной башни с бурением скважины | В стадии разработки | 2013-2015 | 885 | бюджет |
| 6 | Новый микрорайон ЖС ул.Майская – ул. Трактовая | Строительство летнего водопровода 1,3км | В стадии разработки | 2013-2020 | 110,5 | бюджет |
| 7 | Новый микрорайон ЖС над «Базой» | Строительство водонапорной башни с бурением скважины | В стадии разработки | 2015-2020 | 885 | бюджет |
| 8 | Новый микрорайон ЖС над «Базой» | Строительство зимнего водопровода 2 км с устройством 6-х раздаточных колонок | В стадии разработки | 2015-2020 | 1500 | бюджет |
| 9 | Новый микрорайон ЖС над «Базой» | Строительство водораздаточного пункта питьевой воды | В стадии разработки | 2015-2020 | 624,0 | бюджет |
| 10 | Новые микрорайоны ЖС за «Комплексом» и за «Гаражом» | Восстановление водонапорной башни на Майском МТК | В стадии разработки | 2013-2015 | 200,0 | бюджет |
| 11 | Новые микрорайоны ЖС за «Комплексом» и за «Гаражом» | Бурение скважины н Майском МТК | В стадии разработки | 2013-2015 | 300,0 | бюджет |
| 12 | Новый микрорайон ЖС за «Комплексом» | Строительство зимнего водопровода 0.75 км с устройством 3х раздаточных колонок | В стадии разработки | 2015-2020 | 800,0 | бюджет |
| 13 | Новый микрорайон ЖС за «Гаражом» | Строительство зимнего водопровода 1 км с устройством 4х раздаточных колонок | В стадии разработки | 2015-2020 | 1000,0 | бюджет |
| 14 | с.Майск ул. Мичурина | Строительство водонапорной башни | имеется | 2013 | 400,0 | бюджет |
| 15 | с.Майск ул. Мичурина, ул. Менделеева | Устройство летнего водопровода | В стадии разработки | 2013-2015 |  | бюджет |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 8777,0 |  |

3.4.2. Водоотведение

Существующее положение. В настоящее время  в населенных пунктах  организационная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

## Население пользуется надворными выгребами. Сливной станции нет. Часть жидких коммунальных отходов от населения вывозятся специальным автотранспортом в специально отведенные места, а большая часть утилизируется бессистемно, загрязняя окружающую среду.

Нормы  водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

Удельный среднесуточный (за год) объем водоотведения принят в зависимости от благоустройства зданий, очередности строительства и равен нормам водопотребления.

Решение по водоотведению поселений выполнено с учетом требований СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расходы бытовых сточных вод от населения сведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Водоотведение населением МО «Майск»

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь ( загрязненные стоки) | Расчетный срок ( загрязненные стоки) |
| 1 | с. Майск | 184,8 | 202,4 |
| 2 | д. Абрамовка | 61,6 | 79,2 |
|  | Итого: | 246,4 | 281,6 |

Проектное предложение. Программой предусматривается организация автономной канализации.

Суммарный расчетный среднесуточный объем бытовых сточных вод от населения составит:

На первую очередь развития – 246,4 м3/сут.

На расчетный срок развития – 281,6 м3/сут.

Учитывая экологическую ситуацию и сложность в решении отвода и очистки стоков от села, в данном проекте предлагается решить проблему следующим образом:

Водоотведение населения предусматривается путем устройства автономных  систем бытовой канализации  с водонепроницаемым резервуаром-накопителем (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом.

Вывоз стоков от населения предусматривается по графику, на проектируемую сливную станцию. После сливной станции сточные воды поступают на проектируемые очистные сооружения биологической очистки с последующим сбросом в водный объект.

На первую очередь строительства для водоотведения населенных пунктов намечено ряд мероприятий:

– строительство очистных сооружений  биологической очистки (рекомендуется установка заводской готовности контейнерного типа по ГОСТ 25298-82) производительностью 350 м3/сут;

– необходимо строительство сливной станции в районе проектируемых очистных сооружений.

Площадка для данных сооружений намечается севернее с.Майск. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в Братское водохранилище.

Данная принципиальная схема водоотведения остается оптимальным вариантом и на расчетный срок реализации генплана.

Состав очистных сооружений, методы и способы водоотведения уточняется на последующей стадии проектирования специализированной организацией.

## 3.5 Инженерная подготовка территории

3.5.1. Мероприятия по инженерной подготовке территории

Настоящий раздел программы  выполнен на основании следующих данных и нормативных документов:

СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»,

СНиП 2.06.15-85. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В соответствии с природными условиями и техногенным влиянием на рассматриваемой территории намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство русел рек и озер;

- Защита территорий от затопления и подтопления;

- Устройство пляжей;

- Рекультивация нарушенных земель.

3.5.2. Организация и очистка поверхностного стока.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории МО «Майск» отсутствует.

Повышение санитарно-технического комфорта планируется за счет создание системы дождевой канализации, обеспечивающей своевременный отвод дождевых и талых вод с улично-дорожной сети.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки  намечается осуществить открытой сетью дождевой канализации (лотки, кюветы, водоотводные канавы).

Водоприемником водосточной сети будет служить – река Оса.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях.

В качестве сооружений очистки дождевых стоков программой предлагается закрытые очистные сооружения.

При пересечении водостоков с улицами и переездами предусматривается укладка водопропускных труб.

Создание развитой системы отвода и очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов, обеспечит защиту водных объектов от загрязнения и позволит более полноценному использованию их рекреационного потенциала.

Способы и методы отвода поверхностных вод с территории жилой застройки, производительность, состав сооружений  уточняются на последующих стадиях проектирования.

3.5.3. Благоустройство русел водотоков

С целью улучшения экологического и санитарного состояния и снижения ущерба от вредного воздействия предлагается проведение следующих мероприятий по благоустройству реки Оса:

- расчистка  реки от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление;

- соблюдение режимов в пределах водоохранных  зон и прибрежных полос;

- при необходимости берегоукрепление отдельных разрушающихся участков.

Крепление береговых откосов может иметь различные типовые конструкции (из сборных железобетонных плит, габионами, геотекстилем, каменной наброской, посадкой древесно-кустарниковой растительности и др.)

Конкретные мероприятия выполняются на последующих стадиях проектирования после выполнения инженерно-геологических и гидрологических изысканий.

3.5.4. Защита территории от затопления и подтопления

В селе Майск часть жилой застройки частично может подвергаться затопления паводковыми водами.

Для защиты  от затопления программой предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами.

Отметка гребня проектируемых дамб принимается до не затапливаемых отметок в паводок с учетом запаса 0,5 м.

Также защита территорий от затопления может быть обеспечена путем увеличения пропускной способности русла реки (расчистка, дноуглубление, выпрямление русла) на значительном протяжении.

Вариант с устройством дамбы обвалования менее целесообразен, так как эта работа требует больших объемов насыпного грунта и устройством берегового дренажа.

Для защиты территорий при подтоплении предусматривается  сплошная подсыпка территорий до не затапливаемых отметок с учетом запаса 0,5м, а также устройство открытого и закрытого дренажа.

В последующих стадиях проектирования на основе водобалансовых, фильтрационных, гидродинамических и гидравлических расчетов, а также технико-экономического обоснования следует производить выбор окончательной защиты от затопления и подтопления.

Финансовое обеспечение раздела  «Водоотведение»

| № | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие ПСД | Срок реализации | Сумма тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Майск | Устройство водоотведения |  | 2013-2025 | 100,0 | МЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципальных дорог» |
| 2 | д.Абрамовка | Устройство водоотведения |  | 2013-2025 | 100,0 | МЦП «Капитальный и текущий ремонт муниципальных дорог» |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 200,0 |  |

3.5.5. Благоустройство пляжей

Настоящим программой предусмотрено создание зон летнего отдыха.

Особое внимание обращается на качество воды и рельефа береговой полосы и дна водоёма, на стабильность береговой линии и самого пляжа.

В соответствии с этими задачами для пляжа выбираются участки, отдалённые от мест загрязнения, а также вне зон строгого режима и ограничения санитарной охраны источников водоснабжения.

В состав мероприятий по благоустройству и организации входит также расчистка береговой полосы от кустарниковой растительности, планировка берега и намыв песчаной подушки толщиной 0,3-0,5м.

При необходимости  подсыпка предусматривается и в воду в пределах прибрежной полосы на ширину от 3 до 5 м. рельеф дна в месте купания должен углубляться постепенно. Не иметь уступов, дно  должно быть плотным, свободным от коряг посторонних предметов. Пляж устраивается с уклоном 0,05-0,12 до глубины 1,5м. Ориентировочная глубина для купания – 0,7-1,5м.

Быстрота течения воды в реке  в районе пляжа не должна превышать 0,5-1,0 м/сек, а глубина должна быть достаточной и безопасной для умеющих и не умеющих плавать. Расчётная площадь на одного посетителя пляжа составляет 3-4 м2, а водной поверхности – 4-5 м2.

Задача инженерной подготовки территории пляжей заключается в обеспечении постоянства береговой линии, рельефа дна и поверхности пляжа. Пляж может быть песчаным, сложенным крупнозернистыми песками, или гравийным с основной фракцией мелкозернистого гравия. При неблагоприятных грунтах необходимо искусственное покрытие пляжа с применением песчаных и гравийных материалов.

Финансовое обеспечение по разделу «Благоустройство мест отдыха»

| № | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие ПСД | Срок реализации | Сумма тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Майск побережье р.Оса «Поповская» левая сторона | Устройство пляжа 400 куб.м. | В стадии разработки | 2013 | 40,0 | бюджет |
| 2 | с.Майск побережье р.Оса мыс «Поповский» правая сторона | Устройство пешеходного моста, обустройство места отдыха. | В стадии разработки | 2013 | 20,0 | бюджет |
| 3 | с.Майск побережье р.Оса «Красный Яр» | Устройство пляжа | В стадии разработки | 2013 | 20,0 | бюджет |
| 4 | с.Майск побережье р.Оса «Шелудениха» | обустройство места отдыха. | В стадии разработки | 2013 | 10,0 | бюджет |
| 5 | МО «Майск» | Строительство 3х детских площадок | В стадии разработки | 2013-2015 | 300,0 | бюджет |
| 6 | д.Абрамовка | Строительство спортивной площадки | В стадии разработки | 2013 | 100,0 | бюджет |
| 5 | Всего по разделу |  |  |  | 490,0 |  |

3.5.6. Рекультивация нарушенных земель

Природные условия МО «Майск»  относятся к категории  средней  сложности. На территории района проявлены следующие основные опасные процессы:

- Карст;

- Эрозионные процессы.

Необходим  комплекс работ по рекультивации нарушенных земель, направленных на восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей природной среды.

В состав мероприятий  входит:

– посев многолетних трав;

– террасирование склонов;

– организация водоотвода;

– посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране окружающей среды.

Финансовое обеспечение по разделу «Рекультивация нарушенных земель»

| № | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Наличие ПСД | Срок реализации | Сумма тыс.руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По сельхоз угодьям МО | Заделка оврагов, рвов и промоин | нет | 2013-2025 | 650,0 | бюджет |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по разделу |  |  |  | 650,0 |  |

Финансовое обеспечение программы

| № | Наименование раздела программы | Сумма тыс.руб. всего | в том числе бюджет | из них местный бюджет | инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 16220,0 | 1622 | 162,2 | 14598,0 |
| 2 | Теплоснабжение | 300,0 | 300,0 | 30,0 |  |
| 3 | Газоснабжение | 800,0 | 800,0 | 80,0 |  |
| 4 | Водоснабжение | 8777,0 | 8777,0 | 877,7 |  |
| 5 | Водоотведение | 200,0 | 200,0 | 20,0 |  |
| 6 | Благоустройство мест отдыха | 490,0 | 490,0 | 190,0 |  |
| 7 | Рекультивация земель | 650,0 | 650,0 | 65,0 |  |
|  | Всего | 27437,0 | 12839,0 | 1424,9 | 14598,0 |

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г.№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», механизм взаимодействия администрации МО и организаций коммунального комплекса в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

3.1.  Администрация МО «Майск» осуществляет следующие полномочия  в области регулирования тарифов и надбавок:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск»;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания на их формирование  и обоснованности расчета необходимых для её реализации финансовых потребностей;

- подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Думу МО «Майск» для утверждения;

- устанавливает надбавку к тарифам  на товары и услуги организации коммунального комплекса, тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также тариф организации коммунального комплекса на подключение;

- заключает с организациями коммунального комплекса  договоры в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3.2. Дума МО «Майск» осуществляет следующие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок:

- рассматривает и утверждает разработанную программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры МО «Майск»;

- устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, а также тариф организации коммунального комплекса на подключение;

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.

3.3. Организация коммунального комплекса МО «Майск» на основании условий и сроков технического задания, утвержденного постановлением Главы и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

- подготовленный проект инвестиционной программы  и расчет необходимых для её реализации финансовых потребностей предоставляет в администрацию МО.