Несекретно

инв. № 1798 НС

экз.

Приложение №1

к Решению Думы МО «Майск»

от27.12.2012г. №120

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙСК»

ОСИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института                                                              Ю.А.Перелыгин

Руководитель проекта                                                                                  Н.А.Николаевская

МО «МАЙСК»

2012

# содержание

1. ОБщие положения	4

2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения	6

2.1 Социальная инфраструктура	6

2.2 Жилищный фонд	7

2.3 Транспортная инфраструктура	8

2.4 Инженерная инфраструктура	9

2.4.1 Водоснабжение	9

2.4.2 Водоотведение	10

2.4.3 Электроснабжение	12

2.4.4 Теплоснабжение	13

2.4.5 Газоснабжение	14

2.4.6 Системы связи	15

2.4.7 Инженерная подготовка территории	16

3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах  регионального и местного значения, за исключением линейных объектов	17

# 1. ОБщие положения

- Правовыми основами разработки генерального плана муниципального образования «Майск» является Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Подготовка генерального плана муниципального образования «Майск» осуществлена на основании концепции социально-экономического развития Иркутской области, программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011 – 2015 годы, концепции социально-экономического развития муниципального образования «Осинский район» на период до 2020 года, программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Осинский район» на среднесрочный период  с 2011-2015гг, приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Майск» до 2020 года, программы социально-экономического развития муниципального образования «Майск» на среднесрочную перспективу с 2011 – 2015 гг., иных документов программно-целевого и отраслевого планирования Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Осинский район» и поселения.

- Подготовка генерального плана муниципального образования «Майск» осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте схемы территориального планирования Иркутской области и проекте схемы территориального планирования муниципального образования «Осинский район.

- Расчетный срок генерального плана – 2032 год, I очередь генерального плана – 2022 год.

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

- Задача генерального плана  состоит в создании условий для осуществления полномочий органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Общие сведения о поселении:Муниципальное образование «Майск» расположено в северо-западной части муниципального образования «Осинский район» Иркутской области. Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа.

Муниципальное образование «Майск» является сельским поселением. В состав муниципального образования входит 2 населенный пункта – село Майск и деревня Абрамовка. Административным центром муниципального образования является село Майск.

Территория поселения составляет 10010,7 км2, численность постоянного населения на 01.01.2012 – 1236 человек (6 % от численности населения МО «Осинский район"). Плотность населения составляет 8 чел/ км2.

- Социально-экономический потенциал территории: В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики муниципального образования «Майск» будет основано на следующих видах деятельности:

- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Локальное значение будет иметь лесозаготовительная деятельность.

Малое предпринимательство различных направлений выступит одним из важнейших факторов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического развития. В сфере малого предпринимательства наиболее перспективно развитие следующих направлений:

- потребительский рынок;

- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции,

- лесозаготовительная деятельность.

- Прогнозная численность населения:	Численность постоянного населения к 2022 году прогнозируется на уровне 1,4 тыс. чел. и к 2032 году – 1,6 тыс.чел.

- Развитие транспортной инфраструктуры (линейные объекты) регионального значения и значения муниципального района  на территории поселения:

В соответствии с положениями  утвержденных региональных программных документов и документов территориального планирования на территории поселения планируются следующие мероприятия регионального значения:

- Предложения по установлению границ населенных пунктов и изменению площади земель различных категорий:

Проектом предлагается установление границ всех населенных пунктов.

Проектом предусматривается увеличение площади земель населенных пунктов связанно с включением в планировочную структуру населенных пунктов прилегающих территорий, занятых существующей жилой застройкой. В проектируемые границы населенных пунктов планируется включить земли сельскохозяйственного назначения.

# 2. Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

## 2.1 Социальная инфраструктура

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
|  | обеспечение жителей объектами социальной инфраструктуры местного значения района | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | с. Майск | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | Детское образовательное учреждение | 1 объект | с. Майск |  |
|  | обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | Дом культуры | 1 объект | с.Майск | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | библиотечное обслуживание населения | библиотека | 1 фи лиал библиотеки | с. Майск | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  | обеспечение жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | торговые объекты | 29 кв.м торговой площади | с. Майск | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |
|  |  | объекты общественного питания | 20 посадочных мест | с. Майск |  |
|  |  | объекты бытового обслуживания | 7 рабочих мест | с. Майск |  |

## 2.2Жилищный фонд

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2032 году – тыс.кв.м / в том числе на свободных от застройки территориях – тыс.кв.м) | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | создание условий для жилищного строительства обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда | индивидуальные жилые дома малоэтажные многоквартирные жилые дома (этажностью 1-2 этажа) | с. Майск | 27,26 / 12,25 | зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |
|  |  |  | д. Абрамовка | 10,67 / 6,748 |  |

## 2.3Транспортная инфраструктура

I очередь проектирования (к 2022 году)

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Реконструкция: переулок Торговый, ул. Трактовая, ул. Гаражная, ул. Мичурина, ул. Менделеева, переулок Мухтаровский, ул. Майская, ул. Колхозная, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Октябрьская. | автомобильная дорога, ширина проезжей части не менее 5,5 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), освещение, водоотвод с проезжей части | с. Майск |
|  |  | Реконструкция: ул. Центральная, ул. Нагорная, |  | д.Абрамовка |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (строительство) | Остановочных пунктов должны быть оборудованны в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») | с. Майск и д. Абрамовка. |
| Расчётный срок проектирования (2022-2030 гг) |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования | Реконструкция УДС | автомобильные дороги, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), освещение, водоотвод с проезжей части. | с. Майск и д. Абрамовка. |

## 2.4 Инженерная инфраструктура

### 2.4.1 Водоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта (мероприятия) | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организация водоснабжения населения в границах поселения |
|  | Первая очередь |
| 1 | транспортировка воды | Строительство сетей водоснабжения | 3,8 км | с. Майск | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| 2 | забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 3 шт. | с. Майск | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30м от скважин) |
| 3 | Забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 1 шт. | д. Абрамовка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30м от скважин) |
|  | Расчетный срок |
| 1 | забор воды | Строительство нового водозабора | 2 шт. | с. Майск | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30м от скважин) |
| 2 | транспортировка воды | Строительство сетей водоснабжения | 1,7 км | с. Майск | Санитарно-защитная полоса 10 м |
| 3 | Забор воды | ремонт существующих источников водоснабжения | 2 шт. | д. Абрамовка | зоны санитарной охраны в составе 3-х поясов (1 пояс 30м от скважин) |

### 2.4.2 Водоотведение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организация водоотведения в границах поселения |
| 1 | очистка сточных вод | Площадка очистных сооружений (сливная станция и очистные сооружения). | Ориентировочная проектная производительность 350 м3/сутки | Севернее с.Майска | санитарно-защитная зона 300 м |

### 2.4.3 Электроснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация в границах поселения электроснабжения | КТП и ВЛ 10 кВ | реконструкция по мере износа | Зона инженерной инфраструктуры (для КТП) | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СЗЗ для трансформаторных подстанций не определены. В каждом конкретном случае размер защитной зоны устанавливается отдельно |

### 2.4.4 Теплоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организация теплоснабжения в границах населенных пунктов поселения |
| 1 | производство тепловой энергии | автономные источники тепла | автономныетеплогенераторы (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных), работающих на твердом топливе, газе). | зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитные зоны от автономныхтеплогенераторов (расчетные) |

### 2.4.5 Газоснабжение

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организация газоснабжения в границах поселения |
| 1 | Организация газоснабжения в границах насе-ленных пунктов поселения | Газораспределительный пункт | Строительство. Прохождение и протяжённость газораспределительной сети, количество и тип газорегуляторной установки должны быть уточнены в проекте газоснабжения и газификации поселения | зона инженерной инфраструктуры | охранные зоны- газопроводов от 2 до3 метров, отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - 10 метров от границ объекта; трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. |
| 2 |  | Газопровод высокого давления |  |  |  |
| 3 |  | Газопровод низкого давления |  |  |  |

### 2.4.6 Системы связи

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение - функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи - телефонизация муниципального образования | дополнительная емкость существующей АТС (расширение) | к расчетному сроку – увеличение до 647 номеров | с.Майск |  |

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) | характеристика зон с особыми условиями использования, установленных в связи с размещением объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы отведения поверхностного стока | Система открытой дождевой канализации и локальные очитсные сооружения закрытого типа | Устроиство дождевой канализации по пониженным частям рельефа, тальвегам. | МО «Майск» зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона от очистных сооружений – 50м |
|  |  |  | Строительство очистных сооружений закрытого типа. | с.Майск, д.Абрамовка. |  |
| 2 | Благоустройство водных объектов | Река Оса (расчистка прибрежной зоны в зоне массового отдыха населения) | • расчистка русла от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление, • соблюдение режимов в пределах водоохранных зон и прибрежных полос; • при необходимости берегоукрепление отдельных разрушающихся участков. | МО «Майск» зона рекреационного использования: зона акваторий | В границах прибрежных полос |
| 3 | Рекультивация нарушенных земель | комплекс работ по рекультивации нарушенных земель | – посев многолетних трав; – террасирование склонов; – организация водоотвода; – посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой. | МО «Майск» | Территории нарушенных земель (карст, эрозия и т.д.). |
| 5 | Защита территории от затопления и подтопления | Комплекс мероприятий направленный на сокращение негативного воздействия природных факторов. | Дамбы обвалования; увеличения пропускной способности русла рек; сплочная или частичная подсыпка территорий подвержанных подтоплению грунтовыми водами. | с.Майск. | Гребень дамб обвалования и высота подсыпки на 0,5 м выше расчетного уровня воды в реках. |

### 2.4.7 Инженерная подготовка территории

3. параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального и местного значения, за исключением линейных объектов

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры | Планируемые для размещения объекты значения: (нелинейные объекты) |
| --- | --- | --- |
|  |  | регионального | местного - муниципального района | местного - поселения |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |
| 1.1 | Зона одноэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки |  |  | индивидуальные жилые дома малоэтажные многоквартирные жилые дома(этажностью 1-2 этажа) |
| 2 | Общественно-деловые зоны: |  |  |  |
| 2.1 | Зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  |  | клуб библиотека торговые объекты объекты общественного питания объекты бытового обслуживания |
| 2.2 | Зона объектов образования |  |  |  |
| 2.3 | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты |  | фельдшерско-акушерский пункт |  |
| 3 | Зоны рекреационного использования: |  |  |  |
| 3.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования |  |  |  |
| 3.2 | Зона спортивных комплексов и сооружений |  | плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки) |  |
| 3.3 | Зона акваторий |  |  |  |
| 3.4 | Зона прочих территорий природного ландшафта |  |  |  |
| 4 | Зоны лесохозяйственного использования: |  |  |  |
| 4.1 | Зона эксплуатационных лесов |  |  |  |
| 4.2 | Зона защитных лесов |  |  |  |
| 5 | Производственные зоны: |  |  |  |
| 5.1 | Зона промышленных и коммунально-складских объектов |  | промышленные и коммунально-складские объекты |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |  |
| 6.1 | Зона объектов сельскохозяйственного производства |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.2 | Зона сооружений сельскохозяйственного назначения |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.3 | Зона сельскохозяйственных угодий |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.4 | Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства |  | объекты сельскохозяйственного производства |
| 6.5 | Зона огородных земельных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства |  |  |  |
| 7 | Зоны специального назначения: |  |  |  |
| 7.1 | Зона кладбища |  |  |  |
| 7.2 | Зона скотомогильников |  |  |  |
| 8 | Зона озеленения специального назначения |  |  |  |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |

Для служебного пользования

инв. № 1799 ДСП

экз. №___

Приложение №2

к Решению Думы МО «Майск»

от27.12.2012г. №120

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙСК»

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Генеральный директор института	Ю.А.Перелыгин

Руководитель проекта	Н.А.Николаевская

МО «Майск»

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	21

ВВЕДЕНИЕ	22

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙСК»	23

2. Экономико - географическое положение и факторы развития	24

3. ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	25

3.1. Климат	25

3.2. Инженерно-геологическая характеристика	27

3.3. Гидрологическая характеристика	33

3.4. Лесные ресурсы	35

3.5. Охотничье-промысловые ресурсы	38

4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	41

4.1. Состояние воздушного бассейна	41

4.2. Твердые бытовые отходы	43

5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙПОТЕНЦИАЛ	48

5.1. Существующие демографические процессы.	48

6. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	50

7. социальное обслуживание населения	55

7.1. Жилищный фонд	55

7.2. Объекты социальной инфраструктуры	57

8.ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	59

9. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	60

9.1. Современная планировочная организация территории поселения	60

9.2. Проектная планировочная структура и функциональное зонирование территории	61

9.3. Планировочная структура и функциональное зонирование	61

10. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	63

11. транспортная инфраструктура	65

11.1.Автомобильные дороги	65

11.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	68

11.3. Объекты обслуживания и хранения автотранспорта	69

12. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	69

12.1. Электроснабжение. Энергоснабжение	69

12.2. Теплоснабжение	70

12.3. Газоснабжение	71

12.4. Водоснабжение и водоотведение	71

12.5. Инженерная подготовка территории	75

12.6. Связь	76

13. Перечень основных факторов риска возникновения черезвычайных ситуаций  ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  (ДСП)	77

13.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	78

13.1.1 Опасные геологические процессы	78

13.1.2  Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы.	79

13.1.4 Подтопление	81

13.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.	81

13.3 Биолого-социальные опасности	85

13.4 Террористическая угроза	85

14.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	86

17. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МО «МАЙСК»	91

Приложение	93

## СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Положение о территориальном планировании

I.I.Текстовые материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка «Положение о территориальном планировании» | Цветная печать | НС | б/м | 1798 |

I.II.Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | Цветная печать | НС | б/м | 1810 |
| 2. | Фрагмент карт функциональных зон | Цветная печать | НС | б/м | 2236 |
| 3. | Карта функциональных зон поселения | Цветная печать | НС | б/м | 1812 |
| 4. | Фрагмент карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | Цветная печать | НС | б/м | 2237 |

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

II. I. Текстовые материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка «Материалы по обоснованию проекта» | Цветная печать | ДСП | б/м | 1799 |

II.II.Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта современного использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:25 000 | 1801 |
| 2. | Карта комплексной оценки территории | Цветная печать | ДСП | 1:25 000 | 1803 |
| 3. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Цветная печать | ДСП | 1:25 000 | 1809 |
| 4. | Карта размещения объектов культурного наследия | Цветная печать | НС | 1:25000 | 1804 |
| 5. | Фрагмент карты современного использования территории | Цветная печать | ДСП | 1:5000 | 1802 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | Цветная печать | ДСП | 1:5000 | 1805 |
| 7. | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения поселения | Цветная печать | ДСП | 1:5000 | 1806 |

III.I.Текстовые материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка «Правила землепользования и застройки» | Цветная печать | НС | б/м | 2235 |

III.II.Графические материалы

| № п\п | Наименование чертежей | Материал | Гриф | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта градостроительного зонирования | Цветная печать | НС | б/м | 2238 |
| 2. | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | Цветная печать | НС | б/м | 2239 |

Электронная версия

| №№ п/п | Состав материалов | Носитель | Гриф | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Осинского района Иркутской области, в том числе на подготовку проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки – МО «Бильчир», МО «Бурят-Янгуты», МО «Ирхидей», МО «Каха-Онгой», МО «Майск», МО «Ново-Ленино», МО «Обуса», МО «Поселок Приморский», МО «Русские Янгуты», МО «Улейское», МО «Усть-Алтан» (графические и текстовые материалы) | CD-диск | ДСП | 422-к |
| 2. | Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Осинского района Иркутской области, в том числе на подготовку проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки – МО «Бильчир», МО «Бурят-Янгуты», МО «Ирхидей», МО «Каха-Онгой», МО «Майск», МО «Ново-Ленино», МО «Обуса», МО «Поселок Приморский», МО «Русские Янгуты», МО «Улейское», МО «Усть-Алтан» (графические и текстовые материалы) | CD-диск | НС | 423-к |

### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Майск» выполнен ООО «Институт «Ленгипрогор» по заданию администрации Осинского района на основании муниципального контракта №77 от 22 июля 2012 года в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и является документом территориального планирования муниципального образования.

Картографические материалы настоящего генерального плана разработаны на основе ортофотопланов с зарамочным оформлением масштаба 1:2000, изготовленные ФГУП «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ Восточно-Сибирский филиал в 2007 г. в формате MapInfo в системе координат МСК 38.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Основная задача проекта - определение долгосрочного развития муниципального образования и населенных пунктов, входящих в его состав, с учетом ресурсного потенциала территории, разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории  муниципального образования, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенного пункта от земель других категорий.

Данный этап генерального плана, анализ современного состояния территории, является частью материалов по обоснованию, на основе которого проводится дальнейшая разработка проекта, выявление проблем и направлений комплексного развития сельского поселения.

При разработке данного этапа генерального плана были использованы следующие материалы:

- материалы статистических сборников по Иркутской области, структурных подразделений исполнительных органов государственной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций Осинского района и муниципального образования «Майск»;

- материалы Схемы территориального планирования Иркутской области, ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2008 г.;

- материалы Схемы территориального планирования муниципального образования «Осинский район» Иркутской области,  находится в стадии утверждения  на данном этапе, ООО «Институт «Ленгипрогор»;

- материалы целевых программ, схем и стратегий развития Иркутской области, Осинского района, муниципального образования «Майск».

Настоящий проект разработан авторским коллективом Градостроительного отдела №1  ООО «Институт «Ленгипрогор»:

Руководитель градостроительного отдела №1                  	Н.А.Николаевская

Главный архитектор института                                        		И.В. Дранкевич

Главный архитектор проекта                                             	О. В. Загорская

Отдельные разделы проекта выполнены следующими специалистами:

Архитектурно-планировочная организация территории	О. В. Загорская

Экономика								А. Г. Гасишвили

Земельные ресурсы                                                               	Н. П. Кулеш

Природные ресурсы                                                              	А.В.Хмельницкий

Инженерно-геологические условия                                     	Н.В.Тетерина

Транспортная инфраструктура                                             	П. Г. Атаев

Инженерная инфраструктура:

Энергоснабжение, связь                                                                 В.С. Глистин

Водоснабжение, водоотведение                                                    Е.М.Сковородко

Охрана природы и окружающей среды 	                                   А.Б.Асташова

ИТМ ГО и ЧС                                                                         	А.Н.Костылев

Охрана природы и окружающей среды 	                                   А.Б.Асташова

Графическое оформление                                                   	О.А. Клявдо

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙСК»

# В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, разработка документа территориального планирования направлена на определение назначения территорий, исходя их совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов целях обеспечения устойчивости развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и объединений.

# Исходя из этого, главная цель территориального планирования муниципального образования «Майск» заключается в создании предпосылок повышения эффективности управления развитием территорий, входящих в  сельское поселение, за счет принятия градостроительных решений, которые будут способствовать:

# улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения;

# решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития поселения с учетом особенностей и проблем пространственной организации его территории;

# взаимному согласованию интересов сельского поселения с интересами соседних муниципальных образований, а также увязка их интересов с интересами Осинского района.

# Градостроительному регулированию использования территории с интересами поселения и связанной с ней недвижимости административно – правовыми и экономическими  способами.

# В конечном счете, все вышеперечисленное способствует достижению устойчивого развития территории сельского поселения с учетом охраны среды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений, а также обеспечения благоприятных условий социального и экономического развития общества.

# Основными задачами территориального планирования являются:

# Развитие опорного пространственного каркаса территории поселения;

# Функциональное зонирование территории поселения;

# Улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;

# Развитие социальной и производственной инфраструктуры  как основы использования современных технологий;

# Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

# Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по развитию сельского поселения и разработан с учетом нормативно – правовых актов РФ и Осинского муниципального района, как сфера градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности. Это – программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех структурных служб поселения и общественности.

# Для принятия проектных решений в проекте произведен анализ социально- экономического потенциала сельского поселения и выявлены факторы (предпосылки), способствующие развитию поселения на перспективу.

# Главная стратегическая цель проекта - последовательное повышение жизненного уровня сельского поселения и качества жизни населения путем решения основных задач, поставленных и решаемых в данном проекте. Исходя из специфики поселения, анализа позитивных и негативных сторон современного состояния его экономики, сформулированы основные цели и задачи проекта.

# Основные цели проекта:

# Стабилизация экономики сельского поселения;

# Обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

# Стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов в поселении, в первую очередь – молодежи.

# Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей:

# Выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полного и эффективного его использования;

# Определение приоритетов государственного инвестирования  - первоочередных и на расчетный срок;

# Повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления; комфортное жилище, качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.

# Расширение сферы приложения труда, как в количественном, как и в качественном отношении – т. е. не только увеличение количества рабочих мест, но и разнообразие выбора;

# Создание эффективной общественной и качественной среды обитания – т.е. среды обеспечивающей комфортное и безопасное проживание;

# Развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и в качественном текущем содержании и обслуживании существующих объектов;

# Привлечение во все сферы деятельности собственных квалификационных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными теологиями.

## 2. Экономико - географическое положение и факторы развития

Муниципальное образование «Майск» расположено в западной части муниципального образования «Осинский район» Иркутской области. Муниципальное образование входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

Муниципальное образование «Майск» расположено на берегу Осинского залива Братского водохранилища. Граничит  муниципальное образование «Майск» на юге с Боханским районом, на северо-востоке и востоке – с муниципальным образованием «Оса», на северо-западе и западе – с муниципальным образованием «Ирхидей».

Муниципальное образование «Майск» является сельским поселением. В состав муниципального образования «Майск» входят 2 населенных пункта – село Майск и деревня Абрамовка.

Административным центром муниципального образования «Майск» является село Майск.

Численность постоянного населения по данным на 01.01.2011 годсоставила 1236 человек, что составило 6% от общей численности населения МО «Осинский район».

Муниципальное образование «Майск» согласно экономическому делению Иркутской области входит в состав Восточно - Сибирский экономического района Иркутской области. Основой специализации Восточно - Сибирский экономического района является цветная металлургия, угольная промышленность, электроэнергетика, химическая промышленность, лесная промышленность, пушной промысел. Основным видом экономической деятельности на территории МО «Осинский район», в котором расположено сельское поселение,  является сельское хозяйство (растениеводство и животноводство), заготовка и переработка леса.

Площадь земель лесного фонда муниципального образования «Майск» составляет 4305,6 гаОсинского лесничества, в том числе среди пород преобладают хвойные.

Муниципальное образование «Майск» пересекает две трассы регионального значения:

- «Иркутск-Оса-Усть-Уда», соединяющая муниципальное образование с административным центром МО «Осинского района» - село Оса;

- «Майск – Рассвет», соединяющая муниципальное образование «Усть - Алтан» с трассой Иркутск-Оса-Усть-Уда.

Муниципальное образование «Майск» имеет слабо развитую транспортную сеть: отсутствие железной дороги, отсутствие общественного автотранспорта и общее неудовлетворитеное состояние автодорог.

Преимущества экономико-географического положения муниципального образования «Майск»:

- расположение на берегу Осинского залива Братского водохранилища и проходящая трасса к месту активно развивающегося  туристического направления «Золотые пески» с. Рассвет.

- наличие природных ресурсов для развития сельского хозяйства, лесозаготовительной деятельности.

- Развитое растениеводство и мясное животноводство;

- территориальные ресурсы: наличие участков и сырьевой базы,  доступных для инвестирования в развитие сельскохозяйственного производства, промышленности и жилищного строительства.

Недостатки экономико-географического положения муниципального образования «Майск»:

  - неудовлетворительное состояние автодорог;

- отсутствие транспортных услуг населению.

### 3. ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## 3.1. Климат

Характеристика климата дана по метеорологической станции Балаганск.

Климат территории муниципального образования «Майск» резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и жарким летом.

К основным климатообразующим факторам территории можно отнести:

- удаленность от морей и расположение в центре материка;

- значительная приподнятость территории над уровнем моря;

- близость крупных водных объектов (оз. Байкал и ангарские водохранилища);

- особенности циркуляции атмосферы (циклоны и антициклоны).

Температурный режим

Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -27°С. Абсолютный минимум равен -58°С. Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 99 дней.

Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +18,3°С. Абсолютный максимум температуры равен +37°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая.

Атмосферные осадки обусловлены циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 325мм. Около 87% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март.

Из-за малого количества твёрдых осадков мощность снежного покрова, как правило, невелика и в среднем составляет 25см, наибольшая – 39см.

Ветровой режим территории МО «Майск» определяется движением воздушных масс - высокой антициклональной и циклональной активностью.

На рисунке № 3.1-1 приведены розы ветров по метеостанции Балаганск. Как видно из графического изображения, преобладающими являются ветры северо-западного, северного направлений, в зимний период частыми ветрами являются ветры южных направлений (29%). Огромное влияние на приземные ветра оказывает рельеф и направление речных долин.

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/сек. Увеличение скоростей ветра отмечается в апреле - мае.

По строительно-климатическому районированию территория МО «Майск» относится к зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНиП 23-01-99 составляет -45°С. Продолжительность отопительного периода - 242 дня. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет 106 дней, а сумма температур за этот период равна 1656°С.

Рисунок № 3.1-1. Розы ветра по направлениям в % по метеостанции Балаганск.

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 8 | 1 | 1 | 11 | 24 | 4 | 18 | 33 |
| Январь | 4 | 0 | 0 | 7 | 29 | 9 | 23 | 28 |
| Июль | 10 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 16 | 41 |

Опасные явления погоды

На территории МО «Майск» наблюдаются опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, чрезвычайная пожароопасность.

Установление сильных морозов чаще всего связано с вторжением арктических холодных воздушных масс после прохождения холодных фронтов. Минимальные температуры в такой период могут составлять до -55..-58(С и держаться более 3 суток.

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с максимальными температурами достигающими в отдельные дни +36( С, что в отсутствие осадков создает повышенную, местами чрезвычайную, пожароопасность.

Среднее число дней со следующими метеорологическими явлениями составляет:

- с туманом – 52 дня в год;

- с метелью – 8 дней в год;

- с грозой – 22 дня в год.

В зимний период на рассматриваемой территории наблюдается господство холодного умеренного континентального воздуха с ясными (или малооблачными), морозными без осадков типами погод. Именно в такие типы погод в котловинах и речных долинах происходит застой воздуха, а там, где расположены источники загрязнения атмосферы, отмечаются явления смогов.

## 3.2. Инженерно-геологическая характеристика

# 1. Инженерно-геологическая оценка территории.

Раздел составлен с использованием  опубликованных работ, фондовых и архивных материалов, результатов государственной геологической съемки  масштаба 1:200000 и результатов инженерно - геологических изысканий, выполненных в разные годы, а также «Схемы инженерно - геологических условий», разработанной  при подготовке «Схемы территориального планирования Осинского района».

2. Геологическое строение территории.

# В геологическом строении территории принимают участие коренные породы  протерозойского, вендского и кембрийского возраста, перекрытые неогеновыми, четвертичными и современными рыхлыми отложениями. Ниже приводятся сведения о стратиграфии - естественном порядке залегания,  возрасте и характере пород с учетом их инженерно - геологических характеристик.

# Сведение по стратиграфии приводятся по материалам государственной геологической съемки масштаба 1:200000. Характеристика пород дана в обобщенном виде и только по породам, выходящим на поверхность.

# Стратиграфическая схема.

Кембрийская система

Ангарская свита

Известняки и доломиты, доломитизированные песчаники, мергели, гипсы,  послойно окремненные.

Верхоленская свита

Нижняя подсвита.

Осинская пачка: алевролиты, мергели, доломиты с включениями ангидрита и гипса. Породы перемяты, раздроблены, закарстованы. Мощность пачки до 35м.

Балаганская пачка: алевролиты, мергели с линзами гипса в низах разреза. Породы трещиноватые, кавернозные. Мощность пачки около 200м.

Средняя подсвита.

Усть - талькинская пачка  сложена  кварцевыми песчаниками. Мощность 40-50м.

Михайловская пачка: переслаивание кварцевых песчаников с мергелями и алевролитами. Мощность не более 180м.

Верхняя подсвита.

Песчаники серые и розовые, с прослоями алевролитов, аргиллитов и мергелей, переслаивание песчаников, алевролитов и мергелей.

# Юрская система.

Нижний отдел.

Заларинская свита: конгломераты, брекчия, гравелиты, песчаники, глины.

Средний отдел.

Черемховская свита. Песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли.

Четвертичная система.

Среднечетвертичные пески, супеси, галечники, глины, суглинки.

Верхнечетвертичные и современные: супеси, суглинки, пески и галечники

3. Инженерно - геологические свойства пород.

По инженерно-геологическим  свойствам выделяются  скальные коренные  породы и  связные и рыхлые покровные отложения.

Коренные породы. К наиболее устойчивым породам относятся песчаники, алевролиты и агриллиты верхнего кембрия и юры. Наибольшей прочностью отличаются песчаники усть - талькинской пачки верхоленской свиты. Они, как правило, слагают водоразделы. Отложения  балаганской, осинской,  михайловской пачек  верхоленской свиты не стойки процессам выветривания.  Они слагаю пологие формы рельефа на склонах долин.

По физическим свойствам все неизменные нерастворимые коренные породы могут выдерживать большие нагрузки и являются надежным основанием  для промышленных и гражданских сооружений, но в реальных условиях  в верхней части коренных пород до глубины 50-100м развита интенсивная трещиноватость. Трещиноватость изменяет свойства пород и способствует фильтрации  поверхностных вод.

Покровные отложения. В эту группу входят суглинки реже- супеси различных генетических типов, преобладают суглинки от легких пылеватых до тяжелых. Пылеватых разновидностей- до 70%, содержание глинистых фракция от 50 до 99%. Естественная консистенция грунтов обычно твердая. Степень относительной плотности грунтов изменяется от +0.37 до -1.8. число пластичности от 4 до 16.5. Плотность пород изменяется от 2.65 до 2.8, пористость 40-58%, влажность 6-22%, коэффициент водонасыщения 0.19-0.5. Суглинки пылеватые проявляют пучинистые и просадочные свойства

4. Рельеф.

Территория муниципального образования «Майск» расположена на левобережье Осинского залива и включает фрагмент долины р. Осы. Населенные пункты расположены в долине реки. Осы  и в долине речки Абрамовка, притока Осы. Застройка приурочена главным образом к низким террасам. На этой территории подстилающими коренными породами являются отложения ангарской свиты, отличающиеся высокой карстоопасностью. В наибольшей степени это относится с. Майск и д. Абрамовка.

В пределах долины выделяются пойма и низкие террасы, пологие склоны и  фрагмент хребтов, обрамляющих долину. Все элементы рельефа отличаются  по инженерно - геологическим условиям и возможностям использования территории.

Пойма. Разрез представлен илами, подстилаемыми суглинками иловатыми, щебнисто - гравийными отложениями с суглинистым заполнителем. Глубина залегания подземных вод до 1м.   Территория затопляется в период паводков и  неблагоприятна для всех видов использования, за исключением сенокосов.  Выпас скота здесь неблагоприятен, так как  приводит к уплотнению разреза рыхлых отложений  и  необратимому вытаптыванию растительности. Расчистка русла  снижает угрозу наводнения.

Низкие надпойменные террасы. Разрез сложен суглинками легкими средними, пылеватыми, макропористыми, реже супесями тонкозернистыми. Глубина залегания подземных вод от 1 до 5м.  Территория  частично используется в застройке. В период паводков  на пониженных участках не исключена опасность затопления и подтопления.

Пологие склоны долины. Разрез представлен суглинками буровато - коричневыми макропористыми мощностью до 7 м и супесями мощностью до 4м, галечниковыми отложениями с суглинистым заполнителем мощностью до 10м. В подошве отложения залегают трещиноватые коренные породы: алевролиты, аргиллиты, доломиты. Глубина залегания подземных вод от 5 м и более.

По характеру рельефа, свойствам покровных грунтов и глубокому залеганию подземных вод территория благоприятна для строительного использования. Ограничением служит характер коренных пород, включающий карстоопасные толщи гипса и ангидрита. Необходимо производить  предварительные изыскания на карст.

Для сельскохозяйственного использования пригодны в первую очередь пологие поверхности.  На склонах с уклоном свыше 3 градусов  развиваются процессы эрозии. Водообеспеченность посевов поддерживается наличием широких лесополос. Использование орошения ограничено карстоопасностью подстилающих коренных пород.

Водоразделы и крутые склоны горных хребтов. Распространенный на большей части территории разрез представлен песчаниками, алевролитами и аргиллитами верхоленской и черемховской свит. Коренные породы перекрыты чехлом рыхлых образований мощностью до 5м. Четвертичные отложения представлены суглинками и супесями. Супеси имеют ограниченное распространение. Глубина залегания подземных вод чаще всего более 20м.

Территория благоприятна только для лесохозяйственного использования с крайне ограниченной вырубкой лесов.  Это обусловлено тем, что  в связи с широким развитием карстоопасных пород здесь все леса имею водоохранный характер. Кроме того,   мощность слоя почвы под лесными насаждениями на склонах не превышает 10 сантиметров. В условиях сложного рельефа после вырубки лесов  почва сразу смывается, что усложняет посадки и делает невозможным естественное возобновление леса, поэтому  вырубка лесов на данных территориях возможна в крайне ограниченном объеме и только  с  одновременным восстановлением растительности.

.

5. Гидрогеологические условия

Территория муниципального образования расположена в пределах Иркутского артезианского бассейна  второго порядка, входящего в состав сложного Ангаро - Ленского бассейна. Территория  находится в зоне неустойчивого увлажнения. Это означает, что почти все выпадающие осадки расходуются на испарение и поверхностный сток. Часть поверхностного стока рек и ручьев поглощается в местах развития карста. В связи с этим возможен дефицит влаги в поверхностном слое и развитие почвенной засухи.

Условия водоснабжения в целом по району оцениваются как неблагоприятные. Поверхностные воды рек по качеству не отвечают требованиям ГОСТа 2874-73 «Вода питьевая» и, кроме того, в зимнее время  водотоки перемерзают. Подземными водами район обеспечен хорошо, но их качество не везде отвечает нормам ГОСТа ввиду высокой минерализации воды, свыше 1 г/л, природного повышенного содержания сульфатов и высокой жесткости.

На территории муниципального образования подземные воды приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам  кембрийского и, редко, юрского возраста.

Подземные воды четвертичных отложений  приурочены к аллювиальным отложениям пойм речных долин. Воды имеют слабую минерализацию и относятся к сульфатно - натриевому и гидрокарбонатно - натриевому типу. В пределах хозяйственно освоенных зон воды  сильно загрязнены нитратами (до 300мг/л).

Водоносность юрских отложений носит локальный характер. Коллекторами служат песчаники, и конгломераты заларинской свиты. Воды мягкие пресные гидрокарбонатно- натриевого типа.

Подземные воды верхнего кембрия. Водоносный комплекс приурочен к зоне экзогенной трещиноватости и закарстованности пород, развитой до глубины 30-42м. Высотное положение зависит от рельефа. Выходы родников фиксируются на отметках  до 580м., большая часть сосредоточена вблизи отметок 400м. На междуречных пространствах зеркало подземных вод находится на уровне 600-700м. Воды горизонта дренируются местной эрозионной сетью, обладающей  глубоким врезом и большой плотностью. Большинство скважин вскрывают подземные воды на глубинах 6-15м. Мощность комплекса от 7 до 42м, он структурно состоит из нескольких водоносных зон. Дебиты скважин достигают первых литров. Минерализация 0,8-1 г/л. Воды гидрокарбонатно - сульфатные.

Подземные воды нижнекембрийских отложений. В пределах ангарской  свиты выделяется  несколько водоносных  горизонтов. Водовмещающие отложения представлены трещиноватым закарстованным доломитом.  Комплекс вскрывается на глубинах 12,5-120м и имеет мощность от 1 до 30м. Воды напорные: величина напора достигает 69м. Уровень устанавливается на глубинах 3,8-120м.. Дебиты скважин от 1,7 до 10 л/с. По химическому составу воды-сульфатно-кальциево-магниевые., иногда сульфатно-гидрокарбонатные. Минерализация -  1-2 г/л.

Защищенность подземных вод  территории оценивается как низкая. Подземные воды  рыхлых четвертичных отложений практически не защищены от загрязнений. Воды коренных пород ввиду закарстованности  считаются условно защищенными

По условиям водоснабжения на территории муниципального образования выделяется несколько участков:

- в аллювиальных отложениях  поймы р. Осы.

- в зоне пологих склонов на левобережье и

- в  приводораздельной зоне сложного рельефа

В долине р. Осы водоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет поверхностных вод р. Осы и подземных вод четвертичных и нижнекембрийских отложений.

Водоносный горизонт в аллювиальных отложениях вскрывается на глубинах 4-6м и приурочен к пескам и песчано - галечным отложениям.  Мощность обводненных отложений 1-3м реже 4-8м. Водообильность незначительная. Удельный дебит колодцев менее 0.1 л/с.  Химический состав вод гидрокарбонатно - сульфатный и сульфатный с минерализацией 0.64-1.81 г/л.

Основной эксплуатируемый водоносный горизонт приурочен к трещиноватым доломитам ангарской свиты верхнего кембрия.  Подземные воды вскрываются скважинами на глубине 25-100м. воды напорные. Величина напора  до 70м. Удельный дебит скважин 0.6л/с.

На левобережье Осы  в зоне пологих склонов прослеживается два водоносных горизонта: один в трещиноватых мергелях нижневерхоленской  подсвиты и другой в трещиноватых доломитах ангарской свиты.

Первый доносный комплекс залегает на глубинах 7-33м средняя величина напора 10м. мощность водоносных пород 5м. Удельный дебит скважин 0.1-0.5 л/с. Дебит родников до 5 л/с. По составу воды гидрокарбонатно - сульфатные и гидрокарбонатные с минерализацией  0.3-1.5 г/л очень жесткие 12-19 мг-экв/л.

Второй водоносный комплекс вскрывается на глубинах  51-149 м. Удельный дебит скважин 0.1-0.2 л/с. До 5 л/с. По составу воды гидрокарбонатные и сульфатные магниево - кальциевые с минерализацией 0.4-2.4 г/л и жесткостью от 4 до 32 мг-экв/л.

Для водоснабжения сельскохозяйственных объектов возможно каптирование обоих водоносных горизонтов.  Производительность скважин - до 600м3 /сутки, но качество подземных вод не будет соответствовать ГОСТу по жесткости и минерализации.

На правобережье Осы при оценке условий сельскохозяйственного водоснабжения выделен участок, перспективный на поиски месторождений пресных подземных вод.

В приводораздельной зоне сложного рельефа развит водоносный комплекс, приуроченный к трещиноватым породам юрского возраста и  кембрийский водоносный комплекс, связанный с породами ангарской и верхоленской свиты.

Мощность юрских пород 40-80м. Водообильность пород незначительна. Дебиты родников составляют 0.3-0.5 л/с. Воды пресные гидрокарбонатные кальциево- магниевые с минерализацией до 0.4 г\л и жесткостью 4 мг- экв/л.

Кембрийский водоносный комплекс в отложениях верхоленской свиты вскрывается на глубинах 100-200м. Водообильность  по родниковому стоку от 0.2 до 2 л/с. Воды пресные с минерализацией 0.4-0.5 г/л  и жесткостью 5-6 мг-экв/л.

6. Полезные ископаемые.

В настоящее время на территории муниципального образования ведутся поиски месторождений углеводородного сырья согласно лицензии ИРК 14375 НР участок Радуйский ООО «Георесурс».

7. Опасные геологические процессы

Карст - совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающийся в растворении горных пород с образованием пустот и своеобразных форм рельефа.  На территории муниципального образования процессу карстообразования подвержены  сульфатные и карбонатные породы ангарской свиты и, в меньшей степени, отложения верхоленской свиты.

Породы ангарской и нижневерхоленской свиты состоят из нескольких типов, не всегда карстоопасных или менее карстоопасных.  Наибольшей скоростью растворения обладают пласты гипса и каменной соли, на порядок меньшей- известняки, мергели и доломиты. Массивные песчаники практически не подвержены карстообразованию. Соответственно, степень реальной карстовой опасности можно уточнить  по типу подстилающих коренных пород, что обычно устанавливается в процессе изысканий

На территории муниципального образования  карстовые процессы широко проявлены как с поверхности, так и на глубине. При застройке требуются специальные изыскания.

Подтопление. Основная опасность подтопления связана с паводками.  Опасность подтопления возникает для объектов, находящихся в пойме или на  низких террасах   Избежать подтопления можно только размещением застройки  на безопасных территориях           Сезонная мерзлота. Глубина сезонного промерзания  на территории района изменяется в зависимости от конкретных условий и составляет от 1.35м до 2.60м.

Бугристо- западинный рельеф тесно связан с проявлениями карста, суффозии и просадки. Распространен на пологих склонах долины р. Осы. Размеры бугров и западин колеблются от 5 до 20м, превышение бугров над западинами 1-2м.

В пределах развития бугристо- западинного рельефа покровные отложения представлены лессовидными макропористыми пылеватыми суглинками с известковистыми включениями. Подстилаются они песчано-гравийно-галечными отложениями надпойменных террас.

Наледеобразование имеет место в долинах рек и ручьев, но иногда наледи отмечаются и на склонах. Их развитие связано выходами подземных вод в виде крупнодебитных родников.  Мощность наледного льда в среднем составляет 2-3м, площадь наледей достигает нескольких тысяч квадратных метров.

На переувлажненных участках днищ долин в местах выхода подземных вод развиты бугры пучения высотой до 0,8м и диаметром более 2м. бугры пучения формируют специфический микрорельеф долин.

Морозобойное растрескивание грунтов распространено повсеместно и формирует полигональный микрорельеф, наиболее часто полигональный рельеф проявлен на надпойменных террасах, занятых лугами.

Эрозионные процессы имеют широкое распространение на территории.  Основное значение имеют процессы почвенной эрозии (плоскостной, склоновой  и овражной), активизированные вырубкой лесов и распашкой земель, в том числе и на склонах долин. Процессы эрозии приводят к снижению плодородия и уменьшению эффективности сельского хозяйства в целом.

Различают ветровую и водную эрозию. Ветровая эрозия (дефляция) – вынос ветром мелких частиц почвы, водная - перенос частиц почвы водой. Эрозия грунтов может приводить к разрушению дорог, линий связи и других коммуникаций. В результате эрозии в почвах уменьшается содержание элементов, усвояемых растениями (азота, фосфора, калия), в том числе и элементов, от которых зависит не только урожай, но и качество сельскохозяйственной продукции: йода, меди, цинка, молибдена, никеля. Недостаток микроэлементов может вызвать заболевания у людей и животных.

Большая часть сельхозугодий поселения расположена на склонах. Уклон поверхности определяет интенсивность эрозии. По степени опасности водной эрозии и влиянию ее на основные свойства и плодородие почв можно выделить 3 категории пахотных земель  (Айдаров 2011):

- Слабо эрозионноопасные – земли с уклонами 1-2 градуса и

среднемноголетним смывом 3 т/га;

- Средне эрозионноопасные - земли с уклонами  5-7 градусов

и среднемноголетним смывом 15 т/га;

- Сильно эрозионноопасные – земли с уклонами  10 градусов и

более и среднемноголетним смывом 40 т/га.

При таком объеме выноса поддерживать плодородие  на  распаханных склонах  крайне трудно,  поскольку ежегодные потери превышают то, что можно внести. Возникает вопрос о реструктуризации земель сельхознаназначения с целью выбора   под пашню  участков меньшей эрозионной опасности.

Оврагообразование. Развитию оврагообразования способствует сложный рельеф и наличие достаточно мощных толщ рыхлых отложений.

Преобладающее большинство современных оврагов имеет  длины 30-40м и глубину 1-2м. они находятся в стадии активного роста в связи с вырубкой лесов, бессистемной прокладкой грунтовых дорог, выпасом скота и неверным нарправлением распашки склонов. На территории  муниципального образования  интенсивность оврагообразования не оценивалась.

Сейсмоопасность. Согласно схеме общего сейсмического районирования территории РФ  ОСР-97 расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности для Осинского района составляет А-7 баллов  с вероятностью10%, В- 7 баллов  с вероятностью 5% и С- 8 баллов с вероятностью 1%.

8. Ограничения, связанные с инженерно-геологическими условиями и положением месторождений полезных ископаемых.

В основу инженерно - геологического районирования положен принцип оценки территории по геологическим и геоморфологическим факторам. Для оценки территории на основе карт государственной геологической съемки масштаба 1:200000 была составлена геологическая схема. На геологическую схему наложена схема рельефа с расчетом уклонов поверхности в процентах. В итоге была  составлена схема комплексной оценки территории муниципального образования  по инженерно - геологическим условиям.

Оценка территории  проводилась по всем видам. Строительное использование налагает наиболее жесткие ограничения по условиям рельефа, типу грунтов, глубине залегания подземных вод и др. Использование для сельскохозяйственных целей  ограничено пологими склонами и плодородием почв. Для ведения лесного хозяйства пригодны все типы  рельефа при наличии почвенного слоя.

Итоговая инженерно - геологическая оценка территории складывается из сочетания условий рельефа и геологических факторов.  Не редко эти факторы противоречат друг другу: долины благоприятны для освоения по условиям рельефа, грунтовым условиям и наличию источников водоснабжения, но именно в долинах под рыхлыми отложениями чаще всего выходят карстоопасные коренные породы, здесь возникает опасность затопления и подтопления во время паводков, то есть естественное сочетание природных факторов не позволяет выделить участки, безусловно благоприятные для застройки.

Ниже приводится краткая характеристика территорий с определенным типом инженерно - геологических условий и существующие ограничения их использования.

- Территории, условно благоприятные для  строительного использования

Пологие склоны, перекрытые четвертичными отложениями.

Как правило, они расположены  на высоких террасах и представлены поверхностями с  малым уклоном рельефа, сложенными  песчано - галечными грунтами,   и отличающиеся относительно глубоким залеганием грунтовых вод.

Ограничения благоприятности  могут быть связаны с характером разреза и с карстоопасностью подстилающих пород.

- Территории, ограниченно благоприятные для застройки: поверхности с абсолютными    отметками  до 600м и склоны с углом наклона до 20%,  долины рек и ручьев.

Ограничения в долинах  и на низких террасах связаны с высокой водопроводимостью песчано - галечного разреза рыхлых отложений, залегающих на карстоопасных породах, содержащих  подземные воды- источник водоснабжения, то есть с высокой вероятностью загрязнения подземных вод  под застроенными территориями. При застройке и использовании территорий необходимо строгое ограничение сброса  всех видов стоков на рельеф.

Особо выделяется зона поймы рек. По грунтовым условиям и в водоохранных целях  в пойме неблагоприятна распашка и организация пастбищ, но рекомендуется устройство сенокосов.  Это связано с тем, что грунты поймы включают глинистые разности и отличаются водонасыщенностью. При повышенном давлении, в частности при выпасе скота, грунт уплотняется, корни трав вытаптываются, плодородие земель значительно снижается. При рациональном использовании пойменные земли представляют значительную ценность как сенокосные угодья, так как они в отличие от земель на склонах долины, не подвержены засухе

Ограничения  возможности сельскохозяйственного использования  пологих склонов связаны с  интенсивным развитием склоновой эрозии, приводящей к выносу питательных веществ  из почвы.   Необходимым условием  благоприятного использования всех типов территорий является сохранение и увеличение площадей, занятых постоянной зеленой растительностью, предотвращающей развитие опасных природных процессов.

- Территории, неблагоприятные для строительного использования, но благоприятные для лесного хозяйства: поверхности с абсолютными отметками свыше 600м  (зона водоразделов) и склоны с уклоном более 20%.

Зона водоразделов отличается сложным рельефом и неблагоприятным микроклиматом, что делает ее неудобной для застройки, но пригодной для лесоразведения. Возможность ее использования для лесного хозяйства определяется наличием почвенного покрова:  толщина почвенного покрова здесь редко превышает 10см. по составу он беден, но достаточен  для непрерывного роста лесов. После вырубки почва быстро смывается  с  крутых склонов и не восстанавливается, Территории, лишенные почвы практически выбывают из  хозяйственного использования, подвергаясь активному воздействию процессов эрозии. Эрозия  карстующихся пород приводит к  существенному изменению гидродинамики подземных и поверхностных вод. В связи с этим вырубка лесов в зоне водоразделов должна быть крайне ограничена.

Расположение территорий с определенным типом инженерно - геологических условий показано на  Схеме комплексной оценки.

На территории муниципального образования в настоящее время  ведутся поиски месторождений углеводородов. Сведения о лицензии приведены в разделе «Полезные ископаемые».

В соответствии с Законом Российской Федерации в редакции  от  10.02.99 № 32-ФЗ в статье 25  определены условия застройки площадей залегания полезных ископаемых:

- «проектирование и строительство  населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов  разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии  полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

В редакции Федерального закона от 02.01.2000 № 20-ФЗ отмечается, что

- застройка площадей залегания полезных ископаемых,  а также размещение в местах залегания подземных сооружений допускаются  с разрешения  федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых  прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

В настоящее время  контуры месторождений углеводородов еще не установлены. Они будут выявлены по результатам разведки. При застройке необходимо получение  заключения территориального органа управления государственным фондом недр.

### 3.3. Гидрологическая характеристика

Гидрографию поселения составляют водные объекты, принадлежащие бассейну р. Ангары.

Гидрографическая сеть представлена мелкими водоемами и водотоками.

Основной рекой поселения является р. Оса, впадающая в Осинский залив Братского водохранилища, длина реки - 113 км, площадь водосбора – 1820 км2.

Долина р. Осы ящикообразная, ассиметричная, шириной по дну 200-300 м. Склоны долины пологие, высотой 50 – 80 м.

Пойма односторонняя, ровная, слабо заболоченная, шириной 20- 30м.

Русло реки умеренно извилистое, песчано-галечное, деформирующиеся, шириной около 100м.

Берега крутые, песчано-илистые, размываемые, высотой 1,5 – 2,0 м.

Глубина реки до 1,5-2,0м.

Питание рек смешанное (дождевое, снеговое, подземное).

Основными фазами водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, в отдельные годы превышающими половодье, и низкая зимняя межень.

Весеннее половодье начинается в среднем в первой декаде апреля и заканчивается в третьей декаде мая. Средняя продолжительность – 50 дней. Для половодья характерна многовершинная форма.

Весенний подъем уровней воды начинается за 5-10 суток до вскрытия рек; крайние даты начала подъема отличаются от средних на 15-30 дней. Величины весенних подъемов зависят от водности года и дружности весеннего половодья: чем больше пиков половодья, тем меньше их высота.

Летне-осенняя межень начинается в третьей декаде мая – начале июня, окончание приходится в среднем на третью декаду ноября. Прерываясь дождевыми паводками (с середины июня по октябрь), межень теплой части года состоит из двух-трех периодов.

Зимняя межень наиболее устойчивая и устанавливается в среднем в начале декабря. Для всех водотоков характерно прекращение стока вследствие промерзания. Средняя продолжительность ледостава составляет 120 дней.

Вскрытие отмечается в первой декаде апреля. Ледоход чаще всего не образуется, так как лед тает на месте.

Самые высокие уровни воды в реках наблюдаются в апреле-мае во время весеннего половодья, в отдельные годы – в июне-сентябре – во время прохождения дождевых паводков.

Река Оса является источником гидрологической опасности.

В зону затопления паводком редкой повторяемости частично попадает с. Майск.

Величина модулей среднего годового стока рек составляет 1,5-2,0 л/сек км².

Для рек свойственно неравномерное распределение стока в году.

Сток весенне-летнего сезона (с апреля по июль) составляет в среднем 57% годового стока; на летне-осенний период (июль-ноябрь) приходится 39% от общего объема, на зимний (декабрь-март) - 4%.

Самый большой расход воды в реках наблюдается в апреле, во время прохождения весеннего половодья, самый низкий – в марте, во время зимней межени.

| Таблица № 3.3-1. Стоковые характеристики р. Осы |
| --- |
| № пп | Река | Площадь водосбора, км² | Расход воды, м3/сек. |
|  |  |  | Годовой сток | Летне-осенний минимальный 30-дневный сток | Зимний минимальный 30-дневный сток |
|  |  |  | среднемноголетний | 95% обеспеченности | среднемноголетний | 95% обеспеченности | среднемноголетний | 95% обеспеченности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Оса | 1820 | 2,82 | 1,16 | 0,56 | 0,22 | 0,095 | 0 |

Температурный режим речной воды в основном повторяет температурный режим воздуха с некоторым опозданием.

Дата перехода температуры воды через 0,2ºС является показателем исчезновения ледяных образований весной и появления их осенью. При температуре 4ºС вода достигает наибольшей плотности, происходит интенсивное выравнивание температуры воды по глубине потока и насыщение водной массы кислородом. Температура воды в 10ºС является показателем начала интенсивного развития водной растительности весной и прекращения роста и ее отмирания осенью.

С середины ноября по вторую декаду апреля температура воды в реках близка к 0ºС.

Интенсивный прогрев воды начинается в конце апреля.

Переход температуры воды весной через 0,2ºС происходит в третьей декаде апреля.

Наиболее высокая температура воды наблюдается в июле: среднемесячные значения составляют от 16 до 20°С, максимальные – до 23°С.

Переход температуры воды осенью через 0,2ºС происходит в среднем в третьей декаде октября.

Купальный сезон, когда температура воды составляет более17°С, длится 50 дней.

Количество дней в году с температурой воды выше 16ºС, когда наиболее интенсивны биологические процессы, определяющие потенциал самоочищения водоёмов, для рек составляет в среднем 60 дней.

Способность рек к самоочищению зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой воды более 16º к общему числу дней) и водности рек (среднегодовой расход воды в реке). Температурный коэффициент в пределах рассматриваемой территории составляет 0,16.

Способность рек к самоочищению определяется согласно критериям, приведенным в таблице № 3.3-2.

| Таблица № 3.3.-2. Способность рек к самоочищению |
| --- |
| Температурный коэффициент | Среднегодовой расход воды в реке, м3/сек |
|  | менее 50 | 50 – 500 | более 500 |
| Более 0,32 | пониженный | умеренный | высокий |
| 0,28-0,32 | низкий | пониженный | умеренный |
| Менее 0,28 | низкий | низкий | пониженный |

Таким образом, потенциал самоочищения рек оценивается как низкий.

Согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 г., ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км - в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;

3) от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Обеспеченность ресурсами поверхностных вод

Ресурсы поверхностных вод поселения складываются из стока рек бассейна р.Ангары.

Модули среднего годового стока на рассматриваемой территории равны 1,5-2,0л/с∙км2.

Использование водных ресурсов связано с отбором определённого количества воды и подачей её на то или иное расстояние до потребителя, что определяется стоковыми характеристиками рек в наиболее маловодный период года в маловодный год 95% обеспеченности. При этом необходимо иметь в виду, что допустимый водоотбор из поверхностных источников составляет при естественном режиме 30% от минимального среднемесячного расхода воды в реке в маловодный год 95% обеспеченности, согласно «Руководству по разработке раздела «Охрана природа в проектах мелиорации земель (ВТР-II-2-80)», утверждённому Минводхозом СССР 20.07.80г.

Все реки поселения имеют минимальные 30-дневные расходы в маловодный год 95% обеспеченности менее 1 м3/сек., вследствие чего они не могут быть использованы для централизованного водоснабжения в условиях их естественного режима.

## 3.4. Лесные ресурсы

Общая характеристика лесного фонда

При разработке раздела использованы следующие материалы:

1.   Лесной кодекс Российской Федерации.

2. Лесохозяйственный регламент Осинского лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области (Федеральное государственное предприятие «Рослесинфорг», Прибайкальский филиал государственной инвентаризации лесов), г. Иркутск, 2012 г.

Лесохозяйственный регламент разработан на срок до 31 декабря 2018 г.

Территория лесов муниципального образования «Майск», общей площадью 4305,6 га, представлена лесным фондом Технического участка № 3 (колхоз им. Куйбышева) Приморского участкового лесничества Осинского лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В соответствии с приказом  Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61 «Об утверждении  перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» территория МО «Майск» (на двух участках) относится к лесостепной лесорастительной зоне, Среднесибирскому подтаежно - лесостепному району.

Основными лесообразующими породами на территории муниципального образования являются сосна, ель, лиственница, береза, осина.

Использование лесных ресурсов

В статье 25 Лесного кодекса Российской Федерации перечислены виды использования лесов. Основными возможными видами использования лесов в муниципальном образовании «Майск» являются:

- заготовка древесины;

- подсочка (заготовка живицы);

- заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- использование лесов для осуществления рекреационной деятельности;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Заготовка древесины.

Согласно статье 16 Лесного кодекса Российской Федерации, для заготовки древесины допускается осуществление следующих рубок лесных насаждений:

- спелых, перестойных лесных насаждений;

- средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений, при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

- лесных насаждений любого возраста для создания лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, а также для эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

Заготовка древесины возможна на всей территории лесного фонда муниципального образования, однако наибольший объем заготовки может осуществляться в эксплуатационных лесах, где разрешены сплошные рубки лесных насаждений. В защитных лесах разрешены только выборочные рубки.

На территории МО имеется один лесозаготовитель – ООО «Леспроект», сведения о его закрепленных участках с целью заготовки древесины по Осинскому лесничеству приведены в таблице № 3.4-1.

Таблица 3.4-1. Арендаторы лесных кварталов (по состоянию на 01.01.2011 г.)

| № п/п | Лесопользователь | Площадь участка, га | Ежегодный объем пользования, тыс. м3 | Дата передачи в пользование | Срок передачи в пользование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленный договором | фактический |  |  |
|  |  |  | всего | в т. ч. хвойных | всего | в т. ч. хвойных |  |  |
| 1. | ООО «Леспроект» | 7293 | 5,8 | 5,3 | 0 | 0 | 21.07.2010 | 25 |

Таким образом, по состоянию на 01.01.2011 г. промышленная заготовка на территории муниципального образования отсутствует. На территории муниципального образования зарегистрированы  лесозаготовители, которые ведут  лесозаготовку по мелкому отпуску. Имеет место несанкционированная заготовка древесины. В результате леса захламлены, расстроены и данным учета по лесоустройству не соответствуют.

Исходя из расчета  среднего съема древесины при всех видах рубок с 1 га лесопокрытой площади Осинского лесничества 2,7 м/га.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации и законом Иркутской области № 120-оз от 10.12.2007 г. (в ред. от 30.06.2009 г. № 41/7-оз). При этом для заготовки древесины с целью отопления  целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10 % до 50 %. Также заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок.

Подсочка леса

Подсочка леса - регулярное нанесение  специальных ранений на стволе растущего дерева для получения из него продуктов жизнедеятельности.

Территория лесов Осинского лесничества находится в зоне обязательной подсочки сосновых насаждений в лесах Российской Федерации.

В настоящее время, подсочка на территории Осинского лесничества не проводится и лесохозяйственным регламентом на перспективу не планируется, хотя фонд подсочки сосновых древостоев имеется.

Заготовка и сбор недревесных ресурсов

Несмотря на наличие фонда, заготовка и сбор  недревесных лесных ресурсов (сучья, ветви, кора, пни) лесохозяйственным регламентом на перспективу не планируется.

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных нужд осуществляется в соответствии со ст. 33 ЛК РФ, а на территории Иркутской области дополнительно регламентируется законом Иркутской области  от 10.12.2007 г. № 118-оз (в ред. от 08.05.2009 г. № 21-оз) «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

На территории Осинского района к числу разрешенных видов использования лесов для заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов относят заготовку березового сока, ягод брусники, черники, голубики, смородины, жимолости, рябины, сбор грибов, заготовку кедрового ореха, а также сбор лекарственных растений.

Таблица № 3.4-2. Ориентировочный средний урожай различных лесных плодов и ягод (в урожайные годы) в Иркутской области.

| Вид растения | Урожайность, кг/га | Периодичность урожая |
| --- | --- | --- |
| Брусника | 21 | 3-4 |
| Голубика | 14 | 3-4 |
| Черника | 14 | 3-4 |
| Смородина | 40 | 3 |
| Жимолость | 34 | 3 |
| Рябина | 16 | 3 |

Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые стандарты. По пищевой и товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре категории:

- белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;

- подосиновики, подберезовики, маслята, грузди осиновые и синеющие, подгруздки, дубовики, шампиньоны обыкновенные;

- моховики, лисички, грузди черные, опята, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, сморчки;

- скрипицы, горькушки, грузди перечные, шампиньоны лесные, свинушки.

Среднегодовая урожайность грибов от 25 до 100 кг/га. Наиболее продуктивны черничниковый  и зеленомошно - черничниковый типы леса.

При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «червивость». Условно принято для всех видов грибов считать процент «червивости» равным 50%.

Сбор ягод, грибов, лекарственных трав, носит на территории лесов МО «Майск» любительский характер.

Сбор лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида растения.

Заготовка березового сока.

Березовый  сок имеет лечебные свойства и издавна применяется в народной медицине для улучшения обмена веществ, как противоцинготное, мочегонное и общеукрепляющее средство.

Подсочка березы – высокодоходный вид прижизненного использования березовых лесов.

Сырьевую базу подсочки составляют спелые насаждения березы I – III бонитетов, полнотой не менее 0,4 и количеством деревьев на гектаре не менее 200 штук.

Заготовка кедрового ореха.

Леса орехово-промысловой зоны на территории Осинского лесничества не выделены. Имеются отдельные кедровые насаждения с долей кедра в составе от 30 % и выше. Организация промышленной заготовки кедрового ореха из-за разбросанности участков и слабой доступности нерентабельна. Однако в урожайные годы ведется заготовка кедрового ореха гражданами для собственных нужд.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности.

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утверждённых приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108, которыми предусмотрено:

1.	При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий ненанесения ущерба лесным насаждениям.

2.	Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

3.	На лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного мира, водные объекты.

4.	Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах.

5.	При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамеек, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для мусора и др.).

Если в плане освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации (лесном плане субъекта) определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых предусматривается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений.

6.	В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов.

7.	Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определённых в проекте освоения лесов.

8.	В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

9.	При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий бытовым мусором, иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Рекреационная деятельность разрешается на всей территории  Осинского участкового лесничества, используемой для этих целей.

По состоянию на 01.01.2011 г. леса, предназначенные для рекреационной деятельности, не выделены.

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства отражено в разделе «Охотничье-промысловые ресурсы».

Выводы

1. Территория лесов МО «Майск», общей площадью 2050,1га, представлена лесным фондом Технического участка № 3 (колхоз им. Куйбышева) участкового лесничества Осинского лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области.

2. Территория лесов МО «Майск» по лесорастительному районированию относится к лесостепной лесорастительной зоне, Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району.

Основные лесообразующие породы  - сосна, лиственница, ель, береза, осина.

3. Использование лесных ресурсов.

Заготовка древесины.

На территории муниципального образования имеются участки в долгосрочной аренде для заготовки древесины (аренда ООО «Леспроект»), которые по состоянию на 01.01.2011 г. не используются.

Население может заготавливать древесину с целью отопления (за счет санитарных рубок и рубок ухода).

Подсочка леса, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в настоящее время не ведется и на перспективу лесохозяйственным регламентом Осинского лесничества не планируется.

Заготовка пищевых лесных ресурсов (ягод, грибов, орехов, березового сока) носит на территории муниципального образования любительский характер.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности возможно практически на всей территории лесного фонда.

5. В целом лесные ресурсы муниципального образования «Майск» невелики, но промышленные лесозаготовки  лесохозяйственным регламентом планируются в небольшом объеме (аренда ООО «Леспроект»).

Освоение других лесных ресурсов носит любительский характер.

Леса могут использоваться для рекреации.

# 3.5. Охотничье-промысловые ресурсы

Охотничья фауна района довольно разнообразна. Здесь обитают лось, благородный олень, косуля, кабарга, волк, лисица, рысь, соболь, колонок, заяц-беляк, заяц-русак, белка, глухарь, тетерев, рябчик, бородатая куропатка.

Следует отметить, что у большинства видов охотничье-промысловых животных численность за последние годы относительно стабильная или подвержена незначительным колебаниям, связанным в основном с естественными условиями

Таблица № 3.5-1. Плотность населения (особей на 1000 га) и численность (особей), по Осинскому району по данным зимнего маршрутного учета за 2009-2011 годы.

| № п/п | Виды охотничьих животных | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность | Численность | Плотность | Численность | Плотность | Численность |
|  | Лось | 0,14 | 15 | 0,04 | 11 | 0,22 | 77 |
|  | Благородный олень | 0,63 | 73 | 0,37 | 128 | 0,58 | 207 |
|  | Косуля | 2,98 | 342 | 2,93 | 1017 | 3,10 | 1103 |
|  | Заяц-русак | 0,04 | 5 | 0,03 | 10 | 0,06 | 20 |
|  | Кабарга | 0,60 | 68 | 0,03 | 9 | 0,21 | 76 |
|  | Волк | 0,01 | 1 | 0,02 | 6 | 0,03 | 10 |
|  | Лисица | 0,05 | 6 | 0,18 | 63 | 0,31 | 109 |
|  | Соболь | 0,22 | 25 | 0,18 | 62 | 0,14 | 49 |
|  | Колонок | 0,37 | 43 | 0,07 | 23 | 0,15 | 53 |
|  | Бородатая куропатка | * | * | * | * | 3,37 | 1408 |
|  | Заяц-беляк | 1,74 | 200 | 1,26 | 437 | 0,95 | 337 |
|  | Белка | 13,73 | 1576 | 4,82 | 1660 | 6,98 | 2477 |
|  | Глухарь | 5,23 | 2185 | 2,57 | 1073 | 4,57 | 1912 |
|  | Тетерев | 2,02 | 845 | 2,68 | 1119 | 4,35 | 1820 |
|  | Рябчик | 27,42 | 11460 | 16,11 | 6736 | 26,83 | 11216 |
|  | Рысь | 0,05 | 6 | 0,03 | 9 | * | * |

*нет данных

Таблица № 3.5-2. Плотность населения (особей на 1000 га) и численность (особей), по Осинскому району за 2008-2010 годя по данным специальных методов учета

| № п/п |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотность | Численность | Плотность | Численность | Плотность | Численность |
| 1 | Барсук | * | * | * | * | 1,04 | 220 |

*нет данных

Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты регулируется:

- Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 г. № 209 – ФЗ с дополнениями и изменениями (далее – закон «Об охоте»).

- Федеральным законом «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52 – ФЗ с дополнениями и изменениями.

- Законом Иркутской области от 29.12.2007 г. № 145 – ОЗ «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области».

- другими федеральными законами.

- Согласно закону Иркутской области от 29.12.2007 г. № 145-оз «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области», при использовании лесов в границах лесного участка, предоставленного для ведения охотничьего хозяйства, в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов, допускается:

- осуществление биотехнических мероприятий, направленных на увеличение численности животных;

- осуществление подрубки осины, ивы и других кустарников;

- содержание и разведение животных в полувольных условиях в соответствии с законодательством;

- возведение временных построек (охотничьих избушек, кордонов, вышек, засидок, скрадов, ловушек и других объектов, связанных с ведением охотничьего хозяйства) и осуществление благоустройства лесного участка;

- строительство лесных дорог, необходимых для оказания услуг лицам, осу-ществляющим охоту.

При использовании лесов в границах лесного участка, предоставленного для ведения охотничьего хозяйства, устанавливаются следующие требования:

1.	Обеспечение охраны объектов животного мира и сохранения их среды обитания в соответствии с законодательством.

2.	Недопущение нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека.

3.	Осуществление биотехнических мероприятий способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов.

4.	Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах, в том числе осуществление мер пожарной безопасности, а в случае возникновения лесного пожара обеспечение его тушения.

5.	Соблюдение санитарных правил в лесах.

6.	Недопущение нарушений прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством.

7.	Осуществление ухода за лесами.

Согласно закону «Об охоте» (ст. 1, п. 2), «охотничье хозяйство - среда деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже продукции охоты».

Проведение рубок  нежелательно в период массового размножения основных видов охотничьей фауны. В остальные периоды эти работы существенно не вредят охотничьим животным.

Необходимо также учитывать, что кучи порубочных остатков используются для подкормки копытных и зайца-беляка в осенне-зимний период, а позднее интенсивно используются тетеревиными для устройства гнёзд. Поэтому в период гнездования птиц не рекомендуется проводить рубки ухода и уборку куч хвороста, а доочистку лесосек в связи с этим проводить после завершения гнездового периода.

Закон «Об охоте» (ст. 2) предусматривает, что «правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов основывается на следующих принципах:

1) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;

2) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с учетом их биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования и других факторов;

3) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) учет интересов населения, для которого охота является основой существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

5) использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными;

6) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов;

7) определение объема добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических, социальных и экономических факторов;

8) платность пользования охотничьими ресурсами».

Согласно закону Иркутской области от 18.06.2010 г. № 46-оз «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» Губернатор Иркутской области наделен полномочиями по утверждению лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Устанавливаются лимиты добычи следующих видов охотничье-промысловых животных:

- лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), косули сибирской, кабана, дикого северного оленя, кабарги, бурого медведя, соболя, рыси и барсука по общедоступным и закрепленным охотничьим угодьям;

- лимит добычи лося, благородного оленя (изюбря), дикого северного оленя, бурого медведя и соболя по охотничьим угодьям на территории Иркутской области для удовлетворения личных нужд представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования.

К факторам отрицательного воздействия на охотничьи угодья района относятся:

- браконьерская охота;

- сокращение площади местообитаний животных при рубке леса, в том числе, несанкционированной.

Мерами, компенсирующими  отрицательные антропогенные воздействия, являются:

- рациональное природопользование;

- соблюдение технологии лесоразработок;

- усиление охраны лесных и охотничьих ресурсов;

- соблюдение сроков охоты;

- проведение биотехнических и воспроизводственных мероприятий в необходимых объемах;

- взимание компенсационных платежей за ущерб, причиняемый среде обитания животного мира.

### 4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### 4.1. Состояние воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является состояние атмосферного воздуха.

Данных об объёмах выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух МО «Майск» не имеется.

Источниками загрязнения воздушного бассейна на территории МО «Майск» являются автотранспорт, асфальтобетонный завод, пилорамы, дымовые газы печного отопления, лесные пожары.

Автотранспорт является основным источником выбросов углеводородов в атмосферу. В последние годы наблюдается увеличение количества автомобильного транспорта, негативное влияние которого значительно в зимний период, когда условия рассеивания примесей в атмосфере наиболее неблагоприятны.

В результате сжигания населением топлива в домовых печах, осуществляются выбросы оксидов углерода, серы, азота, сажи, бензапирена и других полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Существенное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают коммунально-складские объекты (пилорамы), асфальтобетонный завод. Кроме того, что эти объекты являются загрязнителями атмосферного воздуха, они также источники вибрации, шума.

Значительное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают пожоги отходов лесопромышленного производства и  лесные пожары. С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего такие опасные загрязнители как углекислый газ, угарный газ и окись азота. В пожароопасный период уровень загрязнения основными примесями возрастает в 2-6 раз. Причиной возникновения пожаров является преимущественно человеческий фактор.

Негативное воздействие на уровень загрязнения атмосферного воздуха оказывают неблагоприятные условия рассеивания загрязняющих веществ и самоочищающаяся способность атмосферы. По значению потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) территория МО «Майск» относится к зоне с неблагоприятными условиями самоочищения атмосферы. В холодное время года мощные инверсии температуры в сочетании со слабыми скоростями ветра способствуют формированию высоких уровней загрязнения в районе основных источников загрязнения атмосферы. В зимнее время года при преобладающем антициклональном типе погоды, когда основной перенос существенно ослаблен, существенную роль в формирование приземных концентраций загрязняющих веществ играют местные циркуляции. В этих условиях происходит формирование участков с повышенной концентрацией загрязняющих веществ, особенно в котловинах и понижениях рельефа.

В целом, состояние атмосферного воздуха МО «Майск» можно охарактеризовать как благоприятное, рассматриваемая территория характеризуется незначительной степенью загрязнения окружающей среды.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий предназначен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения в результате реализации решений Генерального плана МО «Майск».

Мероприятия, предложенные настоящим проектом, составлены с учётом Схемы территориального планирования Иркутской области, Схемы территориального планирования Осинского муниципального района, долгосрочной целевой программы «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы».

Генеральным планом предлагаются планировочные и организационно-технические мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

Планировочные:

1. Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Ниже приведена таблица № 4.1-1, в которой представлены ориентировочные санитарно-защитные зоны.

Таблица № 4.1-1. Санитарно-защитные зоны.

| Наименование предприятия | Ориентировочная санитарно-защитная зона, м | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Пилорамы | 100 | с. Майск, д. Абрамовка |
| АЗС (недействующая) | 50 | с. Майск |
| Асфальтобетонный завод | 300 | с. Майск |
| Свалка ТБО | 1000 Закрытие, рекультивация | МО «Майск» |
| Скотомогильник | 1000 | МО «Майск» |
| Предприятие по производству кирпича и других строительных материалов. | 300 | с. Майск |

2. В случае, когда жилая застройка расположена в ориентировочной санитарно-защитной зоне предприятия или производственного объекта необходимо урегулирование этого вопроса. Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет предприятия;

- предприятие может быть вынесено за пределы жилой застройки;

- размеры СЗЗ могут быть сокращены (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.2.19) при следующих условиях:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование предприятия и связанным с этим изменением класса опасности.

3. Рациональное размещение жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории – по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко.

4. Организация работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.

Организационно-технические мероприятия:

- Для обеспечения экологической безопасности на АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

- Благоустройство дорог в населённых пунктах МО «Майск», сеть местных автодорог общего пользования должна иметь твёрдое покрытие.

- Повседневный контроль над автомашинами. Все автохозяйства обязаны следить за исправностью выпускаемых на линию машин. При хорошо работающем двигателе в выхлопных газах окиси углерода должно содержаться не более допустимой нормы.

### 4.2. Твердые бытовые отходы

В соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ организация сбора и вывоза бытовых отходов относится к полномочиям сельских поселений.

Данный раздел составлен по материалам, предоставленным администрацией МО «Майск» Осинского района Иркутской области.

Ежегодно на рассматриваемой территории образуется около 1530м3 твёрдых и жидких бытовых отходов. Уборка ТБО на территории МО «Майск» осуществляется населением самостоятельно. Система санитарной очистки включает в себя ежегодное проведение месячников по санитарной очистки территории от мусора.

Отходы, образованные на территории МО «Майск», складируются на свалке, расположенной западнее с. Майск. Свалка эксплуатируется без предварительного проектирования, не соответствует требованиям природоохранного законодательства. Свалка ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияет на все компоненты окружающей среды и является загрязнителем атмосферного воздуха, почв, подземных вод. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 ориентировочная санитарно-защитная зона от свалки составляет 1000м.

На территории населённых пунктов, в юго-западной части д. Абрамовка, юго-восточной части с. Майск, расположены свалки отходов деревообработки. Существующие свалки являются несанкционированными,  не обеспечены мероприятиями, предотвращающими загрязнение природной среды, что может повлечь загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод, почвы, создается реальная угроза эпидемиологического заболевания населения.

На расстоянии около 1км к северо-восточнее с. Майск расположен скотомогильник. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 ориентировочная санитарно-защитная зона от скотомогильника составляет 1000 метров.

В качестве основных направлений экологической и хозяйственной деятельности в сфере обращения с отходами потребления предложены мероприятия, ориентируемые на снижение количества образующихся отходов, на их максимальное использование и экологическое хранение не утилизируемой части.

Организация санитарной очистки

Мероприятия, предложенные настоящим проектом, составлены с учётом Схемы территориального планирования Иркутской области, долгосрочной целевой программы «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», Схемы территориального планирования Осинского муниципального района. В области обращения с отходами программные мероприятия направлены на ликвидацию накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, восстановление загрязненных, захламленных территорий, эффективного управление бытовыми отходами.

К первоочередным мероприятиям в области обращения с твердыми бытовыми отходами относится переход от их захоронения к вовлечению в хозяйственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов. Основными задачами в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование отходов;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для решения вышеперечисленных задач необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение не утилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

Генеральным планом МО «Майск» предлагается проведение следующих мероприятий на первую очередь:

- Организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО. В населённых пунктах МО «Майск» необходимо обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения.

- Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

- Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

- Не утилизируемую часть отходов, образованных на территории МО «Майск», Генеральным планом предлагается транспортировать на проектный межмуниципальный полигон ТБО в с. Оса.

- Проектом предусматривается на первую очередь закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО, ввиду несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

- Существующий скотомогильник должен быть оборудован в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469.

В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного использования, если с момента последнего захоронения в земляную яму прошло не менее 25 лет; в биотермическую яму – 2 лет. Промышленный объект не должен быть связан с приёмом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Биологические отходы, образованные на территории МО «Майск», предлагается транспортировать на районный полигон ТБО (с. Оса) для уничтожения.

- С целью снижения затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечения ценных компонент ТБО во вторичный оборот источников сырья, в с. Майск рекомендуется организация пункта приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

- Ликвидация свалок отходов деревообработки, утилизация отходов деревообработки. С применением современных технологий возможно преобразование отходов (древесной щепы, опилок, обрезков, стружки и горбыля и проч.) в высококалорийное биотопливо (топливные пеллеты, брикеты).

- Воспитание «экологической культуры» у населения, начиная с учащихся младшего школьного возраста, что в будущем может повлиять на улучшение экологической обстановки.

В расчётах используются  ориентировочные нормы накопления твёрдых бытовых отходов, которые в соответствии со Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления (Москва, 1999год), составляют 200 кг или 1м3  на 1 жителя в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В Генеральном плане принято ежегодное увеличение отходов 3% в год. Таким образом, нормы накопления отходов на одного человека на расчётный срок составят  1,6м3/чел в год. В расчётах образования бытовых отходов принято изъятие утильной части – 40%, уплотнение отходов - в 4 раза.

В таблице № 4.2-1 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории МО «Майск».

| Наименование населённого пункта | Численность населения на 2032 год, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Майск» | 1600 | 1,6 | 2560 | 1024 | 1536 | 384 |
| с. Майск | 1150 | 1,6 | 1840 | 736 | 1104 | 276 |
| д. Абрамовка | 450 | 1,6 | 720 | 288 | 432 | 108 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в МО «Майск» ожидается образование порядка 2560м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество не утилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40% утильной фракции составит  1536м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 384м3/год. Утильная часть отходов составит  1024м3.

## 4.3. Охрана лесов от пожаров, вредных организмов. Воспроизводство лесов

Охрана лесов от пожаров

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 - 53, 57 и 60).

В целях осуществления пожарной безопасности в лесах осуществляются:

  - противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолётов, вертолётов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, разрубка просек, противопожарных разрывов;

  - создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче - смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

  - мониторинг пожарной опасности в лесах;

  - разработка планов тушения лесных пожаров;

  - тушение лесных пожаров.

По Осинскому лесничеству распределение площади земель лесного фонда по классам пожарной опасности следующее:

1-2 классы – насаждения с высокой степенью горимости. Занимают 2,9 % общей площади лесничества;

3 класс – насаждения со средней степенью горимости. Отсутствуют;

4-5 классы – насаждения с низкой степенью горимости. Насаждения 4 класса занимают 97,1 % общей площади лесничества.

Средний класс пожарной опасности по Осинскому лесничеству низкий – 3,9.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины должна производиться очистка мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров;

- ограничение их распространения;

- организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов и снижающие вероятность возникновения пожаров.

Для предупреждения возникновения лесных пожаров и борьбы с ними лесоустройством определен комплекс мер по профилактике, обнаружению и тушению лесных пожаров.

Предупредительные мероприятия:

- постоянные выставки при конторе Кировского лесничества;

- предупредительные аншлаги;

- устройство мест отдыха.

Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров:

- устройство минерализованных полос вокруг лесных культур, хвойных молодняков и вдоль дорог;

- уход за минерализованными полосами;

- устройство противопожарных разрывов, барьеров;

- уход за противопожарными разрывами.

Дорожное строительство

- строительство дорог противопожарного назначения.

Объемы работ имеются в материалах лесоустройства.

Охрана лесов от вредных организмов

Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов и других негативных воздействий на леса установлен Правилами санитарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 года № 414.

Этим документом предписывается осуществление комплекса мер для обеспечения санитарной безопасности в лесах:

а)	лесозащитное районирование лесов (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы).

Осинское лесничество отнесено к Усть-Ордынскому лесозащитному району и расположено в зоне сильной лесопатологической угрозы;

б)	лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

в)	авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

г)	санитарно-оздоровительные мероприятия - вырубка погибших и повреждённых лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

Перечисленные меры санитарной безопасности на лесных участках, переданных в аренду, осуществляются арендаторами этих участков на основании проекта освоения лесов (за исключением лесопатологического мониторинга, проведение которого обеспечивается Федеральным агентством лесного хозяйства).

Санитарные требования при использовании лесов установлены следующие:

- При использовании лесов не допускается:

- загрязнение почвы в результате нарушения требований обращения с пестицидами, агрохимикатами и другими опасными веществами и отходами;

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, работ по приведению лесных участков в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению;

- выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках без пастуха или без привязи;

- уничтожение, разорение гнёзд, муравейников, нор и других мест обитания животных;

- загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;

- иные действия, способные нанести вред лесам.

- Запрещается разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а также созданных искусственным путём, без разработки мер по предотвращению их неконтролируемого размножения.

- При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь должны вырубаться погибшие и повреждённые деревья.

- В очагах вредных организмов порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

- При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается сдвигание порубочных остатков к стене леса.

- В весенне-летний период не допускается хранение в лесах заготовленной древесины более 30 дней без окорки или обработки пестицидами.

- Заготовленная древесина, заселённая стволовыми вредителями, до их вылета должна быть окорена, кора должна быть уничтожена.

- Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения, расположенные в очагах вредных организмов, а также ослабленные и повреждённые насаждения.

- Проведение заготовки живицы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов должно осуществляться способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев.

- Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей не должно ухудшать санитарное состояние лесов на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных участках, прилегающим к ним.

Лесохозяйственным регламентом запланированы ежегодные объемы лесозащитных мероприятий.

В целом состояние лесов Осинского лесничества удовлетворительное.

Воспроизводство лесов

В соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами.

Лесовосстановление

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью землях. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не  покрытых лесной растительностью лесных земель на территории лесничества в зависимости от условий местопроизрастания являются кедр, сосна, лиственница и ель, а сопутствующими – пихта, береза, осина.

В Осинском лесничестве лесовосстановление проводится естественным или  искусственным способом.

Естественное  лесовосстановление проводится путем сохранения при проведении рубок лесных насаждений подроста главных пород или путем минерализации почвы, если имеются источники обсеменения – деревья, достигшие возраста плодоношения.

Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур главных пород путем методом посадки или методом посева семян.

Лесохозяйственным регламентом на непокрытых лесной растительностью землях и лесосеках предстоящего периода намечено следующее соотношение способов лесовосстановления: естественное  лесовосстановление – 75 % площадей; искусственное лесовосстановление – 25 %.

Уход за лесами. Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, уход за молодняками отнесен к рубкам ухода, не предназначенным для заготовки древесины, а к воспроизводству лесов (ст. 61).

Объемы лесовосстановления указаны в документации Кировского лесничества.

## 4.4. Охрана растительного и животного мира

На территории Осинского района особо охраняемые природные территории отсутствуют.

На территории Осинского района, по информации Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, обитает 31 объект животного мира, занесенный в Красную книгу Иркутской области, в том числе: большая поганка (чомга), черный аист, черная казарка, краснозобая казарка, серый гусь, пискулька, таежный гуменник, лебедь-кликун, пеганка, скопа, восточный болотный лунь, малый перепелятник, орел-карлик, степной орел, орел-могильник, беркут, орлан-белохвост, кречет, балобан, сапсан, кобчик, серый журавль, дрофа, филин, степная мышовка, сетлый хорь, выдра и др.

Отмечены встречи большого баклана, орлана-белохвоста, черного грифа, дербника, черного журавля, зимородка, шилоклювки, длиннопалого песочника. По территории Осинского района отмечены пути миграций косули сибирской, а также места зимних концентраций лося, косули сибирской и благородного оленя.

Представители растительного мира, занесенные в Красную книгу Иркутской области: трутовик лакированный, эндоптихум  агариковидный, овсяница дальневосточная, серобородник сибирский, тюльпан одноцветковый, дремлик зимовниковый, надбородник безлистный, луносемянник даурский, астрагал ангарский, гюлденштедтия весенняя, селитрянка сибирская, флокс сибирский.

Основной фон растительного покрова Осинского района составляют леса. Лесообразующими породами являются: хвойные - сосна, лиственница, кедр, местами - ель, пихта; лиственные - береза, осина.

Охране лесов способствует их разделение по целевому назначению и категориям защитных лесов на леса защитные, предназначенные в основном для охранных функций и, в меньшей степени, для заготовки древесины, и леса эксплуатационные, предназначенные для заготовки древесины и, в меньшей степени для охранных функций.

Леса являются важной составляющей экологического каркаса территории, включающего, кроме лесов, животный мир, водные объекты, атмосферу. Они обеспечивают стабильность и устойчивость экологического каркаса, тем самым способствуя поддержанию благоприятной среды для проживания населения.

Леса предотвращают или значительно уменьшают водную эрозию почвы, переводя поверхностный сток во внутрипочвенный, поддерживают водность гидрологических объектов – рек, озер, ручьев, предотвращают или значительно уменьшают ветровую эрозию почв, защищают дороги от размыва, очищают воздушный бассейн от вредных примесей, пыли, насыщают воздух легкими ионами, обеспечивают рекреационные потребности населения.

Учитывая важнейшее, глобальное значение лесов, их охрана имеет общегосударственное значение. Поэтому охрана лесов возложена не только на лесную охрану, но и на МЧС (подробнее мероприятия по охране лесов см. в разделе «Охрана лесов от пожаров, вредных организмов. Воспроизводство лесов»).

### 5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙПОТЕНЦИАЛ

### 5.1. Существующие демографические процессы.

Численность населения

Численность постоянного населения  в муниципальном образовании «Майск» на 01.01.2012 год составила 1236 человек, в том числе:

  - село Майск – 963 чел.;

  - деревня Абрамовка– 273чел.

Одной из основных отраслей специализации экономики МО «Майск» является сельское хозяйство.

Ниже на рисунке № 5.1-1 представлена динамика изменения численности населения муниципального образования «Майск», согласно данным администрации муниципального образования, на 01.01. 2011 г.

Рисунок № 5.1-1.  Динамика численности населения муниципального образования «Майск», в разрезе населенных пунктов.

Численность населения муниципального образования с 2008 по 2012 года почти не сократилась, согласно выше представленной диаграмме.

Ниже на рисунке № 5.1-2 представлена динамика изменения численности населения муниципального образования «Майск» в целом и Осинского района, согласно данным администрации муниципального образования, на 01.01. 2011 г.

Рисунок № 5.1-2. Сравнительная динамика численности постоянного населения муниципальном образовании «Майск» и Осинского района (по данным администрации МО «Осинский район»)

Вывод:  численность населения в Осинском районе с 2008 по 2012 года сократилась на 3,3 %, сокращение численности населения в муниципальном образований «Майск» происходило только с 2010 по 2011 года, с 2012 года численность населения муниципального образования приблизились к показателям 2008г., что характерно при высоких показателях естественного прироста.

Ниже в таблице № 5.1.-3. представлена возрастная структура населения муниципального образования «Майск» в целом, согласно данным администрации муниципального образования, на 01.01. 2012 г.

Таблица № 5.1.-3.Возрастная структура населения муниципального образования «Майск»:

| № п/п | Наименование показателя | Численность постоянного населения (на начало года) всего | В % | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1236 | 100 |  |  |
| 2 | В том числе, в возрасте, лет: |  |  |  |  |
| 3 | Моложе трудоспособного | 450 | 36,4 | 231 | 219 |
| 4 | Трудоспособном | 666 | 53,9 | 325 | 341 |
| 5 | Старше трудоспособного | 120 | 9,7 | 44 | 76 |

Для возрастной структуры населения характерна очень высокая доля лиц моложе трудоспособного возраста и низкая доля лиц старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о прогрессивном типе возрастной структуры.

Прогноз перспективной численности населения.

Прогнозирование численности населения сельского поселения производилось исходя из социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, а также с учетом расчетов, сделанных в проекте «Схема территориального планирования Осинского района».

Прогноз численности населения исходит из следующих предположений:

- естественный прирост населения в течение всего расчетного срока, компенсирующий механическую убыль населения;

- снижение уровня механической убыли населения в результате создания новых рабочих мест.

Таблица № 5.1-4. Проектная численность населения по муниципальному образованию «Майск» Осинского муниципального района Иркутской области, чел.

| №№ п/п | Наименование | 2012г. существующее | 2022г. первая очередь | 2032г. расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | МО «Майск» | 1236 | 1400 | 1600 |
| 3 | с. Майск | 963 | 1050 | 1150 |
| 4 | д. Абрамовка | 273 | 350 | 450 |

В течение расчетного срока вероятно незначительное увеличение численности населения во всех населенных пунктах.

В течение расчетного срока ожидается увеличение средней продолжительности жизни и доли лиц старше трудоспособного возраста за счет сокращения доли лиц моложе трудоспособного возраста.

Таблица № 5.1-5. Прогнозная возрастная структура населения

| № п/п | Возрастная группа | Доля, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2022 | 2032 |
| 1 | моложе трудоспособного возраста | 36,4 | 33,0 | 31,0 |
| 2 | трудоспособного возраста | 53,9 | 55,0 | 55,0 |
| 3 | старше трудоспособного возраста | 9,7 | 12,0 | 14,0 |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Перспективная система расселения

В проекте генерального плана муниципального образования «Майск» прогнозируется сохранение существующей системы расселения и характера основных связей между населенными пунктами.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, краевых и районных, а так же мероприятий, которые должны быть осуществлены администрациями района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Прогнозирование численности населения сельского поселения производилось исходя из социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, а также с учетом расчетов, сделанных в проекте «Схема территориального планирования Осинского района».

### 6. ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Основной вид экономической деятельности на территории поселения – сельское хозяйство, специализирующееся на производстве продукции растениеводства и животноводства.

Сельское хозяйство

На территории МО «Майск» действует 2 сельхозпредприятия ООО "Сибагро" и ООО "Нива, 78- КФХ,  и 340 – ЛПХ.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий  МО «Майск» – 9548 га.

Число домохозяйств – 340 (с. Майск – 263, д. Абрамовка – 77).

Структура сельхозугодий по землепользователям на 01.01.2012 года представлено в таблице № 6-1.

Таблица № 6-1. Структура сельхозугодий по землепользователям на 01.01.2012 года.

| Категория землепользователей | Кол-во, единиц | Сельхозугодия, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. пашни | Паевой |
| Сельхозпредприятия | 2 | 1500 | 1500 | 1500 |
| КФХ | 8 | 941 | 941 | 905 |
| Муниципальные земли |  | 781 | 334 |  |
| Личные подсобные хозяйства | 340 | 880 | 661 | 661 |
| невостребованные | - | 5482 | 1330 | 295 |
| Всего | 350 | 9584 | 3825 | 3361 |

Посевные площади всех  на 01.01.2012 год составили 4970 га, валовой сбор зерновых культур в сельскохозяйственных организациях составляет – 18 000 тонн. Используется около 52 % сельскохозяйственных угодий.

Показатели растениеводства представлено в таблице № 6-2.

Таблица № 6-2. Показатели растениеводства

| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади всех сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств, га | 5299 | 5320 | 4602 | 4970 |
| Валовый сбор зерновых культур в сельскохозяйственных организациях (в весе после доработки), тонн | 16500 | 18515 | 16750 | 18000 |
| Урожайность зерновых культур (в хозяйствах всех категориях), ц/га. | 15,4 | 16,7 | 17,3 | 17,8 |

По климатическим условиям сельское хозяйство расположено в зоне рискованного земледелия. Естественное плодородие пашни настоящее время позволяет получать урожайность на уровне 18-23 ц/га зерновых культур.

Поголовье скота представлено в таблице № 6-3.

Таблица № 6-3. Поголовье скота

| Показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, гол. | 408 | 420 | 430 | 440 | 450 |
| в т.ч. ЛПХ | 408 | 420 | 430 | 440 | 450 |

В связи реализацией на территории района приоритетного национального проекта «Развитие АПК», возможностью населения в получении льготных кредитов на развитие личного подсобного хозяйства, в частном секторе намечается  тенденция увеличения поголовья крупного рогатого скота и свиней.

В целях стабилизации финансовой деятельности в частном секторе и сельхозорганизаций муниципального образования ведется работа с банками по предоставлению льготных кредитов для развития производства, а также с лизинговыми фирмами по предоставлению долгосрочного лизинга на приобретение техники, удобрений, средств химизации. Переход на льготное кредитование позволит существенно увеличить объем кредитных ресурсов, направляемых в сельское хозяйство, и соответственно повысить эффективность деятельности данного сектора экономики.

## Проблемы развития сельского хозяйства:

## - зона рискованного земледелия;

## - сырьевая направленность производства;

- невысокая технологическая эффективность сельскохозяйственного производства;

- низкая обеспеченность и высокий уровень износа сельскохозяйственной техники;

- дефицит квалифицированных кадров, кадров массовых профессий;

- сбыт излишек продукции ЛПХ.

Основная роль, которую должно в перспективе выполнять сельскохозяйственное производство МО «Майск» - это обеспечение продовольственной безопасности поселения, и максимальное удовлетворение потребностей населения в экологически чистых продуктах питания за счет местного производства.

Кроме того, сельскохозяйственное производство выполняет важную социальную функцию как источник занятости и служит основным доходным источником населения.

Большая часть трудоспособного населения  МО «Майск» занята ведением личного подсобного  хозяйства. Наблюдается  востребованность реализации прав на земельные паи и оформление их в собственность.

Перспективы развития

Муниципальное образование «Майск» обладает небольшими территориальными резервами для увеличения объема продукции растениеводства – в настоящее время доля неиспользуемых сельскохозяйственных угодий составляет не более 15 %.

Перспективы сельского хозяйства на территории поселения в течение расчетного срока связаны с планируемым развитием животноводства, активизацией племенной работы, техническим перевооружением материально-технической базы сельскохозяйственного производства, проведением работ по повышению плодородия почв, организацией закупа молока у населения, созданием малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства.

Проектное предложение.

Перспективы развития сельского хозяйства определены исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала района, на основании анализа динамики современного состояния муниципального образования.

Основная цель отрасли - стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность муниципального образования, организация закупа излишек сельхозпродукции в ЛПХ.

Таблица № 6-4. Инвестпроекты в сельском хозяйстве

| № | Инвестпроекты в сельском хозяйстве МО «Майск» | Направление | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Сибагро» | Зерно, комбикорм, мука | с. Майск |
| 2. | ООО «Нива» | Зерно, корма | д. Абрамовка |
| 3. | ООО «Афин» | Свиноводство | с.Майск |
| 4. | ООО «ЕвроСтайл» | Свиноводство | д. Абрамовка |
| 5. | КФХ «ПохоленкоА.А.» | Зерно, корма | д. Абрамовка |
| 6. | КФХ «ВергунВ.Г.» | Зерно, мед | с.Майск |
| 7. | КФХ «Савельев А.В.» | Зерно, корма | с.Майск |
| 8. | КФХ «Металлов Б.В.» | Зерно, корма | с.Майск |
| 9. | КФХ «Юхнович Д.М.» | Птицеводство | с.Майск |
| 10. | КФХ «КортиевТ.Ш.» | Зерно Корма | д. Абрамовка |
| 11. | КФХ «СуфьяновШ.Х.» | Пчеловодство | с. Майск |
| 12. | ИП «Воронов С.А.» | Сельхоз рынок | с. Майск |

Проектом генерального плана предусматривается территория для размещения вышеуказанных объектов, а также пунктов по закупу молока и мяса у населения.

В населенных пунктах с. Майск и д. Абрамовка существуют неиспользуемые территории производственных зон. В перспективе в них возможно размещение новых объектов сельскохозяйственного производства.

Численность занятых в сельском хозяйстве может увеличиться ориентировочно на 150 - 160 человек. При этом площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для сельскохозяйственного производства, может увеличиться до 75 - 85 %.

Лесопромышленный комплекс

На территории МО «Майск» действуют 9 лесопереработчиков: ООО «ЕвроСтайл», ИП «ПохаленкоА.А.», ИП «КортиевТ.Ш.», ООО «Афин», ЗАО «Байкал Транс», КФХ «Савельев А.В.», ООО «ПромТогТраст», ИП «СуфьяновР.Х.», ИП «Игнатьева» на которых по данным 2012 года занято 48 человек.

Около 38 % территории муниципального образования  занимают земли лесного фонда.  Таким образом, отрасль имеет локальное значение. В течение расчетного срока возможно небольшое увеличение объема лесозаготовок. В Программе социально-экономического развития муниципального образования «Майск» до 2015 года и в Приоритетах социально-экономического развития муниципального образования «Майск» до 2020 года предусматривается строительство лесоперерабатывающего цеха.

Численность занятых в лесопромышленном комплексе может увеличиться ориентировочно на 10 - 15 человек.

Промышленность

В пищевой промышленности 2 мельницы крупчатки ООО «Сибагро», мельница крупного помола ООО «Нива», 2 пекарни ИП «Воронов С.А.», ИП «КатунцеваВ.И.»

Таблица № 6-5. Инвестпроекты в промышленности

| № | Инвестпроекты в промышленности МО «Майск» | Направление | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Сибагро» | Производство гранулированных комбикормов | с. Майск |
| 2. | ООО «ЕвроСтайл» | Переработка отходов лесопиления на топливные паллеты | д. Абрамовка |
| 3. | ЗАО «Байкал Транс» | Переработка отходов лесопиления на топливные брикеты | с. Майск |

## Проблемы развития промышленности:

- утилизация отходов лесопереработки;

- высокий износ основных фондов промышленных предприятий из-за недостатка собственных оборотных средств;

- низкий уровень инвестиций в развитие промышленности.

Малый бизнес

В МО «Майск» на 1.01.2011 г. работает 13 частных предпринимателей в сфере   общей коммерческой деятельности. Занято на малых предприятиях 35 человек. Малое предпринимательство имеет большое социальное и экономическое значение, способствует повышению благосостояния населения, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета.

Перспективы развития

В течение расчетного срока вероятно увеличение численности занятых в малом бизнесе, в первую очередь, за счет развития сельского хозяйства и торговли. Перспективы развития малого бизнеса в торговле и сфере услуг связаны с уровнем доходов населения.

Проектом генерального плана во всех населенных пунктах предусматриваются территории (общественно-деловые зоны) для развития малого бизнеса (см. раздел «Социальная инфраструктура»).

Рынок труда

Трудовые ресурсы

Численность экономически активного населения составляет 298  человека. Из общей численности трудоспособное население составляет – 58%, пенсионеры – 11 %, молодое поколение – 31%.

В таблице 5.4 представлен расчетный трудовой баланс населения на 2011 год.

Расчетная величина скрытой безработицы составляет около 7 % от численности всего населения (12 % от численности трудоспособного населения).

Прогнозная структура трудового баланса рассчитана, исходя из следующих предположений:

- увеличение численности занятых на 50 - 100  человек (инвестпроекты);

- уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста до 30 %;

- увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста до 14 %.

Прогнозная величина скрытой безработицы составляет 2 % от численности всего населения (4 % от численности трудоспособного возраста).

Таблица № 6-3 Ориентировочная структура трудового баланса

| Структура трудового баланса | 2011 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Самодеятельное население, | 666 | 53,9 | 710 | 55 | 880 | 55 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| лица, занятые в экономике |  |  |  |  |  |  |
| - лица в трудоспособном возрасте | 525 | 42,5 | 610 | 44 | 830 | 52 |
| - работающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 |
| самодеятельное население, не занятое в экономике | 141 | 11,4 | 100 | 11 | 50 | 3 |
| Несамодеятельное население, | 570 | 46,1 | 690 | 45 | 720 | 45 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| лица моложе трудоспособного возраста | 450 | 36,4 | 462 | 33 | 496 | 31 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 |
| неработающие инвалиды I и II групп в трудоспособном возрасте | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 |
| неработающие пенсионеры старше трудоспособного возраста | 120 | 9,7 | 168 | 12 | 224 | 14 |
| Всего | 1236 | 100 | 1400 | 100 | 1600 | 100 |

Среднемесячная заработная плата в 2011 г. составила 5600 руб., с динамикой к уровню 2010г. 12%.

Основные проблема – отток молодежи из села.

Бюджет.

Поступление  налогов  и   сборов  за  2010  г.  составило  3770   тыс.  руб.

Основным источником  собственных доходов бюджета является налог на доходы физических лиц Земельный налог.

Таблица № 6-6. Исполнение бюджета по доходам и расходам за 2011 год.

| Статьи доходов и расходов бюджета | Всего, тыс. рублей | Структура доходов % |
| --- | --- | --- |
| Доходы - всего | 4513 | 100,0 |
| из них: |  |
| Собственные | 515 | 11,4(100) |
| Налог на доходы физических лиц | 152 | 30 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 3,5 |  |
| Земельный налог | 284 | 55 |
| Аренда земли | 75,9 | 15 |
| Безвозмездные перечисления | 3998 | 88,6 |
| Расходы - всего | 4521 | 100,0 |

Основная проблема:

-   высокая дотационность бюджета;

-  несбалансированность ресурсов и обязательств.

### 7. социальное обслуживание населения

### 7.1. Жилищный фонд

Площадь муниципального образования  «Майск» - 9584 га, в том числе:

  - с. Майск – 135 га;

  - д. Абрамовка – 65 га.

Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.2012 год – 19 932 кв.м, в том числе:

1) площадь частного жилья составляет 19747,1 кв. м (количество индивидуальных домов-209, количество многоквартирных жилых домов- 140);

2) площадь муниципального жилья составляет 182 кв. м (количество многоквартирных жилых домов-2, количество индивидуальных домов- 1).

В населенных пунктах существуют пустующие жилые помещения, а также разрушенные жилые дома.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 16,12 м2/чел.

Жилищный фонд во всех населенных пунктах представлен малоэтажными индивидуальными и многоквартирными домами.

Таблица № 7.1-1. Существующий жилфонд муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области, т.м2

| № п/п | Наименование муниципального поселения | Численностьнаселения, т. чел | Жилой фонд |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  |  | Муниципальный | Частный |
|  |  |  | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МО «Майск» | 1,236 | 352 | 19,932 | 3 | 0,182 | 349 | 19,75 |

Таблица № 7.1-2. Проектный жилфонд муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области, т.м2.

| №№ п/п | Наименование | 2011г. существующее | 2022г. первая очередь | 2032г. расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | МО «Майск» | 19,932 | 25,2 | 37,93 |
| 3 | с. Майск | 15,51 | 18,9 | 27,26 |
| 4 | д. Абрамовка | 4,422 | 6,3 | 10,67 |

| Таблица № 7.1-3 Жилищный фонд в течение расчетного срока |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального поселения | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 2011г. | К КОНЦУ РАСЧЕТНОГО СРОКА, 2032 г. |
|  |  | Жилой фонд , т.м2 | Население, чел. | Средняя жилобеспеченность м2/чел. | В Т. Ч. КОНЕЦ 1 ОЧЕРЕДИ, 2022 г. | Жилой фонд, т.м2 | Население, чел. | Средняя жилобеспеченность м2/чел. |
|  |  |  |  |  | Жилой фонд, т.м2 | Население, чел. | Средняя жилобеспеченность м2/чел. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | убыль жил. фонда | сущ. сохраняемое жил.стр-во | новое стр-во | всего |  |  | убыль жил. фонда | сущ. сохраняемое жил.стр-во | новое стр-во | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | МО «Майск», в .ч.: | 19,932 | 1236 | 16,12 | 1 | 18,932 | 6,268 | 25,2 | 1400 | 18 | 2 | 17,932 | 19,998 | 37,93 | 1600 | 23,7 |
| 3 | с. Майск | 15,51 | 963 |  | 0,75 | 14,76 | 4,14 | 18,9 | 1050 |  | 1,5 | 15,01 | 12,25 | 27,26 | 1150 |  |
| 4 | д. Абрамовка | 4,422 | 273 |  | 0,25 | 4,172 | 2,128 | 6,3 | 350 |  | 0,5 | 3,922 | 6,748 | 10,67 | 450 |  |

### 7.2. Объекты социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура муниципального образования «Майск» представлена объектами местного значения района и местного значения муниципального образования. Перечень объектов приведен в таблицах № 9.2-1 и 9.2-2.

Таблица № 7.2-1. Перечень объектов социальной инфраструктуры местного значения района.

| № п/п | Назначение | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дошкольное образование | детский сад | д. Абрамовка |
| 2 | начальное, основное общее образование | основная общеобразовательная школа | с. Майск |
| 3 | здравоохранение | фельдшерско-акушерский пункт | с. Майск |

Таблица № 7.2-2. Перечень и характеристика объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п/п | Назначение | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | библиотечное обслуживание | библиотека | с. Майск |
| 2 | обеспечение услугами организаций культуры | клуб | с. Майск |

В соответствии с п.4 ст.23 Градостроительного кодекса генеральный план поселения содержит планируемые для размещения объекты местного значения поселения, связанные с решением вопросов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Кроме этого,  в генеральном плане определяется размещение (функциональная зона) объектов федерального значения, регионального значения и местного значения района, утвержденных документами территориального планирования соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального района.

В связи с этим, в материалах по обоснованию генерального плана выполнены расчеты обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры местного значения поселения, а также определена потребность в создании новых объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения в течение расчетного срока.

Оценка обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения района относится к задачам разработки документов территориального планирования соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района.

Обоснование предложений по размещению объектов социальной инфраструктуры местного значения района в рамках вопросов местного значения района

Программой комплексного социально-экономического развития МО «Осинский район» на среднесрочный период с 2011 – 2015 гг. и проектом схемы территориального планирования МО «Осинский район» предусмотрены для размещения следующие объекты:

- Фельдшерско-акушерский пункт в с. Майск (первая очередь);

- Детское образовательное учреждение в с. Майск (расчетный срок).

Так как в проекте схемы территориального планирования не определены населенные пункты для размещения спортивных объектов и сооружений. В проекте генерального плана был выполнен расчет перспективной потребности в соответствии с демографическим прогнозом.

Таблица № 7.2-3 Расчет потребности в объектах физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение | Наименование | Единица измерения | Норматив (рекомендуемый) | Нормативная потребность | Существующая сохраняемая мощность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | спортивные залы | м2 | 350 на 1000 жителей | 560 | 308 | 252 |
| 2 |  | плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 на 1000 жителей | 3,1 | 0,5 | 2,6 |
| 3 |  | бассейны | м2 зеркала воды | 75 на 1000 жителей | 120 | - | - |

Таким образом, в проекте генерального плана на основании решений проекта генерального плана предусматриваются следующие объекты физической культуры и массового спорта:

- Спортивный комплекс в селе Майск  (первая очередь);

- Реконструкция спортивного зала в с. Майск (первая очередь);

- Плоскостное спортивное сооружение (спортивная площадка) в с. Майск и д. Абрамовка, общей площадью 260 м2 (расчетный срок).

Строительство бассейна нецелесообразно в связи с небольшой численностью населения в населенных пунктах и проблемой организации водоснабжения.

Расчет потребности и обоснование предложений по размещению объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального образования в рамках вопросов местного значения поселения

Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры, библиотечное обслуживание населения.

Учитывая предложения Схемы территориального планирования МО «Осинский район», проектом генерального плана предлагается строительство сельского дома культуры с. Майск с библиотекой, сельского клуба с филиалом библиотеки в д. Абрамовка.

В таблице № 7.2-4 представлен расчет потребности в объектах культуры местного значения муниципального образования.

Таблица № 7.2-4 Расчет потребности в объектах культуры местного значения муниципального образования

| № п/п | Назначение | Наименование | Единица измерения | Норматив (рекомендуемый) | Нормативная потребность (рекомендуемая) | Существующая сохраняемая мощность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры | объекты культуры клубного типа | зрительское место | Муниципальное образование с числом жителей от 1 до 2 тыс. человек - 150 на 1000 жителей | 240 | 40 | 200 |
| 2 | библиотечное обслуживание населения | библиотеки (в том числе филиалы) | объект | населенный пункт с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра муниципального образования - филиал поселенческой библиотеки | 1 филиал - д. Абрамовка | библиотека - с. Майск | 1 филиал - д. Абрамовка |
|  |  |  |  | населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения от 500 до 1000 человек - общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал | библиотека и филиал - с. Майск |  |  |

Развитие местного традиционного художественного творчества, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

Для развития местного традиционного художественного творчества и организации работы с детьми и молодежью проектом генерального плана предусматривается использование существующих и проектных объектов культуры. Также возможно проведение мероприятий на базе общеобразовательных школ и спортивных объектов и сооружений.

Обеспечение жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

В таблице № 7.2-5 представлен расчет потребности в объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

В с. Майск предусматривается развитие общественно-деловой зоны для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Проектная мощность объектов общественного питания и бытового обслуживания принята ниже рекомендуемой нормативной потребности в связи с небольшой численностью населения в д. Абрамовка, расположенного вблизи административного центра муниципального района.

| № п/п | Назначение | Наименование | Единица измерения | Норматив | Нормативная потребность | Существующая сохраняемая мощность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | обеспечение жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания | торговые объекты | кв.м торговой площади | 229 на 1000 жителей | 366 | 200 | 29 |
| 2 |  | объекты общественного питания | посадочное место | 40 на 1000 жителей | 64 | - | 20 |
| 3 |  | объекты бытового обслуживания | рабочие места | 7 на 1000 жителей | 11,2 | - | 7 |

Таблица № 7.2-5. Расчет потребности в объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания

Иные объекты социальной инфраструктуры местного значения муниципального образование предусматриваются

### 8.ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В границах Муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области на 01.07.2012 г. на учете в государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области состоит 3 выявленных  объекта археологического  наследия – памятники археологии.

Историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на объекты культурного наследия не разрабатывались.

Археологическая оценка территории поселения не производилась.

Определены и закоординированы в системе координат WGS-84 границы объектов археологического наследия.

На основании предварительного историко-архитектурного обследования Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской областид. Абрамовка является населенным пунктом с постройками, представляющими историко-архитектурную ценность и обладающими признаками объектов культурного наследия. В 1968 году, как не перспективные были уничтожены деревни русских первопроходцев крестьян: д. Серебряковка, д. Тюрневка, д. Шлюндиха. Восьмилетняя Серебряковкая школа, была переведена в Майск, а здание постройки 1914 года под клуб в д. Абрамовка.

Таким образом, территория МО «Майск» Осинского района обладает достаточным историко-культурным потенциалом, но не полностью выявленным.

Село Майск имеет большой потенциал для развития придорожной инфраструктуры туристического направления «Золотые пески, Братского водохранилища».

### 9. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

### 9.1. Современная планировочная организация территории поселения

МО «Майск» расположено в южной части Осинского муниципального района в 5 км от районного центра с.Оса, в 142 км от областного центра г.Иркутска. Его территории состоит из трех участков, не имеющих общих границ. Большая часть территории МО на  юге граничит с территорией Боханского района, на востоке и севере с МО «Оса»; с севера, запада, востока с межселенной территорией расположен на межселенной территории севернее описанной территории поселения. Третий участок граничит с Боханским районом и МО «Ирхидей».

Территория поселения освоена неравномерно, большая часть занята землями сельскохозяйственного назначения. Помимо земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов, территорию поселения занимают земли лесного фонда. Освоенные территории расположены в северной части поселения. Здесь по территории МО Майск проходят автомобильные дороги регионального значения Иркутск – Оса – Усть-Уда и Майск - Рассвет, которая обеспечивает выход на автомобильную дорогу федерального значения М-51, 53, 55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы (далее М-51, 53, 55 «Байкал»). Населенные пункты муниципального образования попадают в зону получасовой транспортной доступности от с.Оса.

Административный центр - с. Майск. Село расположено у северной границы поселения вдоль берега р.Оса, имеет упорядоченную планировочную структуру. Застройка протянулась в широтном направлении вдоль р.Оса. Территорию села пересекают автодороги регионального значения«Иркутск – Оса – Усть-Уда» и «Майск– Рассвет», с которого осуществляется въезд в село.

Жилая застройка малоэтажная одноквартирная и двухквартирная, с участками для ведения личного подсобного хозяйства. Основные учреждения социально-бытового обслуживания поселения расположены в западной части села. Здесь находятся администрация, общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры, магазины, пекарня.

Плотность застройки средняя. Внутри застроенных территорий имеется незначительное количество свободных площадок для освоения. В структуре населенного пункта сформирован общественный центр. Производственные площадки и площадки сельхозпредприятий расположены на территории сел хаотично. В санитарно-защитные зоны попадает жилая и общественная застройка.  Несанкционированная свалка ТБО размещает на расстоянии 0,5 км от застройки в западной части села. В санитарно-защитную зону от свалки попадает большая часть застроенной территории.

С севера и северо-востока развитие населенного пункта ограничено р.Оса. Развитие села возможно на землях сельскохозяйственного назначения в юго-западном направлении, в сторону с. Оса вдоль автодороги регионального значения «Иркутск – Оса – Усть-Уда» и южном в сторону д. Абрамовка вдоль автодороги «Майск - Абрамовка».

Деревня Абрамовка – расположена южнее с. Майск.

Жилая зона деревни сформирована одноэтажными одноквартирными деревянными домами с участками. Застройка двухрядная, по обеим сторонам главной улицы. Плотность застройки низкая.

В южной части села расположена производственная зона и несанкционированная свалка ТБО, в санитарно-защитную зону от которой попадает вся половина застроенной территории.

Анализ современной ситуации позволяет выявить следующие особенности территориального развития:

- Территория МО освоена неравномерно и занята в основном землями сельскохозяйственного назначения;

- отсутствует четкое деление территорий населенных пунктов на жилые и производственные зоны;

- невысокая плотность застройки в населенных пунктах;

- благоприятные территорий для ведения строительства внутри населенных пунктов и развития территории населенных пунктов  незначительны;

- необходимость расширения территорий населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, не вовлеченных в сельскохозяйственное производство;

- практически вся существующая застройка попадает в  санитарно-защитные зоны от несанкционированных свалок ТБО;

- отсутствие зеленых насаждений общего пользования;

- отсутствие организованных рекреационных зон;

- имеется потенциал для развития рекреации местного значения;

- недостаточная насыщенность общественными и спортивными учреждениями;

- недостаточное благоустройство улиц;

- МО обладает достаточными территориальными резервами для развития жилищно-гражданского строительства, однако потребуется изъятие участков земель  сельскохозяйственного назначения под развитие жилых зон.

Территориальные ресурсы для градостроительного освоения

В качестве потенциальных для жилищного строительства площадок рассматривались территории, благополучные в экологическом отношении и свободные в настоящее время от застройки, расположенные в основном вне существующих  селитебных зон, на землях сельскохозяйственного назначения,  не вовлеченных в настоящее время в сельскохозяйственный оборот.

### 9.2. Проектная планировочная структура и функциональное зонирование территории

Основные принципы проектной организации территории

Исходя из анализа современной планировочной структуры, природных и строительных условий, сложившейся экологической ситуации, выделяется комплекс принципиальных решений, отвечающих основным проблемам поселения.

Проектные предложения генерального плана МО «Майск» будут направлены, прежде всего, на:

1.  Улучшение качества и комфортности проживания, а именно:

- обеспечение современной инженерной инфраструктурой жилых кварталов поселения;

- строительство очистных сооружений для улучшения экологической обстановки;

- комплексное решение транспортных проблем: сохранение существующей  транспортной инфраструктуры с реконструкцией поселковых улиц;

- обеспечение населения объектами культурно-бытового обслуживания, усиление и развитие планировочных центров населенных пунктов;

- организацию рекреационных зон и мест отдыха;

- организацию зон санитарного разрыва от промышленных и коммунально-складских предприятий

- исключение влияния на селитебные территории санитарно-защитных зон;

- соблюдение режима прибрежных защитных полос;

- сохранение и развитие природного каркаса.

2. Повышение интенсивности использования территории населенного пункта, а именно:

- развитие и укрепление существующей планировочной структуры;

- реконструкцию жилой застройки;

- освоение благоприятных территорий под новое жилищное строительство

- развитие производственных зоны с резервированием площадок для размещения новых промышленных предприятий и коммунально-складских организаций.

### 9.3. Планировочная структура и функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из главных элементов регулирования территориального развития МО «Майск», определяющим хозяйственно-градостроительную направленность функциональных зон, их границы, параметры их использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом учитывается сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода и тенденция в социальных, экономических и демографических процессах, влияющих на нее.

Исходя из этого, для отдельных функциональных зон, проектом предлагается большее территориальное развитие, чем требуется на расчетный срок, обеспечивая, таким образом, долгосрочный целевой резерв. Это относится, прежде всего, к зонам жилым и производственным. В проекте выделены территории для дальнейшего возможного размещения этих зон при условии дополнительного проведения инженерно-экономических расчетов для данной территории.

В пределах поселения выделены следующие функциональные зоны и территории:

1. Жилые зоны

2. Общественно-деловые зоны

3. Зоны производственного использования

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

5. Зоны сельскохозяйственного использования

6. Зоны рекреационного назначения

7. Зоны специального назначения

В генеральном плане предлагается некоторое изменение состава функциональных зон (будут добавлены зоны рекреационного назначения) и частичное изменение положения зон функционального использования, что предполагает более качественное преобразование жилой и общественной среды.

В основе композиционной модели планировочного каркаса населенных пунктов лежит сложившаяся сетка улиц. Проектом предлагается усиление роли главных улиц, так как именно по ним осуществляется главный въезд в населенные пункты с автомобильной дороги. Предлагается развитие существующей планировочной структуры вдоль основных транспортных осей.

1. Жилые зоны

Жилая застройка в МО «Майск» представлена малоэтажной одноквартирной застройкой с участками, а также двухквартирной застройкой с участками.  В соответствии с демографической ситуацией и расчетом численности населения проектом предусматривается увеличение зон жилой застройки индивидуальными жилыми домами с участками. При этом жилое строительство будет осуществляться в большей степени в с. Майск. Предусматривается строительство жилой застройки в кварталах, требующих завершения градостроительного формирования и имеющих возможности для выборочного нового строительства,а также освоение свободных территорий, благоприятных в экологическом отношении и не вовлеченных в хозяйственную деятельность.

В жилых зонах допускается также размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов культуры, здравоохранения, образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативно воздействия на окружающую среду.

2. Общественно-деловые зоны

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового обслуживания, образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, и иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Основные административно-общественные учреждения поселения расположены в с. Майск. Проектом предусматривается реконструкция существующих объектов, а также  новое строительство. Усиление общественно-делового центра в с. Майск: строительство нового дома культуры, дошкольного образовательного учреждения, спортивного комплекса, плоскостных спортивных сооружений, фельдшерско-акушерского пункта. В д. Абрамовка строительство сельского клуба.  Для строительства новых объектов выбираются свободные территории, максимально приближенные к центральной планировочной оси населенных пунктов.

3. Зоны производственного использования

Предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон.

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду.

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли.

На территории МО «Майск» действует 8 пилорам. Проектом предусматриваются новые производственные и коммунальные зоны в черте населенных пунктов.

Все эти производства имеют незначительные территории и нормативные санитарные разрывы. Во всех зонах производственного использования  предусматриваются подъезды, стоянки, центры обслуживания и озеленение территории.

Территории, расположенные между промышленно-коммунальной зоной и жилой застройкой должны быть использованы для создания, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитной зоны. Для этого там должны быть размещены зеленые насаждения специального защитного назначения.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, следует минимизировать изъятие пригодных для застройки земель. Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественных и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Проектом предусматривается размещение новых площадок водозаборных сооружений  на южной окраине с. Майск, двух водозаборных скважин в д. Абрамовка.

5. Зоны сельскохозяйственного использования

МО «Майск» – поселение сельскохозяйственного направления.

Зоны сельскохозяйственного использования расположены как на территории населенных пунктов, так и на территории поселения. Развитие зон сельскохозяйственного использования на территории поселения связано с развитием сельскохозяйственного производства, ЛПХ, созданием условий для развития растениеводства и животноводства.

6. Зоны рекреационного назначения

К зонам рекреационного назначения относятся зоны зеленых насаждений общего пользования, зоны для занятий спортом, зоны городских лесов.

В настоящее время территории рекреационного назначения в сельском поселении представлены неорганизованными зонами кратковременного отдыха. Открытые плоскостные объекты для занятий физической культурой и спортом отсутствуют.Отсутствие организованных пляжей, площадок для размещения отдыхающих и неорганизованных туристов наносит существенный урон природным комплексам.

Учитывая малую численность населения, организация зоны зеленых насаждений общего пользования в поселении не предусматривается.

Учитывая значимость и возможности природного комплекса поселения для развития отдыха, проектом предлагается организация зон кратковременного летнего отдыха местного значения, на берегу реки Оса.

7. Зоны специального назначения

Предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления, и иных объектов, размещение которых недопустимо в  других территориальных зонах.

Существующие несанкционированные свалки ТБО и промышленных отходов подлежат рекультивации на первую очередь.

В настоящее время на территории МО расположено 1действующее кладбище общей площадью. Требуется расширение.

### 10. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Данные по площади муниципального образования и по площади различных категорий земель приведены на основании отчета ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ от 12.12.2008 года и обмера чертежа.

Общая площадь муниципального образования «Майск» составляет 10010,7га.

Структура земельного фонда муниципального образования «Майск» представлена в Таблице № 10-1.

Таблица № 10-1. Структура земельного фонда

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5400,7 | 53,9 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 298,9 | 3,0 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 4,4 | 0,04 |
| 4 | Земли лесного фонда | 4306,7 | 43,0 |
| 5 | Итого в административных границах: | 10010,7 | 100,0 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства. Площадь данной категории земель в границах муниципального образования составляет 5400,7 га (53,9 %).

Земли населенных пунктов

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Общая площадь данной категории составляет 298,9га (3,0 %). В муниципальном образовании отсутствуют утвержденные границы населенных пунктов.

Состав земель населенных пунктов представлен в Таблице № 10-2.

Таблица № 10-2. Состав земель населенных пунктов

| № п/п | Населенные пункты | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Абрамовка | 92,7 | 31,0 |
| 2 | д. Нефтеразведка | 37,4 | 12,5 |
| 3 | с. Майск | 168,8 | 56,5 |
|  | Итого: | 298,9 | 100,0 |

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Общая площадь данной категории земель составила 4,4 га (0,1 %).

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения представлены землями занятыми дорогами, инженерными объектами (электроподстанции, опоры ЛЭП и т.д) и объектами промышленности.

Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Земли лесного фонда занимают 43,0 % всей территории муниципального образования.

Выводы:

- Земли сельскохозяйственного назначения используются не эффективно. Большая часть сельскохозяйственных угодий не используется по назначению, что ведет к ухудшению качества этих сельскохозяйственных угодий.

- Отсутствие утвержденных границ населенных пунктов создает сложности при предоставлении земельных участков для различного вида использования. В основном эта проблема возникает при выделении новых земельных участков под строительство индивидуальной жилой застройки.

- Не определено, на каких категориях земель расположены кладбища. Кладбища могут располагаться либо на землях населенных пунктов, либо на землях промышленности и иного специального назначения. В случаях, когда кладбище является объектом культурного наследия, оно может находиться на землях особо охраняемых территорий.

- Основным резервом пополнения доходов местного бюджета  МО «Майск» являются земельный налог и доходы от сделок с землей. В настоящее время использование земельного ресурса не эффективно. Основной причиной этого неблагоприятного факта является не востребованность таких больших территорий земель.

Проектное предложение.

Генеральным планом предлагается изменение структуры земельного фонда муниципального образования Майск за счет увеличения площади категории земель населенных пунктов. Расширение границ населенных пунктов возможно путем перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Обоснование изменения границ земель сельскохозяйственного назначения базируется на основаниях требований Федерального законодательства: Федеральными Законами от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую» и от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также регулируется Земельным кодексом РФ.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию находится в компетенции субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст.7 ФЗ от 21.12.2004 № 172-ФЗ перевод земель сельскохозяйственного назначения допускается в исключительных случаях:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 настоящей статьи;

- с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Предусматривается расширение границ д. Абрамовка. К переводу предлагается 5,2 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Таким образом, общая площадь населенных пунктов составит 304,1 га. В Таблице 10-3 представлена информация по планируемому изменению структуры земельного фонда.

Таблица № 10-3. Информация по планируемому расширению населенных пунктов

| № п/п | Категория земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2022 г. |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5400,7 | 5395,5 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 298,9 | 304,1 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | 4,4 | 4,4 |
| 4 | Земли лесного фонда | 4306,7 | 4306,7 |
| 5 | Итого в административных границах: | 10010,7 | 10010,7 |

### 11. транспортная инфраструктура

### 11.1.Автомобильные дороги

Существующее положение

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значений, которые связывают населенные пункты муниципального образования с административным центром района с. Оса и прилегающими муниципальными образованиями Осинского района. По территории МО Майск проходят автомобильные дороги регионального значения Иркутск – Оса – Усть-Уда и Майская - Рассвет, которая обеспечивает выход на автомобильную дорогу федерального значения М-51, 53, 55 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы (далее М-51, 53, 55 «Байкал»). Населенные пункты муниципального образования попадают в зону получасовой транспортной доступности от с. Оса. Расстояние от административного центра (с. Майская) до г. Иркутска – 140  км, расстояние от до центра муниципального района, с. Оса – 4 км;

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Майск» составляет 11,8 км, из них с усовершенствованным покрытием 7,6 км., с переходным покрытием 4,2 км.

Таблица № 11.1-1. Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Майск» (внешние автомобильные дороги)

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | В том числе по типам покрытия (км) | Техническая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | усовершенствованные | переходные | грунтовые |  |
| Регионального значения |
| 1 | Иркутск-Оса-Усть-Уда | 3,5 | 3,5 |  | - | III-IV |
| 2 | Майск-Рассвет | 2,7 | 2,7 |  | - | IV |
| Итого по дорогам регионального значения | 6,2 | 6,2 |  | - | - |
| Местного значения |
| 1 | Майск-Абрамовка | 3,6 | 1,1 | 2,6 | - | IV |
| 2 | Майск – Нефтеразведка-АБЗ | 1,9 | 0,3 | 1,6 | - | V |
| Итого по дорогам местного значения | 5,6 | 1,4 | 4,2 | - |  |
| Всего | 11,8 | 7,6 | 4,2 | - |  |

Общая протяженность дорог поселкового значения  составляет 11,3 км

Таблица № 11.1-2. Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Майск» (улично-дорожная сеть)

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| с. Майск |
| 1 | ул. Октябрьская – 1 км. | 1000 |
| 2 | ул. Молодежная – 0,5 км. | 500 |
| 3 | ул. Трактовая – 1 км. | 1000 |
| 4 | ул. Колхозная – 0,5 км. | 500 |
| 5 | ул. Майская – 1,5 км. | 1500 |
| 6 | ул. Новая – 0,75 км. | 750 |
| 7 | ул. Гаражная – 1 км. | 1000 |
| 8 | ул. Менделеева – 0,5 км. | 500 |
| 9 | ул. Мичурина – 1,3 км. | 1300 |
| 10 | пер. Мухтаровский | 700 |
| 11 | пер. Торговый - 0,5 км | 500 |
| Итого, с. Майск | 8750 |
| д. Абрамовка |
| 1 | ул. Центральная | 1250 |
| 2 | ул. Нагорная | 1300 |
| Итого, д. Абрамовка | 2550 |
| Всего по МО Майск | 11300 |

Искусственные дорожные сооружения на территории МО Майск представлены мостом через р. Оса на автодороге «Иркутск – Оса – Усть-Уда».

Таблица № 11.1-3. Характеристика инженерных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования МО Майск.

| № п/п | Наименование сооружения | Преграда/расположение | Длина, м | Габариты сооружения, материал, схема моста, год постройки | Грузоподъемность, тонн | Оценка сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в потоке | одиночная |  |
| Автомобильные дороги регионального значения |
| а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда |
| 1 | мост | км 146+726 р.Оса | 45,60 | Г-10+2*1, ж/б, 3х15,0, 2003г. | 30 | 80 | хор. |

Основные недостатки автодорожной сети:

          - значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования;

          - низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования.

          - недофинансирование: ежегодно на содержание и ямочный ремонт требуются большие вложения, но в связи с отсутствием финансовых средств ремонт производится выборочно и в недостаточном объеме.

          - наличие дорог с грунтовым покрытием;

Существующая дорожная сеть не соответствует темпам роста автомобилизации населения. Динамично развивающийся сектор жилой застройки характеризуется расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений).

Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям ГОСТов, что является причиной:

- негативного восприятия жителями и гостями территории поселения;

- снижения уровня безопасности движения;

- повышения уровня эксплуатационных нагрузок на транспортные магистрали, имеющие меньший уровень износа;

- увеличения уровня концентрации выхлопных газов в атмосфере;

- снижение уровня комфортности проживания и временного пребывания в населенных пунктах МО «Майск».

Проектные предложения

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной схемы поселка. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией МО Майск стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог поселка в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселка с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Основной целью развития улично-дорожной сети является:

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования;

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в муниципальном образовании.

Для достижения перечисленных целей необходимо проведение следующих мероприятий:

- Формирование улиц в жилой застройке в соответствии с намеченным Генеральным планом освоением новых территорий

Предлагаемую структуру улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляют:

- главная улица;

- основные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь районов населенного пункта и выход на внешние автомобильные дороги.

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей улично-дорожной сети приняты:

        - главная улица – 7,0 м;

        - основные улицы в жилой застройке – 6,0 м;

        - второстепенные улицы в жилой застройке – 5,5 м;

        - проезды – 2,75 – 3 м.

Классификация улично-дорожной сети представлена на «Фрагменте карты, планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры» в масштабе 5000.

- Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований

В соответствии с намечаемой классификацией улично-дорожной сети необходимо проведение ремонтных работ, реконструкции существующих дорог с повышением их технического состояния и обеспечением нормативных габаритов проезжих частей.

В настоящее время в МО Майск действует муниципальная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт, оформление в муниципальную собственность муниципальных дорог общего пользования на территории муниципального образования «Майск» на 2011-2015 годы».

В программе предусмотрены следующие мероприятия:

- Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети муниципального образования

- Проведение проектирования и осуществление работ по строительству и капитальному ремонту дорог, мостов  и тротуаров.

- Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В соответствии с программой, на первую очередь предусматривается ремонт следующих улиц: переулок Торговый, ул. Трактовая, ул. Гаражная, ул. Мичурина, ул. Менделеева, переулок Мухтаровский, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Майская, ул. Колхозная, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Октябрьская.

На расчетный срок необходимо разработать аналогичную программу по развитию улично-дорожной сети с учетом сложившегося на момент разработки программы состояния дорог и предусмотренных в Генеральном плане мероприятий.

3. Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием – устройство твердого покрытие дорожного полотна на грунтовых дорогах

Устройство твердого покрытия дорожного полотна обеспечит устойчивый круглогодичный проезд автотранспорта по улично-дорожной сети.

4.  Благоустройство улично-дорожной сети – устройство тротуаров, уличного освещения, озеленения.

### 11.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

Существующее положение

Все населенные пункты муниципального образования обслуживаются проходящим общественным пассажирским транспортом. Перевозка пассажиров осуществляется индивидуальными предпринимателями.

Таблица № 11.2-1. Перечень междугородних автобусных маршрутов проходящих по территории МО Майск

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Междугородние маршруты |
| 1 | Иркутск – Усть-Уда | 320 |
| 2 | Иркутск – Рассвет | 200 |
| 3 | Иркутск – Приморский | 187 |
| 4 | Иркутск – Новая Уда | 308 |

Проектные предложения

Поскольку муниципальное образование Майск обслуживается проходящим общественным пассажирским транспортом, в проекте  предусматривается открытие нового маршрута «Иркутск - Майск». На пути следования общественного транспорта предлагается организация остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Проектом предлагается размещение остановочных пунктов в с. Майск и д. Абрамовка.

## 11.3. Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

Существующее положение

Объекты обслуживания автотранспорта на территории муниципального образования «Майск» отсутствуют. Ближайшие автозаправочная станция и станция технического обслуживания расположены в с. Оса.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на придомовых участках.

Проектные предложения

Уровень автомобилизации в муниципальном образовании Майск принимается как средний по Осинскому муниципальному району и составляет 169 автомобилей на 1000 жителей.

Проектный уровень автомобилизации принимается:

- на первую очередь – 300 автомобилей на 1000 жителей;

- на расчетный срок – 400 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с проектным населением, количество индивидуального легкового автотранспорта составит 420 единиц на 1 очередь (2022 г.) и 640 единиц на расчетный срок (2032 г.).

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых участках.

## 12. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

## 12.1. Электроснабжение. Энергоснабжение

Существующее положение

Существующее положение

Электроснабжение муниципального образования «Майск» Осинского муниципального района Иркутской области осуществляется по сетям Осинского РЭС Восточных электрических сетей Иркутской электросетевой компании от подстанции 110/35/10кВ Оса трансформаторной мощностью 50МВА по питающим ВЛ 10кВ. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется через 18 ТП 10/0,4кВ.

Таблица № 12.1-1.

| № п/п | Населенные пункты | Количество трансформаторных подстанций | Общая мощность, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Майск | 12 | 2320 |
| 2 | д. Абрамовка | 6 | 833 |
|  | Итого | 18 | 3153 |

Выводы: в настоящее время уровень обеспеченности потребителей электроэнергией высокий, реконструкция системы электроснабжения муниципального образования «Майск» потребуется по мере износа.

По территории муниципального образования «Майск» проходят ВЛ:

— 35кВ ПС 110/35/10кВ «Оса» – ПС 35/10кВ «Усть-Алтан»;

— 10кВ Оса – Усть-Алтан.

Проектная схема

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

на расчетный срок – 1350кВт/чел.в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31кВт на человека;

на первую очередь – 1100кВт/чел.в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27кВт на человека;

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице № 12.1.-2.

Таблица № 12.1.-2 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Майск»

| № п/п | Населенный пункт | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д.Майская | 1050 | 1155 | 283,5 | 1150 | 1552,5 | 356,5 |
| 2 | д.Абрамовка | 350 | 385 | 94,5 | 450 | 607,5 | 139,5 |
|  | Итого (окр) | 1400 | 1540 | 378 | 1600 | 2160 | 496 |

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Майск» на все сроки проектирования будет осуществляться от сетей Иркутской электросетевой компании.

Существующие сети  10кВ и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

## 12.2. Теплоснабжение

Современное состояние

Современное состояние

Снабжение жилой застройки муниципального образования «Майск» тепловой энергией производится от индивидуальных источников на твердом топливе. Теплоснабжение школы в д.Майск осуществляется от электрокотельной мощностью 0,3 Гкал/ч. На котельной установлено 7 котлов ЭПВ-15.

Проектная схема

Тепловые нагрузки

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-470С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельсовета определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели приняты(Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка	–	247

– новая индивидуальная застройка				–	196

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		–	0,6 от отопления общественных зданий

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка	–	333Вт/м2(287ккал/час)

– новая индивидуальная застройка		–	274Вт/м2(236ккал/час)

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Майск» на первую очередь и расчётный срок  приведены ниже, в таблице № 14.2-1.

Таблица № 12.2-1. Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора муниципального образования «Майск»

| № п/п | Населенный пункт | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I очередь |
| 1 | с.Майск | 18,9 | 4,18 | 1,05 | 0,45 | 5,68 | 4,89 |
| 2 | д.Абрамовка | 6,3 | 1,37 | 0,34 | 0,15 | 1,86 | 1,60 |
|  | Всего | 25,2 | 5,55 | 1,39 | 0,61 | 7,54 | 6,49 |
| Расчетный срок |
| 1 | с.Майск | 27,26 | 5,78 | 1,45 | 0,69 | 7,92 | 6,81 |
| 2 | д.Абрамовка | 10,67 | 2,20 | 0,55 | 0,28 | 3,03 | 2,61 |
|  | Всего | 37,93 | 7,98 | 2,00 | 0,97 | 10,95 | 9,42 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 6,5Гкал/час(7,5МВт), на расчетный срок – 9,5Гкал/час(11МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов; горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей.

Отопление общественной застройки может осуществляться от встроенных котельных, работающих на твердом топливе или на электроэнергии.

Тепловые нагрузки существующих и новых промышленных потребителей и сельскохозяйственных предприятий муниципального образования «Майск» будут обеспечиваться от собственных котельных.

## 12.3. Газоснабжение

Существующее положение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «Майск»  не  осуществляется.

Согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области», Осинский район планируется охватить газоснабжением природным газом на перспективу. Центром системы газоснабжения будет ГРС Оса, от которой по газопроводу высокого давления газ может быть подан в муниципальное образование «Майск».

В связи с этим, на перспективу, за расчетный срок возможна подача в муниципальное образование «Майск» природного газа, газоснабжение населения и перевод на газовое топливо котельных.

Годовой расход природного газа по муниципальному образованию «Майск» определен ориентировочно на перспективу. Потребность в газе на индивидуально-бытовые нужды населения определена по нормам: 220м3 на человека в год.

Ориентировочный годовой расход природного газа составит:

- Отопление					 		–	5,3млн.м3;

- Индивидуально-бытовые нужды населения		–	0,4млн.м3;

Итого								–	5,7млн.м3.

## 12.4. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Существующее положение. В настоящее время  в населенных пунктах МО «Майск» хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется, в основном, децентрализовано.

Водоснабжение населения осуществляется от отдельно расположенных скважин, которые работают локально на свою зону.

Согласно предоставленных данных Администрацией МО «Майск» перечень сооружений водопроводного хозяйства представлен в таблице № 12.4-1.

Протоколы исследования питьевой воды на качество не получены.

В системе водоснабжения эксплуатируется водонапорные башни. Башни находится в неудовлетворительном состоянии.

Водоочистных сооружений на водозаборах нет. Учет водопотребления и  наличие измерительных приборов отсутствует.

Программой по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения предусмотрено строительство сетей водоснабжения и водозаборов.

В целевых программах «Питьевая вода» и «Чистая вода» администрация  МО «Майск»  не участвует.

Население усадебной застройки не охваченное сетями водопровода, пользуется водой из шахтных  колодцев, а также подвозят спецтехникой.

Водопроводная сеть летнего водопровода в населенных пунктах преимущественно тупиковая и развита слабо. Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является коррозийный износ труб и запорной арматуры, который приводит к загрязнению воды, перебоям в водоснабжении. Износ сетей и сооружений водопровода составляет порядка 60%. Все скважины находятся в неудовлетворительном состоянии. Население  испытывает дефицит в воде, особенно в летний период года.

Наружное пожаротушение обеспечивается из водонапорных башен, а также из поверхностных источников.

Таблица № 12.4-1 Перечень сооружений водоснабжения МО «Майск»

| № п/п | Населенный пункт | Население, чел | Кол-во, шт | Фактическое водопотребление, м3/сут | Производительность скважин, м3/сут | Вид источника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Майск | 943 | 3 | 28,3 | 30 | скважина |
| 2 | д. Абрамовка | 245 | 1 | 7,4 | 10 | скважина |

Нормы водопотребления  и расчетные расходы воды.

Нормы среднесуточного водопотребления населением приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в зависимости от степени благоустройства зданий. Также дополнительно учитывается расход воды на полив улиц и зеленых насаждений, неучтенные расходы.

Степень благоустройства зданий, нормы питьевого водопотребления и расчетные расходы воды на нужды населения приведены в таблице № 12.4-2.

Коэффициент, учитывающий  уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят Кн=1,1.

Согласно СП 31.13330.2012, табл.3 (примечание 1), удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку (проездов, зеленых насаждений) принимаем не более 70 л/сут. на одного жителя. В целях экономии подземного запаса вод и средств на очистку воды проектом предусматривается расход на полив проездов, зеленых насаждений 30 % из общего водопровода, остальные 70 % из поверхностных источников (р. Оса).

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты в соответствии с   СП 31.13330.2012  по табл.5 и составляют 1 пожар с расходом по 10 л/с на первую очередь и на расчетный срок.

Расход воды с продолжительностью тушения 3 часа составит (с. Майск):

QПОЖ.=(10 *3600*3)/1000=108 м3/сут.

В населенном пункте Абрамовка расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров составляют 1 пожар с расходом по 5 л/сна первую очередь и на расчетный срок.

Расход воды с продолжительностью тушения 3 часа составит:

QПОЖ.=(5 *3600*3)/1000=54 м3/сут.

Таблица № 12.4-2 Среднесуточное водопотребление  населением с. Майск.

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с. Майск | д. Абрамовка | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На первую очередь строительства |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией (160 л/сут на человека.) | - население | чел. | 1050 | 350 | 1400 |
|  |  | - среднесуточные расходы | м3/сут | 184,8 | 61,6 | 246,4 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (70 л/сут на человека.1) | - население | чел. | 1050 | 350 | 1400 |
|  |  | - среднесуточные расходы | м3/сут | 22,05 | 7,3 | 29,4 |
| На расчетный срок строительства |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией (160 л/сут на человека.) | - население | чел. | 1150 | 450 | 1600 |
|  |  | - среднесуточные расходы | м3/сут | 202,4 | 79,2 | 281,6 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (70 л/сут на человека.1) | - население | чел. | 1150 | 450 | 1600 |
|  |  | - среднесуточные расходы | м3/сут | 24,1 | 9,4 | 33,6 |

Примечание:1. Полив  принят:  30% - из поселкового водопровода (Ι этап-33,7 м3/сут., ΙΙ этап-33,6 м3/сут.), 70% - из поверхностных источников р. Оса (Ι этап-78,6 м3/сут., ΙΙ этап-78,4 м3/сут.).

Проектное предложение. Для бесперебойной подачи воды питьевого качества населению, проектом предусматривается дополнительное строительство новых источников водоснабжения и реконструкция существующих.

Общее среднесуточное  (за год) водопотребление населением составит:

На первую очередь  развития –  275,8 м3/сут.

На расчетный срок развития – 315,2 м3/сут.

В с. Майск для бесперебойной подачи воды питьевого качества населению, проектом предусматривается поэтапное создание централизованной системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления.

Водоснабжение в д. Абрамовка будет осуществляться не централизованно посредством строительства новых и реконструкции существующих локальных источников водоснабжения.

Источником водоснабжения будут служить подземные воды.

Способ прокладки водопроводных сетей в селе Майск предусматривается подземный.  Проектом предусматривается охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки.

На сети устанавливаются пожарные гидранты и запорная арматура. Необходимо устанавливать приборы учета воды для всех категорий потребителей.

Принципиальная схема водоснабжения с. Майск  предусматривают подачу воды из водозабора водоводами в водонапорную башню и далее потребителю.

При заборе воды из скважин следует при необходимости устройство станций водоподготовки  для доведения воды питьевого качества. При обеззараживании рекомендуется применять компактные УФО-установки (ультрафиолетовое облучение воды).

Для гарантированного водоснабжения населения в местах бурения скважин необходимо произвести гидрологические изыскания запасов подземных вод и их утверждение.

Все скважины необходимо оборудовать скважинными погружными насосами типа ЭЦВ расчетной производительности.

Для противопожарных мероприятий производительность скважин учитывает необходимость пополнения пожарного запаса (неприкосновенный запас) воды в течение 24 часов на внутреннее и наружное пожаротушение, хранение которого предусмотрено в водонапорных башнях.

В населенных пунктах для целей наружного пожаротушения и полива улиц, зеленых насаждений могут быть использованы  воды из поверхностных водоемов, для чего предусматриваются специальные подъезды и водозаборные устройства для пожарных и поливочных машин.

Для полива приусадебных участков рекомендуется использование грунтовых вод, путем строительства шахтных или трубчатых колодцев.

На первую очередь реализации генерального плана  проектом намечается ряд мероприятий:

– произвести реконструкцию существующего источника водоснабжения в д. Абрамовка;

– в селе Майск необходимо произвести ремонт существующих источников водоснабжения, а также проложить водопроводные сети протяженностью 3,8 км и закольцевать;

– осуществлять прокладку водопроводных сетей в районах нового жилищного строительства и существующей усадебной застройки  в увязке с благоустройством улиц и территорий (целесообразно развивать ПНД по ГОСТ 18599-2001);

– предусматривается утепление и капитальный ремонт существующих водонапорных башен в каждом населенном пункте;

– при необходимости предусматривается установка станций водоподготовки;

– в селе Майск установить приборы учета воды на вводах в дома усадебной застройке.

Нормативная глубина промерзания для данного района колеблется 2,7-2,8 м.

При прокладке водопровода чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопроводных труб, глубина их заложения, должна быть ниже глубины промерзания.

Проектом предлагается при прокладке основных коллекторов на больших глубинах применять закрытый способ строительства (ГНБ, прокол).

Как вариант, в качестве защиты от промерзания водопроводной сети возможно наземная или подземная прокладка (на небольшой глубине) кольцевых сетей с использованием саморегулирующегося нагревательного кабеля. Сопровождающий греющий кабель  предотвращает возможность замерзания воды в водоводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время.

На расчетный срок развития проектом предусматривается в с. Майск ид. Абрамовка строительство новых скважин. В каждом населенном пункте предусматривается пробурить по 2 скважины (одна резервная). Существующие скважины подлежат ликвидации путем тампонажа.

В качестве регулирования расходов воды и поддержания заданного напора могут быть использованы существующие водонапорные башни.

Схема водоснабжения в с. Майск дополняется водопроводными сетями 1,7 км.

Разработать расчетно-технологическую схему водоснабжения с. Майск на основе нового генерального плана с определением варианта водозабора, параметров сетей и сооружений водопровода.

Для обеспечения надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения проектом предусматривается соблюдение режимов использования территорий Ι, ΙΙ и ΙΙΙ поясов зоны санитарной охраны водозабора согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В проекте приняты границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения  для первого пояса – 30 м (зона строго режима), для второго  пояса – 40 м (зона ограничения), и третьего пояса около 100 м согласно проектам аналогам.

Границы ЗСО второго и третьего поясов уточняются на последующих стадиях проектирования, после выполнения гидродинамических и гидрогеологических изысканий.

Месторасположение, производительность и количество скважин, трассировка водопроводных  сетей, определяются расчетом на последующих стадиях проектирования.

Водоотведение

Существующее положение. В настоящее время  в населенных пунктах  организационная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Население пользуется надворными выгребами. Сливной станции нет. Часть жидких коммунальных отходов от населения вывозятся специальным автотранспортом в специально отведенные места, а большая часть утилизируется бессистемно, загрязняя окружающую среду.

Нормы  водоотведения и расчетные расходы сточных вод.

Удельный среднесуточный (за год) объем водоотведения принят в зависимости от благоустройства зданий, очередности строительства и равен нормам водопотребления.

Решение по водоотведению поселений выполнено с учетом требований СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Расходы бытовых сточных вод от населения сведены в таблице № 12.4-3.

Таблица № 12.4-3 Водоотведение населением МО «Майск»

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь ( загрязненные стоки) | Расчетный срок ( загрязненные стоки) |
| 1 | с. Майск | 184,8 | 202,4 |
| 2 | д. Абрамовка | 61,6 | 79,2 |
|  | Итого: | 246,4 | 281,6 |

Проектное предложение. Проектом предусматривается организация автономной канализации.

Суммарный расчетный среднесуточный объем бытовых сточных вод от населения составит:

На первую очередь развития – 246,4 м3/сут.

На расчетный срок развития – 281,6 м3/сут.

Учитывая экологическую ситуацию и сложность в решении отвода и очистки стоков от населенных пунктов, в данном проекте предлагается решить проблему следующим образом:

Водоотведение населения предусматривается путем устройства автономных  систем бытовой канализации  с водонепроницаемым резервуаром-накопителем (выгребом) нечистот и их вывозом ассенизационным транспортом.

Вывоз стоков от населения предусматривается по графику, на проектируемую сливную станцию. После сливной станции сточные воды поступают на проектируемые очистные сооружения биологической очистки с последующим сбросом в водный объект.

На первую очередь строительства для водоотведения населенных пунктов намечено ряд мероприятий:

– строительство очистных сооружений  биологической очистки (рекомендуется установка заводской готовности контейнерного типа по ГОСТ 25298-82) производительностью 350 м3/сут;

– необходимо строительство сливной станции в районе проектируемых очистных сооружений.

Площадка для данных сооружений намечается севернее с.Майск. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в Братское водохранилище.

Данная принципиальная схема водоотведения остается оптимальным вариантом и на расчетный срок реализации генплана.

Состав очистных сооружений, методы и способы водоотведения уточняется на последующей стадии проектирования специализированной организацией.

## 12.5. Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Настоящий раздел проекта выполнен на основании следующих данных и нормативных документов:

СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»,

СНиП 2.06.15-85. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В соответствии с природными условиями и техногенным влиянием на рассматриваемой территории намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство русел рек и озер;

- Защита территорий от затопления и подтопления;

- Устройство пляжей;

- Рекультивация нарушенных земель.

- Организация и очистка поверхностного стока.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории МО «Майск» отсутствует.

Повышение санитарно-технического комфорта планируется за счет создание системы дождевой канализации, обеспечивающей своевременный отвод дождевых и талых вод с улично-дорожной сети.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки  намечается осуществить открытой сетью дождевой канализации (лотки, кюветы, водоотводные канавы).

Водоприемником водосточной сети будет служить – река Оса.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях.

В качестве сооружений очистки дождевых стоков проектом предлагается закрытые очистные сооружения.

При пересечении водостоков с улицами и переездами предусматривается укладка водопропускных труб.

Создание развитой системы отвода и очистки поверхностного стока с территории населенных пунктов, обеспечит защиту водных объектов от загрязнения и позволит более полноценному использованию их рекреационного потенциала.

Способы и методы отвода поверхностных вод с территории жилой застройки, производительность, состав сооружений  уточняются на последующих стадиях проектирования.

- Благоустройство русел водотоков

С целью улучшения экологического и санитарного состояния и снижения ущерба от вредного воздействия предлагается проведение следующих мероприятий по благоустройству реки Оса:

- расчистка  реки от ила, мусора и растительности, на отдельных участках спрямление и углубление;

- соблюдение режимов в пределах водоохранных  зон и прибрежных полос;

- при необходимости берегоукрепление отдельных разрушающихся участков.

Крепление береговых откосов может иметь различные типовые конструкции (из сборных железобетонных плит, габионами, геотекстилем, каменной наброской, посадкой древесно-кустарниковой растительности и др.)

Конкретные мероприятия выполняются на последующих стадиях проектирования после выполнения инженерно-геологических и гидрологических изысканий.

- Защита территории от затопления и подтопления

В селе Майск часть жилой застройки частично может подвергаться затопления паводковыми водами.

Для защиты  от затопления проектом предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами.

Отметка гребня проектируемых дамб принимается до не затапливаемых отметок в паводок с учетом запаса 0,5 м.

Также защита территорий от затопления может быть обеспечена путем увеличения пропускной способности русла реки (расчистка, дноуглубление, выпрямление русла) на значительном протяжении.

Вариант с устройством дамбы обвалования менее целесообразен, так как эта работа требует больших объемов насыпного грунта и устройством берегового дренажа.

Для защиты территорий при подтоплении предусматривается  сплошная подсыпка территорий до не затапливаемых отметок с учетом запаса 0,5м, а также устройство открытого и закрытого дренажа.

В последующих стадиях проектирования на основе водобалансовых, фильтрационных, гидродинамических и гидравлических расчетов, а также технико-экономического обоснования следует производить выбор окончательной защиты от затопления и подтопления.

- Рекультивация нарушенных земель

Природные условия МО «Майск»  относятся к категории  средней  сложности. На территории района проявлены следующие основные опасные процессы:

- Карст;

- Эрозионные процессы.

Необходим  комплекс работ по рекультивации нарушенных земель, направленных на восстановление биологической продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей природной среды.

В состав мероприятий  входит:

– посев многолетних трав;

– террасирование склонов;

– организация водоотвода;

– посадка деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или дерновкой.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона (откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране окружающей среды.

## 12.6. Связь

Существующее положение

Система фиксированной связи

В настоящее время населению МО «Осинский район»  предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь.

На территории района Основным оператором, предоставляющим услуги междугородной и международной телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Оператором, предоставляющим услуги местной, внутризоновой телефонной связи, является иркутский филиал ОАО «Сибирьтелеком»; Управление федеральной почтовой связи Иркутской области – филиал ФГУП «Почта России».

Автоматическая телефонная станция (АТС) расположена в с. Майск. Все населенные пункты муниципального образования телефонизированы. Уровень цифровизации одного из основных операторов района ОАО «Сибирьтелеком» 73%, необходима постепенная модернизация сетей. В муниципальном образовании имеются таксофоны.

Услуги сотовой подвижной связи

Наибольшие темпы роста объёмов услуг достигли операторы сотовой (подвижной) радиотелефонной связи. Региональные сети операторов сотовой связи интегрированы в федеральные сети сотовой связи национальных операторов. Услуги сотовой подвижной связи (СПС) на территории муниципального образования 1 оператор:

ЗАО «Байкалвестком» GSM-900/1800+NMT450.

Число абонентов операторов СПС постоянно растет. Так за последний год оно увеличилось на 9%. Конкуренция на рынке услуг сотовой связи заставляет операторов изыскивать возможности для привлечения абонентов, в том числе понижая тарифы и предоставляя новые виды услуг. Доля каждого оператора на рынке постоянно меняется.

Системы телевидения и радиовещания

Охват населения телевизионным и радиовещанием в районе составляет порядка 90%. В районе предоставляются услуги проводного вещания. Количество зарегистрированных абонентов постоянно уменьшается. Основным оператором телевизионного вещания в Иркутской области является Иркутский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

В последние годы продолжаются работы по внедрению цифрового телевизионного вещания стандарта DVB, проведена оценка состояния сети распространения телерадиопрограмм и разработаны предложения по поддержанию действующей сети телевизионного вещания и порядку перехода к цифровому телевизионному вещанию. Услуг кабельного телевидения в районе нет.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Осинского района является Управление федеральной почтовой связи Иркутской области (УФПС) – филиал ФГУП «Почта России», которая динамично развивается.  На территории муниципального образования действуют отделения почтовой связи Осинского почтамта.

В настоящее время в почтовых отделениях связи кроме традиционных услуг почтовой связи, развитие получают услуги передачи данных, телематические услуги.

Информационно-коммуникационные технологии

Доступность современных информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) во многом определяет сегодня уровень жизни населения и темпы социально-экономического развития территории муниципального образования. Использование ИКТ стало неотъемлемой частью современного образования, здравоохранения, культуры и государственного управления. От формирования современной и доступной ИКТ-инфраструктуры напрямую зависит конкурентоспособность в условиях формирования глобального информационного общества.

Развитие отрасли связи

Развитие отрасли связи в поселении тесно связаны с основными направлениями развития отрасли связи в Иркутской области в целом, которыми являются:

- Переход на цифровое оборудование. Операторам не выгодно в экономическом плане модернизация мелких АТС на селе, но данная проблема должна решаться на уровне областных или федеральных целевых программ.

- Развитие в поселении систем NGN (сетей следующего поколения), с расширением предоставления услуг связи конечным абонентам.

- Телефонизация пунктов поселения с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи.

- Развитие и модернизация внутризоновых линий связи. Для телефонизации населенных пунктов в качестве систем передачи использовать цифровые радиорелейные станции.

- Расширение спектра услуг на основе внедрения интеллектуальной платформы на стационарных телефонных сетях;

- Применение интерактивных широкополосных сетей абонентского доступа на основе технологий проводного и радиодоступа;

- Переход к технологии 3G на сетях подвижной связи.

# 13. Перечень основных факторов риска возникновения черезвычайных ситуаций  ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  (ДСП)

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера» в проекте генерального плана муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской области разработан по заданию администрации  муниципального образования  «Осинский район».

Задача раздела - выявление характерных для территории района чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и составление картосхемы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. Цель раздела - обеспечение рационального планирования и использования территории для размещения производительных сил и жилой застройки.

При подготовке раздела были использованы следующие нормативные и проектные материалы:

- ФЗ №190 от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- ФЗ №68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- ФЗ №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

- ФЗ №3 от 9.01.1996 «О радиационной безопасности населения»;

- ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ № 1094 от 13.09.1996г «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства РФ № 178 от 01.03.1993г «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

- Постановление Правительства РФ № 420 от 03.5.1994г «О защите жизни и здоровья населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и катастрофами»;

- Серия ГОСТ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»

- СНиП 02.07.01 – 89* Градостроительство Планировки и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»

- НПБ 101 – 95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

- Методика обоснования численности подразделений ФПС МЧС России, создаваемых в целях организации тушения пожаров в населенных пунктах

- Паспорта безопасности c. Майск и д. Абрамовка.

- Атлас природных и техногенных опасностей в российской федерации. Москва. 2005 г.

Анализ территории муниципального образования «Майск» с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными опасностями будут:

Природные опасности:

- Геологические (землетрясения, карст);

- Метеорологические (экстремально высокие и низкие температуры, сильные метели, интенсивные осадки);

- Гидрологические (подтопления);

- Лесные пожары.

Природно-техногенные опасности

- Аварии на взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на системах жизнеобеспечения;

- Аварии на транспорте;

Биолого-социальные опасности.

Террористическая угроза.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  природного характера распространяются на всю территорию муниципального образования.

## 13.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

### 13.1.1 Опасные геологические процессы

Землетрясения

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф.

В соответствии с СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП 11-7-81*), утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 г. №779 и введенным в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом карт А, В и С общесейсмического районирования (ОСР-97РАН) на территории, муниципального образования «Майск» возможна сейсмическая активность с интенсивностью по шкале MSK-64:

- 7 баллов – 10% в течении 50 лет,

- 8 баллов – 5% в течении 50 лет,

- 9 баллов – 1% в течении 50 лет.

Предсказать время возникновения очередных подземных толчков, а тем более предотвратить их, пока невозможно. Однако разрушения и число человеческих жертв могут быть уменьшены путём проведения политики повышения уровня осведомлённости населения и федеральных органов власти о сейсмической угрозе.

В соответствии со СНиП 22-01-95 приводится оценка сложности природных условий и оценка категории опасности по видам опасных природных процессов.

Таблица № 13.1.1-1. Оценка сложности природных условий

| Природные условия | Оценка сложности в соответствии с классификацией п.5.2 СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| Рельеф и геоморфологические характеристики | Простые |
| Гидрогеологические условия | Простые |
| Степень развития опасных природных процессов | Простые |

Карст

Карст — это совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами (гипсами, известняками, мраморами, доломитами и каменной солью).

На территории муниципального образования процессу карстообразования подвержены  сульфатные и карбонатные породы ангарской свиты и, в меньшей степени, отложения нижневерхоленской свиты. Данные по основным показателям карстовых процессов на территории муниципального образования сведены в таблицу № 13.1.1-2.

Таблица № 13.1.1-.2 Характеристика карстовых процессов*

| Опасность карстового процесса | Показатели опасности процесса | Характеристика разрушительной силы |
| --- | --- | --- |
|  | Пораженность территории, % | Диаметр поверхностных карстовых форм, м | Риск провалов, раз за 10 лет на 1 кв.км | Преимущественный состав карстующихся пород |  |
|  |  | средний | максимальный |  |  |  |
| весьма опасный (ЧС межрегионального уровня) | более 25 | 30 и более | 150 | 1 | галоидные, сульфатные и сульфатно – карбонатные | Разрушение промышленных и гражданских объектов |

*согласно Атласу природных и техногенных опасностей в российской федерации. Москва. 2005 г

Сульфатный карст в отложениях осинской пачки  нижневерхоленской свиты проявляется в виде мелких западин в днищах падей. Размеры западин 100-200м при глубине  2-3м. Карбонатный карст в породах ангарской свиты проявляется в виде конусообразных воронок до 60-70м в диаметре и глубиной до 25м. Помимо карстовых воронок на территории района наблюдаются воронки, связанные с суффозионно-просадочными явлениями.

На территории муниципального образования явление процесса карстообразования незначительное. Опасная активизация явлений связанных с карстом происходит в результате бесконтрольных изменений гидрогеологических условий. Поэтому при развитии малоосвоенных территорий необходимо уделить достаточное внимание к изысканиям и оценке будущих техногенных воздействий. Так же необходимо проводить регулярный мониторинг территорий подверженных проявлению карста.

### 13.1.2  Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы.

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные метели, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные метели

Территория муниципального образования «Майск»  подвержена высокому риску проявления в зимнее время метелей со скоростью ветра 20 м/с и продолжительностью более 12, который может привести к ЧС локального уровня.

Сильные метели угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи, связи и других);

- Значительные перебои в движение междугороднего транспорта;

- В населенных пунктах сильные метели могут привести к разрушению жилых и административных зданий.

Среднее продолжительность метелей в данном регионе составляет 4,8 часа.

Интенсивные осадки и сильные снегопады.

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие, как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки для территории муниципального образования составляет высокий риск более 0,1-1 (повторяемость)  в год.

При несвоевременной уборке снега  затрудняется снабжение населенных пунктов продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные  температуры

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того, при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте. Также происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток), в летний период может привести к возникновению лесных пожаров.

Наиболее подвержена территория муниципального образования экстремально низким температурам воздуха.  В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Для снижения последствий чрезвычайных ситуаций природного характера рекомендуется комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий по защите территории от опасных процессов:

- Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях природных стихийных бедствий, создание достаточных запасов материально- технических ресурсов на случай ЧС;

- Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

- Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда;

- Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- Введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- Периодический мониторинг и анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим  уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий

- Подготовка системы управления для решения задач в условиях чрезвычайных ситуаций.

13.1.3 Лесные пожары.

Лесами занята незначительная часть территории муниципального образования. Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров).

Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по сентябрь прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

В случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов. Пожары могут привести к возникновению пожаров в жилом секторе в населенных пунктах с проживающим  в них населением.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- Оценка динамики погодных условий региона;

- Оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- Оценка периодов пожароопасного сезона на территории муниципального образования;

- Проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- Заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- Проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- Резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- Повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- Установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- Установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- Создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- Осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров

### 13.1.4 Подтопление

Основной водной артерией на территории муниципального образования является р. Оса. Долина р. Осы ящикообразная, ассиметричная, шириной по дну 200 -300 м. Берега крутые, песчано-илистые, размываемые, высотой 1,5 – 2,0 м. Весеннее половодье начинается в среднем в первой декаде апреля и заканчивается в третьей декаде мая. Средняя продолжительность – 50 дней. Для половодья характерна многовершинная форма.

Весенний подъем уровней воды начинается за 5-10 суток до вскрытия рек; крайние даты начала подъема отличаются от средних на 15-30 дней. Величины весенних подъемов зависят от водности года и дружности весеннего половодья: чем больше пиков половодья, тем меньше их высота.

В период весеннего половодья в следствии больших снегозапасов и резкого потепления существует вероятность подтопление части территории д.Абрамовка, с.Майск паводком редкой повторяемости.

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния весенних паводков на территорию села планируется организация мониторинга уровня воды в период паводка, а так же своевременная эвакуация населения из мест подверженных подтоплению. В качестве планировочных мероприятий по снижению последствий подтопления территории, следует запланировать переселение жителей из домов, попадающих в зону бедствия, в дома находящиеся на безопасных территориях.

## 13.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Радиационноопасных и химически опасных объектов на территории муниципального образования  - нет.

13.2.1 Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро - и взрывоопасные объекты - это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.

В перспективе возможно возобновление работы автозаправочной станции расположенной на востоке с. Майск. Так объем хранения опасных веществ не определен, рассматриваются несколько наиболее распространенных сценариев. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на взрывопожароопасном объекте наиболее вероятно развитие трех сценариев: возникновение огненного шара, взрыв топливно-воздушная смесь (ТВС) и пожар пролива. Зоны поражения при каждом из описанных сценариев приведены в таблицах № 13.2.1.-1 по № 13.2.1-3

Зоны поражения при образовании огненного шара         Таблица № 13.2.1.-1

| Масса (т) | Время сущ. огн. шара (с) | Эффективный диаметр (м) | (Доза теплового изучения, кДж/м²) Степень поражения (м) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 Ожоги I ст. | 220 Ожоги II ст. | 320 Ожоги III ст. |
| 20 | 15,1 | 17 | 200 | 162 | 135 |
| 60 | 25,8 | 45 | 476 | 383 | 331 |
| 65 (66) | 26,43 | 47 | 492 | 396 | 342 |

Зоны поражения при Взрыве ТВС            				Таблица № 15.2.1.-2

| Наименование ГСМ | Масса (т) | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 60 | 40 | 20 | 5 |
| Бензин | 20 | 45 | 60 | 75 | 130 | 330 |
|  | 60 | 104 | 142 | 198 | 353 | 758 |
|  | 65 (66) | 107 | 144 | 210 | 378 | 779 |

Зоны поражения при образовании пожара пролива            Таблица № 15.2.1.-3

| Наименование ГСМ | Масса (т) | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,4 | 4,2 | 7,0 | 10,5 | 12,9 | 17,0 |
| Бензин | 20 | 35 | 21 | 17 | 14 | 12 | 11 |
|  | 60 | 80 | 51 | 41 | 34 | 31 | 27 |
|  | 65(66) | 83 | 53 | 42 | 35 | 32 | 28 |
|  | 100 | 100 | 64 | 51 | 43 | 39 | 34 |
| ДТ | 300 | 136 | 90 | 74 | 63 | 58 | 52 |
|  | 500 | 170 | 114 | 93 | 79 | 73 | 67 |
|  | 8057 | 576 | 398 | 331 | 288 | 271 | 254 |
|  | 11900 | 682 | 473 | 395 | 344 | 325 | 307 |
| Мазут | 400 | 110 | 77 | 65 | 57 | 55 | 53 |

Расчёт проведён согласно сертифицированной программы «Оценка риска» НПО «Диагностика и анализ риска».  Расстояние от АЗС до ближайшего жилья с. Майское составляет 1,12 км. Как видно из полученных расчетов в зону поражения при любом варианте ЧС, на территории муниципального образования «Майское», попадает только территории АЗС и  ближайшее к ней дорожное полотно.

В случае аварии на данном объекте зона поражения не выходит за границы площадки станции. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

13.2.2 Аварии на системах жизнеобеспечения

Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории муниципального образования это аварии элементов электроснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны  поражения шаговым напряжением. Общий уровень износа трансформаторных подстанций составляет в среднем – 30%. Кроме того, в случае обрыва данной линии на территории муниципального образования отсутствуют резервные источники энергоснабжения.

Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов муниципального образования «Майск»  – характеризуется как незначительная.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

В системах электроснабжения

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно-изморозевых явлениях. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

1. в результате гололёдно-изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

2. при несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства по всей территории муниципального образования необходимо для повышения устойчивости сетей (на проектный период):

водоснабжения и канализации

- заглубление в грунт всех линий водопровода;

- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль готовности дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

13.2.3 Аварии на транспорте.

На территории муниципального образования «Майск»  могут произойти следующие транспортные ЧС:

- Аварии (катастрофы) на автодорогах;

- Трубопроводный транспорт (на проектный период);

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Аварии (катастрофы) на автодорогах.

На автомобильном транспорте вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, возможны аварии и столкновения автотранспорта, могут погибнуть до 5 чел.

Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:

- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;

- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);

- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- несвоевременный ремонт дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.

Перевозка опасных грузов.

По территории муниципального образования «Майск»  проходят маршруты транспортировки опасных грузов. В основном это связанно с доставкой топлива до автозаправочных станций расположенных на территории соседних муниципальных образований.

Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 43 м3. Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3 приведены в таблице № 13.2.3.-1.

Таблица № 13.2.3.-1.*

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 6,168 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 27,8 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 38,1 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 42,4 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 49,0 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 53,8 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 71,0 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 90,2 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 141,9 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 348,2 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |

*Оценка опасного воздействия поражающих факторов взрыва топливовоздушной смеси и "огненного шара" при авариях с емкостями, содержащими бензин, выполнена в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" и "Методикой оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах" применительно к наиболее опасным по своим последствиям сценариям развития ЧС.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения  на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений.  Необходимо сократить  проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных  автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

Маршруты доставки опасных грузов показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ИТМ ГО».

Трубопроводный транспорт

В перспективе по территории муниципального образования «Майск» предполагается прохождение межпоселковых газопроводов высокого давления и распределение газа по территории поселения газопроводами низкого давления. Центром системы газоснабжения будет ГРС Оса, от которой по газопроводу высокого давления газ может быть подан в населенные пункты муниципального образования.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации наземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.  Зоны поражения при аварии на газопроводах различного давления и диаметров приведены в таблице № 15.2.3.-2.

Максимальная масса природного газа, который может поступить в окружающую среду рассчитывается по объему газа, находящегося в подводящем газопроводе (по участку газопровода максимальной длины между задвижками). Расчеты приведены для следующих параметров газопровода:

- Газопровод высокого давления (ГВД)- Диаметр 400 мм, Рабочее максимальное давление 1,2 МПа;

- Газопровод среднего давления (ГСД)- Диаметр 400, 350, 300, 219 мм, Рабочее максимальное давление 0,6 МПа;

- Газопровод низкого давления (ГНД)- Диаметр (max) 159 мм, Рабочее максимальное давление 0,3 МПа;

Таблица № 13.2.3.-2.

| Степень поражения | Избыточное давление, (ДР кПа) | Радиус зоны, м. для газопроводов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГВД | ГСД | ГНД |
|  |  |  | 0,4 м | 0,35 м | 0,3 м | 0,219 м |  |
| Радиус зоны детонации Го | 1700 | 184 | 130 | 114 | 97 | 71 | 36,5 |
| Разрушение зданий: |
| Полное разрушение зданий | 100 | 497 | 351 | 308 | 262 | 192 | 99 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 736 | 520 | 456 | 388 | 284 | 146 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 1104 | 780 | 684 | 582 | 426 | 219 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 1840 | 1300 | 1140 | 970 | 710 | 365 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 152000 | 1000 |
| Поражения людей: |
| Крайне тяжелые | 100 | 497 | 351 | 308 | 262 | 192 | 99 |
| Тяжелые травмы | 60 | 662 | 468 | 410 | 350 | 256 | 131 |
| Средние травмы | 40 | 920 | 650 | 570 | 485 | 355 | 183 |
| Легкие травмы | 20 | 1472 | 1040 | 912 | 776 | 568 | 292 |
| Пороговые поражения | 5 | 3680 | 2600 | 2280 | 1940 | 1420 | 730 |

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Наиболее опасные участки газопровода это:

- Переходы газопровода через   автомобильные дороги.

- Пересечение с водной преградой.

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, несовершенство конструкций и узлов и отсутствие технологической и производственной дисциплины.

Наиболее вероятным сценарием развития чрезвычайной ситуации на объектах газопроводов будет разрыв газопровода с вырыванием концов разрушенного газопровода из грунта на поверхность и истечение газа из газопровода с последующим воспламенение газа; возможное количество пострадавших среди населения составит – 5- 10 человек. Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

## 13.3 Биолого-социальные опасности

Эпидемии.

Эпидемиологическая обстановка на территории муниципального образования «Майск» стабильная. За последние пять лет не наблюдается вспышек болезней.

Инфекционные и паразитарные заболевания

На территории муниципального образования «Майск» существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния, содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению.

Иркутская область характеризуется высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом. Кроме этого клещи  также могут быть переносчиками  туляремии, лихорадки Ку- заболеваний которые ранее регистрировались в Иркутской области.  Показатели этих заболеваний в разы превышают средние показатели по России.  Эпидемический  период на территории муниципального образования (в зависимости от погодных условий)  продолжится с апреля по октябрь - около 170 дней. Пик  заболеваемости также зависит  от погодных условий и может приходиться на  май, июнь или (и) июль. В перспективе можно прогнозировать  уменьшения уровня заболеваемости клещевым энцефалитом.

Для профилактики клещевого вирусного энцефалита, туляремии, лихорадки Ку  проводиться специфическая профилактика -  вакцинация, а для профилактики  других клещевых инфекций - клещевого риккетсиоза Северной Азии, иксодового клещевого боррелиоза,  эрлихиоза, анаплазмоза проводиться  только неспецифическая профилактика, направленная на предотвращение укуса клеща (защитная одежда, использование репеллентов и др.), проведение экологических  мероприятий, акарицидных обработок.

Эпизоотическая обстановка

За последние годы  массовых заболеваний животных, в том числе и инфекционных, на территории муниципального образования «Майск»  не зарегистрировано.  На расстоянии около 1 км к северо-восточнее с. Майск расположен один скотомогильник.

## 13.4 Террористическая угроза

На территории муниципального образования не исключена вероятность террористических актов связанных с насилием или угрозой его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения имущества и других материальных объектов. Вследствие отсутствия потенциально опасных объектов на территории муниципального образования, возможность проведения терактов связанна с проведением диверсий на автомобильных дорогах и на системах жизнеобеспечения. В этом случае обстановка в зоне чрезвычайной ситуации, обусловлена технологическим терроризмом будет сопоставима с обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации техногенного характера.

###### Для минимизации последствий проектом рекомендуется:

- совершенствование локальных систем оповещения граждан;

- размещение и установка современных технических средств массовой информации в местах с массовым пребыванием людей;

- организация и дальнейшее совершенствование системы взаимодействия органов внутренних дел и МЧС, на случай реализации террористической угрозы;

- разработка сценариев развития возможных ЧС и планов их локализации и ликвидации.

# 14.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожароопасные объекты

Пожароопасная обстановка на территории муниципального образования «Майск» обусловлена: наличием деревянного жилого фонда, а так же возможным негативным воздействием лесного пожара на постройки.

## Пожарные части

На данный момент на территории муниципального образования «Майск» базируется только добровольная пожарная дружина.  Расположение подразделения указано на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ИТМ ГО».

Данные по пожарным частям и подразделениям обслуживающих территорию муниципального образования, их техническому оснащению переведены в таблице № 14-1.

Таблица № 14-1

| № п/п | Наименование подразделения пожарной охраны, место базирования | Личный состав, чел. | Число пожарных автомобилей, ед. | Расстояние до самого ближнего / дальнего* населенного пункта образования, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЧ-45 (по охране с. Оса) | 53 | 3 | 6,7 / 9 |
| 2 | Добровольная пожарная дружина (ДПД), с. Майск** | н/д | н/д | - |

*учитывается расстояние по дорогам от ближайшей пожарной части

**зона действия ДПД ограниченна населенным пунктом, где она расположена.

В населенных пунктах с. Майск и д. Абрамовка для пожарного забора воды используются  водонапорные башни, питающиеся от скважин. Башни находится в неудовлетворительном состоянии.

## Оценка радиусов выезда пожарных машин

## Согласно 20-ти минутному критерию прибытия пожарных подразделений (в соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности» (учитывая, что скорость по дорогам муниципального образования «Майск» принимается равной 45 км/ч или 15 км пути) и критерию 3-х километрового радиуса обслуживания (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) в зону действия существующих подразделений пожарной охраны попадают все  населенные пункты муниципального образования.

## Мероприятия по повышению пожарной безопасности

В соответствии с планами развития муниципального образования «Майск», а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- Укомплектование добровольной пожарной дружины современной техникой взамен списываемой по мере необходимости;

- Развитие системы противопожарного водоснабжения в местах нового капитального и жилого строительства.

- Реконструкция водонапорных башен и модернизация питающего их, насосного оборудования;

На проектный срок для населенных пунктов муниципального образования «Майск» система противопожарного водопровода принята объединённой с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расход воды на нужды пожаротушения (пожарный запас воды) составит для с. Майск 108 м3/сут, для д. Абрамовка- 54 м3/сут. (в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, СП 31.13330.2012, ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»). Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. Максимальный срок восстановления пожарного объема воды - не более 24 ч.

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока. Данными мероприятиями будут:

1.Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделения современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

2.Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах расположения водоисточников;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

15. ОБЪЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ГО И ЧС

15.1 Статус населенных пунктов по условиям ГО и объектов особой важности

В настоящее время на территории муниципального образования «Майск»  нет населенных пунктов и объектов, отнесенных к категории по гражданской обороне.

Территория муниципального образования «Майск» относиться к загородной зоне, т.е. расположена вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения.

15.2 Краткая оценка возможной обстановки на территории после нападения противника

### С применением оружия массового поражения

Вследствие того, что муниципальное образование находиться на значительном расстоянии от мест возможных ядерных ударов, на территорию возможно влияние только вторичных последствий  ядерного поражения. В зависимости от силы атомных ударов и погодной остановки в момент атаки возможно частичное радиоактивное заражение территории муниципального образования. В качестве мероприятий по защите населения потребуется постоянный мониторинг окружающей радиационной остановки и соблюдение ограничительных режимов свыше 15 суток.

Наличие природных очагов инфекционных заболеваний людей и животных

Эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка на территории муниципального образования благоприятная, природно-очаговых заболеваний нет, имеются отдельные вспышки вирусных и кишечных заболеваний из-за плохого качества воды, не соблюдения санитарно-гигиенических требований, заноса со средней полосы. В случаях применения биологического оружия обстановка может осложниться из-за большой плотности населения (вследствие мероприятий по приемки населения) что резко увеличит количество потерь среди людей и животных очень осложнит проведение мероприятий гражданской обороны.

### С применением обычных средств поражения и действиям ДРГ

При применении противником обычных средств поражения на территории муниципального образования сложится следующая обстановка:

В результате применения обычных средств поражения и действиях ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) может быть нарушено транспортное сообщение на 1-3 суток на основных автомобильных дорогах, разрушено порядка 10-40 процентов  мостовых переходов, линий энергоснабжения и связи. Это приведет к резкому ухудшению жизнедеятельности населения особенно в зимний период.

Действия ДРГ могут затруднить перевод гражданской обороны на режим военного времени, увеличат сроки рассредоточения и эвакуации из зон возможного поражения, заставят проводить определенные восстановительные работы и оказывать медицинскую помощь эвакуируемому населению.

15.3 Защитные сооружения гражданской обороны

Защитные сооружения в загородной зоне строят только при  угрозе нападения. В этом случае защитные сооружения должны обеспечивать укрытие населения проживающего в населенном пункте, а так же эвакоприемное население (население которое прибыло в загородную зону согласно планам эвакуации). Расположение временных защитных сооружений должно быть заранее определено планам гражданской обороны каждого населенного пункта муниципального образования.

В качестве временных защитных сооружений могут использоваться Быстровозводимые убежища и Простейшие укрытия, а также изучаются все помещения и сооружения (жилые здания, подвалы, погреба, овощехранилища), которые могут быть приспособлены под убежища. Оценивается их вместимость, защитные свойства, определяется объем работ, необходимые материалы, количество рабочей силы по переоборудованию этих помещений в убежища.

Быстровозводимые убежища строятся при угрозе нападения или в военное время. Строительство БВУ или приспособление для этой цели заранее запланированных помещений производится по имеющимся проектам из заготовленных впрок или подручных материалов. На строительство БВУ отводится до 2 месяцев с приостановкой любого другого строительства. БВУ должны иметь те же помещения и оборудование, что и убежища, построенные в мирное время. При этом ФВА, предфильтры, противовзрывные устройства, входы, электроручные вентиляторы и санитарные узлы могут быть изготовлены из подручных материалов или в упрощенном виде, но должны обеспечивать требуемую надежность. БВУ обеспечивают работу вентиляции в режиме 1 или 2. Фильтры могут быть выполнены из гравия, песка, мешковины. В качестве приводов системы вентиляции можно приспособить кузнечные меха, цепной привод от велосипеда. При строительстве БВУ применяют серийные блоки, трубы большого диаметра, специальные сборные элементы, заготовленные заранее.

Простейшие укрытия обеспечивают массовую защиту населения от воздействия УВВ, обломков строений, светового излучения. Они ослабляют воздействие проникающей радиации и РЗ. Для защиты от ОВ применяются СИЗ. Примерами простейших укрытий могут быть щель, траншея, разного рода землянки, приспособленные подвалы. Простейшее укрытие должно иметь перекрытие и быть готово к заполнению людьми через 24 ч.

Нормы площади защитных сооружений где располагаются укрываемые – 0,5 м2 на человека.

В период мирного времени необходимо создание запасов материальных средств для обеспечения быстрого проведения мероприятий по ГО в случае необходимости.

15.4. Рассредоточение и эвакуация населения

Рассредоточение и эвакуация населения (РЭН) – один из способов его защиты от поражающих факторов при ЧС. Территория муниципального образования является эвакоприемной в случае мероприятий по эвакуации.

Эвакуация – это организованный вывод (вывоз) из города и размещение в загородной зоне персонала ОЭ, прекращающего работу в городе, а также остального населения. Эвакуированные постоянно проживают в загородной зоне до особого разрешения.  Эвакуация проводится как с помощью автотранспорта, так и пешими колоннами. В качестве дополнительного транспортного обеспечения возможно использование транспортных средств муниципального образования. Данные по силам и средства, привлекаемые к эвакуации пострадавших при чрезвычайных ситуация и при мероприятий по ГО приведены в таблице № 15.4-1.

Таблица № 15.4-1.

| № п/п | Организация выделения | Личный состав, чел. | Количество техники, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЧС |
| 2 | ПЧ-45 | 53 | 3 |
| 3 | МВД |
| 4 | ГИБДД Осинского района | 10 | 2 |
| 5 | Минздравсоцразвития |
| 6 | Центральная районная больница п. Оса | 2 | 1 |
| 7 | ИТОГО | 65 | 6 |

Население эвакуируют по территориальному принципу, т.е. по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы. Транспортом вывозятся рассредоточиваемые и формирования ГО, больные, престарелые, инвалиды, женщины с детьми до 10 лет. Остальное население может выводиться пешком до пункта промежуточной эвакуации.

Эвакуация организуется через сборные эвакуационные пункты, которые размещаются в общественных зданиях (школах, клубах, театрах). Сборный эвакопункт обеспечивает сбор, регистрацию и отправку населения на станции посадки или на исходные пункты формирования пеших колонн.  На территории муниципального образования планируется организация:  пунктов высадки (ПВ) и  приемных эвакопункты (ПЭП). Организацию приемки населения и их размещение на территории населенных пунктов муниципального образования обеспечивают эвакуационно - приемные комиссии. Приемный эвакопункт предлагается расположить на базе основной общеобразовательной школы в с. Майск. Пункты высадки организуются в с. Майск и д. Абрамовка.

В дополнение к индивидуальному жилью, на территории населенных пунктов возможно размещение эвакоприемного населения в помещении социальных объектов.

Таблица № 15.4-2.

| № п/п | Населенный пункт | Социальный объект |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Майск | Основная общеобразовательная школа Фельдшерско-акушерский пункт Клуб |
| 2 | д. Абрамовка | Детский сад |

Приемные эвакопункты создаются в помощь соответствующему штабу ГО и формируются аналогично СЭП из числа руководителей сельских районов. Составу приемного эвакопункта сообщаются график прибытия транспорта и пеших колонн, их численность, место промежуточного пункта эвакуации, вид и количество транспорта, который можно использовать для доставки людей от промежуточного пункта эвакуации. Приемные эвакопункты также развертываются в общественных зданиях вблизи пункта высадки.

При размещении эвакуируемого населения обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека, согласно СНиП 2.01.51—90. Данные по возможностям к приему эвакуируемого населения по муниципальному образованию «Майск» приведены в таблице № 15.4-3.

Таблица № 15.4-3.

| № п/п | Муниципальное образование, населенный пункт. | Жилой Фонд, тыс. кв.м. | Количество принимаемого населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2032 | 2022 | 2032 |
| 1 | с. Майск | 18,9 | 27,26 | 7560 | 10904 |
| 2 | д. Абрамовка | 6,3 | 10,67 | 2520 | 4268 |
| 3 | ИТОГО по муниципальному образованию | 25,2 | 37,93 | 10080 | 15172 |

Направления эвакуации показаны на «Схеме территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ИТМ ГО».

16. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЕТОМАСКИРОВКИ

16. 1 Система оповещения и связи

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также населения при введении военных определенных мероприятий ГО органами, осуществляющие управление гражданской действий или вследствие этих действий.

На территории муниципального образования «Майск», в настоящее время, отсутствует система оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Система оповещения ГО всех уровней управления должна обеспечивать как циркулярное, так и выборочное доведение сигналов оповещения и соответствующих сообщений. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения ГО и являющийся командой для осуществления обороной, службами и силами ГО, населением.

Оповещение и информирование населения осуществляется на основании решения руководителя ГО конкретного населенного пункта с использованием действующих сетей проводного радиовещания, а также радио и телевидения. Оповещение о начале эвакуации населения осуществляется установленным порядком по месту работы, учебы и жительства руководителями организаций, объектов экономики и жилищно-эксплуатационных органов.

В соответствии с установленным порядком, оповещение населения производится в следующей последовательности:

- производится подача сигнала «Внимание всем!» включением сирен системы оповещения ГО;

- осуществляется передача соответствующего речевого сообщения по средствам массовой информации (радио, телевидение, уличные громкоговорители).

В таблице представлены сигналы оповещения для оповещения населения:

Таблица № 16.1-1.

| Наименование сигнала | Когда подается | Способ подачи |
| --- | --- | --- |
| "Внимание всем!" | Для привлечения внимания населения перед передачей сигналов или речевой информации оповещения | Включение электрических или электронных сирен, производственных гудков (звонков) и др. сигнальных средств |
| В военное время |
| "Воздушная тревога" | С возникновением непосредственной угрозы нападения противника и означает, что удар может последовать в ближайшее время | В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи. |
| "Отбой воздушной тревоги" | Если удар не состоялся или его последствия не представляют опасности для населения. | В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи. |
| "Радиационная опасность" | При непосредственной угрозе радиоактивного заражения или при его обнаружении. | В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи. |
| "Химическая тревога" | При угрозе или обнаружении химического, бактериологического заражения. | В речевой форме по радиотрансляционной сети, телевизионным и радиовещательным станциям, с использованием объектовых и мобильных средств оповещения, всех имеющихся средств и каналов связи. |

В местах наибольшего скопления людей предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации, из расчета 1 громкоговоритель мощностью 10 Вт на 1000 человек. Радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее чем в 400 м друг от друга. В качестве аппаратуры возможно использование комплекса технических средств СГС-22М в упрощенной модификации.

Данным проектом предлагается доработать систему оповещения муниципального образования, предусмотрев ввод дополнительных сирен так, чтобы зона действия этих сирен полностью охватывала население.

Обеспечение надежной телефонной связью начальников ГО районов со штабом ГО города осуществляется через АТС сельской (междугородней) телефонной сети.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркулярного вызова. Электропитание АТС предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях. Электропитание АТС предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях.

Основные мобильные средства оповещения: подвижные звукоусилительные станции, звукоусилительные установки на средствах подвижности, электромегафоны, переносные сирены с ручным приводом и другие.

Создание и поддержание в готовности к использованию запасов (возимых и переносных) средств оповещения на территориальном, местном и объектовом уровнях управления в соответствии с решением руководителя гражданской обороны. Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом управления (руководителем) по согласованию с Главным управлением по делам ГО и ЧС.

16.2 Светомаскировка

Светомаскировка на территории населенных пунктов муниципального образования должна быть предусмотрена в двух режимах - частичного и полного затемнения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах должны проводиться заблаговременно в мирное время.

Режим частичного затемнения, после его ввода, является постоянным режимом освещения для населенных пунктов и объектов народного хозяйства в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим частичного затемнения не должен нарушать производственную деятельность объектов народного хозяйства, а также жизнедеятельность населенных пунктов. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится в течение не более 16 часов.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не более трех минут.

В режиме полного затемнения должно предусматриваться:

- централизованное отключение всех средств уличного освещения, средств регулирования дорожного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

- осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней.

На объектах народного хозяйства, где по условиям их деятельности невозможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем зашторивания (закрытия всех световых проемов зданий и сооружений светонепроницаемыми материалами или применением светотехнических устройств).

## 17. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МО «МАЙСК»

| N п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |
|  | всего | га | 10010,7 | 10010,7 | 10010,7 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 298,9 | 304,1 | 298,9 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5400,7 | 5395,5 | 5400,7 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 4306,7 | 4306,7 | 4306,7 |
| 2 | Население |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | чел. | 1236 | 1400 | 1600 |
| 3 | Жилищный фонд и жилищное строительство |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего общей площади | тыс. м2 | 19,932 | 25,2 | 37,93 |
| 3.2 | Убыль (реконструкция) жилищного фонда, всего общей площади | тыс. м2 | - | 1 | 2 |
| 3.3 | Новое строительство (реконструкция), всего общей площади | тыс. м2 | - | 6,268 | 19,998 |
| 3.4 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 16,12 | 18 | 23,7 |
| 4 | Объекты социальной инфраструктуры |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | - | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы (в том числе структурные подразделения) | объект | 1 | - | - |
| 4.3 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 | - |
| 4.4 | Спортивные залы | м2 | 308 | - | 252 |
| 4.5 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,5 | 2,6 | - |
| 4.6 | Объекты клубного типа | место | 1 | - | - |
| 4.7 | Библиотеки | объект | 1 | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования — всего | км | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 5.2 | - регионального значения | км | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 5.3 | - местного значения | км | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 5.4 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов | км | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 5.5 | Из общего количества автомобильных дорог автодороги с твердым покрытием | км/% | 7,6/64 | 11,8/100 | 11,8/100 |
| 5.6 | Количество мостов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |
| 6.1.1. | Водопотребление - всего | м3/сут | 35,7 | 275,8 | 315,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 35,7 | 275,8 | 315,2 |
|  | на нужды местной промышленности | м3/сут | н/д | - | - |
| 6.1.2. | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3. | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 60,0 | 275,8 | 315,2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | н/д | 275,8 | 315,2 |
| 6.1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел | н/д | 160 | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел | н/д | 160 | 160 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | н/д | 3,8 | 1,7 |
| 6.2. | Водоотведение |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | н/д | 246,4 | 281,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | н/д | 246,4 | 281,6 |
|  | сточные воды от местной промышленности | м3/сут | н/д | - | - |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 300 | - |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 7 | Энергоснабжение |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |
| 7.1.1 | Годовое потребление электроэнергии всего | млн.кВтч/год | — | 2,5 | 3,5 |
|  | В том числе, жилищно-коммунальный сектор | млн.кВтч/год | — | 1,5 | 2,2 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |
| 7.2.1 | Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/час | — | 6,5 | 9,5 |
| 7.3 | Газоснабжение |  |
| 7.3.1 | Расход природного газа | млн.м3/год | 0 | 5,7 | 5,7 |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |
| 8.1. | Объем бытовых отходов | м3/год | 1530 | - | 2560 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - | 40 |
| 8.2. | Санкционированные свалки | ед. / га |  |  |  |
| 8.3. | Полигоны ТБО | ед. / га |  |  |  |
| 8.4. | Мусоросортировочная накопительная станция (МНС) | ед. / га |  |  |  |

### Приложение

# Footnotes

- Используются данные полученные от администрации поселения - динамика населения по муниципальному образованию «Майск» Осинского района Иркутской области, в разрезе поселений.

- Используются данные администрации поселения - динамика населения по муниципальному образованию «Майск» Осинского района Иркутской области в разрезе поселений.

-Используются данные администрации поселения, при отсутствии - расчетные значения, основанные на средних долях различных категорий населения в структуре трудового баланса,  характерных для субъектов Российской Федерации.

-Используются данные администрации поселения, при отсутствии - расчетные значения, основанные на средних долях различных категорий населения в структуре трудового баланса,  характерных для субъектов Российской Федерации.

Используются данные администрации поселения, при отсутствии - расчетные значения, основанные на средних долях различных категорий населения в структуре трудового баланса,  характерных для субъектов Российской Федерации.

- По данным Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Майск» на среднесрочный период с 2011 – 2015 гг.